建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中山市瑞鸿展示科技有限公司年产木展柜750套、五金展柜630套新建项目

建设单位（盖章）： 中山市瑞鸿展示科技有限公司

编制日期：             2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	67

建设项目污染物排放量汇总表	68

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中山市瑞鸿展示科技有限公司年产木展柜750套、五金展柜630套新建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 中山市板芙镇深湾村里溪大道20号之一B区厂房 |
| 地理坐标 | （ 113 度 20 分 2.692 秒， 22 度 22 分 1.142 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2100 家具制造业 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业 21，-36 木质家具制造 211“其他”（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCS含量涂料 10 吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | - | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | - |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 根据《市场准入负面清单》（2022 年版）（发改体改规〔2022〕397号），本项目不属于清单中的禁止类及许可准入类，因此与国家产业政策相符合。 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目性质、工艺和设备均不属于淘汰类和限制类，因此与国家产业政策相符合。 根据《产业发展与转移指导目录》（2018 年版），本项目不属于需退出或不再承接产业，因此与国家产业政策相符。 2、选址的合法合规性分析 （1）与土地利用规划符合性分析 项目位于中山市板芙镇深湾村里溪大道20号之一B区厂房（E113°20′2.692″，N22°20′1.142″），根据《中山市规划一张图公众服务平台》（详见附图），项目用地为工业用地，因此，该项目从选址角度而言是合理的。 （2）与环境功能区划的符合性分析 ①根据《关于调整中山市饮用水源保护区划方案的批复》（粤府函[2010]303号）及《广东省人民政府关于调整中山市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2020]229号），项目所在地不属于中山市水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求。 ②根据《中山市环境空气质量功能区划》（2020年修订），项目所在区域为环境空气质量二类功能区，符合功能区划相关要求。 ③项目所在地无占用基本农业用地和林地，符合中山市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故项目选址是合理的。 ④根据《中山市声环境功能区划方案（2021年修编）》（中府函〔2021〕363号），本项目所在区域声环境功能区划为3类。 本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的3类标准，经采取消声、隔声等综合措施处理，再经距离衰减作用后，边界噪声能达到相关要求，不会改变区域声环境功能。 综上所述，项目选址符合区域环境功能区划要求。 3、与中山市生态环境局关于印发《中山市差别化环保准入促进区域协调发展实施细则（2020修订版）》的通知（中环规字[2020]1号）相符性分析 本项目与中山市差别化环保准入促进区域协调发展实施细则相符性一览表 编号 文件要求 本项目情况 符合性结论 1 全市禁止建设炼油石化、炼钢炼铁、水泥熟料（以处理城市废弃物为目的的项目及依法设立定点基地内已规划建设的生产线除外）、平板玻璃（特殊品种的优质浮法玻璃项目除外）、焦炭、有色冶炼、化学制浆、鞣革、陶瓷、铅酸蓄电池项目。 项目属于家具制造，不属于全市禁止建设项目。 符合 2 设立印染、牛仔洗水、化工（日化除外）、危险化学品仓储、线路板、专业金属表面处理（国家及地方电镀标准及相关技术规范提及的按电镀管理的金属表面处理工艺）等污染行业定点基地（集聚区）。定点基地（集聚区）外禁止建设印染、牛仔洗水、危险化学品仓储、专业金属表面处理项目。 项目属于家具制造制造，不属于定点基地（集聚区）外禁止建设项目。 符合 3 （一）严格执行饮用水水源保护制度，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、搬迁扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、搬迁扩建排放污染物的建设项目。供水通道、岐江河水环境生态一级和二级保护区内严禁新建废水排污口。 本项目位于中山市板芙镇深湾村里溪大道20号之一B区厂房，项目所在的区域不属于饮用水源保护区内。 符合 4 （二）五桂山生态保护区。按照《中山市五桂山生态保护规划》划定的生态功能控制区控制等级实施差别化管理。 本项目位于中山市板芙镇深湾村里溪大道20号之一B区厂房，项目所在区域不属于五桂山生态保护区内。 符合 5 （三）一类空气区。除非营业性生活炉灶外，一类空气区禁止新、搬迁扩建污染源。 本项目位于中山市板芙镇深湾村里溪大道20号之一B区厂房，位于二类区，项目不在一类空气区内。 符合 6 （四）声功能区。禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。 本项目位于中山市板芙镇深湾村里溪大道20号之一B区厂房，项目所在声功能区为3类。 符合 7 （五）高污染燃料禁燃区。严格限制高耗能和高污染燃料设施项目建设。新建燃料设施须符合关于燃料使用及我市关于高污染燃料禁燃区的要求，严格控制锅炉（窑炉）项目及涉燃料工业项目审批。全市范围内，禁止新、改、搬迁扩建燃用高污染燃料设施项目。 本项目使用能耗为电能，不涉及高污染燃料。 符合 8 （六）其他特别措施。在环境质量不能满足环境功能区要求，又无法通过区域削减等替代措施腾出环境容量的地区，不得审批新增超标污染物的项目。跨行政区域河流交接断面水质未达到控制目标的，停止审批在该责任区域内增加超标水污染物排放的建设项目。 根据《2021年中山市环境质量公报》，项目所在地为达标区。 符合 项目符合中山市生态环境局关于印发《中山市差别化环保准入促进区域协调发展实施细则（2020修订版）》的通知（中环规字[2020]1号）相关要求。 与中山市生态环境局关于印发《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的通知中环规字[2021]1号文件相符性分析 本项目与中环规字[2021]1号文的相符性分析 编号 文件要求 本项目情况 符合性结论 1 中山市大气重点区域（特指东区、西区、南区、石岐街道）原则上不再审批或备案新建、扩建涉VOCs产排的工业类项目。 本项目位于中山市板芙镇，不属于中山市大气重点区域。 符合 2 全市范围内原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目。 项目不涉及使用非低（无）VOCs涂料、油墨、胶粘剂原辅材料。 符合 3 对项目生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应当采取措施减少废气排放； 项目封边工序生产车间面积较大，整体抽风收集会导致收集废气浓度较低，影响治理效率，因此，项目封边工序产生的废气通过集气罩收集，有效减少有机废气的排放。项目批灰、贴皮、喷底漆工序废气经密闭房收集后与封边废气通过一套水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放；喷面漆废气与晾干废气收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放。通过采取以上措施，能有效减少废气排放。 符合 4 VOCs废气遵循“应收尽收、分质收集”的原则，收集效率不应低于90%。由于技术可行性等因素，确实达不到90%的，需在环评报告充分论述并确定收集效率要求。 项目封边工序生产车间面积较大，整体抽风收集会导致收集废气浓度较低，影响治理效率，因此，项目封边工序产生的废气通过集气罩收集，有效减少有机废气的排放。批灰、贴皮、喷底漆工序废气经密闭房收集，收集效率取90%；喷面漆废气与晾干废气经密闭房收集，收集效率取90% 符合 5 涉VOCs产排企业应建设适宜、合理、高效的治污设施，VOCs废气总净化效率不应低于90%。由于技术可行性等因素，确实达不到90%的，需在环评报告中充分论述并确定处理效率要求。有行业要求的按相关规定执行。 项目批灰、封边工序与喷底漆废气经密闭收集通过一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放；喷面漆废气与晾干废气经密闭收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放。由于项目有机废气浓度太低，因此处理效率无法达到90%，本项目有机废气处理效率约为60%。 符合 5、项目与广东省地方标准 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）相符性分析 本项目与（DB44/2367-2022）相符性一览表 编号 文件要求 本项目情况 符合性结论 1 VOCs物料储存无组织排放控制要求：①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放在室内，或存放在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 项目所使用的水性底漆、水性面漆、不饱和聚酯树脂腻子、白乳胶等均用密闭桶装，封边胶为粒状，使用袋装，以上原料均存放在室内。 符合 2 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时应采用密闭容器、罐车。②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 项目所使用的水性底漆、水性面漆、不饱和聚酯树脂腻子、白乳胶等均用密闭桶转移，封边胶为粒状，采用密闭包装袋转移。 符合 3 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：物料投放和卸放：①液态VOCs物料应采用密封管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等加料方式密封投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。③VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目所使用的水性底漆、水性面漆、不饱和聚酯树脂腻子、白乳胶等原料均在密闭房间内使用，使用封边胶工序，由于场地布置原因，无法密闭，项目拟通过集气罩收集，有效减少有机废气的排放。 符合 4 含VOCs产品的使用过程：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目封边工序生产车间面积较大，整体抽风收集会导致收集废气浓度较低，影响治理效率，因此，项目封边工序产生的废气通过集气罩收集，有效减少有机废气的排放。项目批灰、贴皮、喷底漆工序废气经密闭房收集后与封边废气通过一套水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放；喷面漆废气与晾干废气收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放。通过采取以上措施，能有效减少废气排放。 符合 5 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 封边工序采用集气罩方式收集废气，项目拟设控制风速为0.4m/s，收集效率达到50%。达到相关标准要求。 符合 6 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 项目废气收集过程产生废活性炭、废水性漆、废乳胶、废腻子等包装桶，项目拟装进密闭容器暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理。 符合 6、广东省“三线一单”符合性分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016），应分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的相符性，本项目与“三线一单”对照相符性分析如下： 结合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71 号）相关要求分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的管理要求。详见下表。 本项目与广东省“三线一单”分区管控方案相符性分析 内容 相符性分析 是否符合 生态保护红线 本项目位于广东省中山市板芙镇，属于一般管控单元，本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区等特殊、重要生态敏感目标，不属于环境管控单元中的优先保护单元。 符合 资源利用上限 项目运营过程中所用的资源主要为水资源、电能。本项目给水由市政自来水提供；电能由区域电网供应；不会突破当地的资源利用上限。 符合 环境质量底线 ①项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》等相关标准要求，未出现超标现象。 ②本项目所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准。 因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 符合 生态环境准入清单 本项目主要从家具制造，对照《市场准入负面清单》（2022 年版）（发改体改规〔2022〕397号），本项目建设内容不属于其中负面清单内容。因此，本项目符合行业准入条件要求。 符合 一核一带一区区域管控要求 原则上不再新建燃煤炉窑，逐步淘汰生物质炉窑、集中供热管网覆盖区域内的分散供热炉窑，逐步推动高污染燃烧禁燃区全覆盖；禁止新建、搬迁扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、牛皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。 本项目使用电能，项目不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、牛皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目，项目使用低挥发性有机物原辅材料。 符合 环境管控单元总体管控要求 环境管控单元总体管控要求生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。......一级保护区内禁止新建、改建、搬迁扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、搬迁扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、搬迁扩建对水体污染严重的建设项目。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、搬迁扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。 项目不在生态保护红线和一、二级水源保护区范围内；项目不在环境空气质量一类功能区范围。 符合 本项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71 号）相关的政策要求。 7、中山市“三线一单”符合性分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016），应分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的相符性，本项目与“三线一单”对照相符性分析如下： 结合《中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（中府〔2021〕63号）相关要求分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的管理要求。详见下表。 本项目与中山市“三线一单”分区管控方案相符性分析 文件要求 本项目情况 是否符合 环境管控单元编码：ZH44200020019 环境管控单元名称：板芙镇重点管控单元 管控单元分类：重点管控单元19 区域布局管控要求： 1、【产业/限制类】印染、牛仔洗水、化工（日化除外）、危险化学品仓储（C5942危险化学品仓储）、线路板、专业金属表面处理（“C3360金属表面处理及热处理加工”中的国家、地方电镀标准及相关技术规范提及的按电镀管理的金属表面处理工艺）等污染行业须按要求集聚发展、集中治污，推动资源集约利用。 2、【大气/限制类】原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目。 项目属于家具制造业，不涉及管控要求限制类的行业。 项目不涉及使用非低（无）VOCs涂料、油墨、胶粘剂原辅材料。 符合 能源资源利用要求：①提高资源能源利用效率，推行清洁生产，对于国家已颁布清洁生产标准及清洁生产评价指标体系的行业，新建、改建、扩建项目均要达到行业清洁生产先进水平。②新建锅炉、炉窑只允许使用天然气、液化石油气、电及其它可再生能源。燃用生物质成型燃料的锅炉、炉窑须配套专用燃烧设备。 项目使用电能，不使用燃料 符合 污染物排放管控要求：1、涉新增化学需氧量、氨氮排放的项目，原则上实行等量替代，若上一年度水环境质量未达到要求，须实行两倍削减替代。2、涉新增氮氧化物、二氧化硫排放的项目，实行两倍削减替代；涉新增挥发性有机物排放的项目，按总量指标审核及管理实施细则相关要求实行倍量削减替代。 项目无生产废水，故废水污染物总量控制指标不另外申请；本项目有机废气产生量为0.39865t/a，则本次需另外申请有机废气排放总量为0.39865t/a。 符合 环境风险防控要求：1、单元内涉及生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位应按要求编制突发环境事件应急预案，需设计、建设有效防止泄漏化学物质、消防废水、污染雨水等扩散至外环境的拦截、收集设施，相关设施须符合防渗、防漏要求。2、土壤环境污染重点监管工业企业要落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》 要求，在项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营等环节落实好土壤和地下水污染防治工作。 根据本项目使用的原辅料理化性质特点，配备一定数量的化学品泄漏应急设备或物品，主要包括：各类灭火器材（二氧化碳、干粉等）、砂土、防爆泵、防护 服等。在原、辅料集中场所的显眼位置张贴各类化学品的灭火方法、应急处理注意事项、个人防护措施等方面的标示牌，以使员工或消防人员能正确处理突发事故，减少人员和财产的损失。厂内应设置专门的应急机构，对所出现的环境风险事故能够尽可能地及时处理。如出现火灾风险事故，对产生的危险物料（消防废水、化学物质、污染雨水等）进行截堵；设置独立的危废暂存间，危废暂存间应置防腐措施，并进行分区，并设置危险标志，设置围堰，危废暂存区需做到防风、防雨、防晒、防渗漏。 符合 本项目符合《中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（中府[2021]63 号）相关的政策要求。 |

## 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程内容及规模： 一、环评类别判定说明 环评类别判定表 序号 国民经济行业类别 产品产能 工艺 对名录的条款 敏感区 类别 1 C2100 家具制造业 年产木展柜750套、年产五金展柜630套 五金展柜：不绣钢管/铁管→开料→机加工→焊接→打磨→组装→成品→包装 木展柜（一）：三胺板→开料→机加工→封边→组装→打磨→贴皮→包装→成品 木展柜（二）：中纤板→开料→机加工→封边→组装→打磨→批灰→喷底漆→漆面打磨→喷面漆→晾干→包装→成品 十八、家具制造业 21，-36 木质家具制造 211“其他”（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCS含量涂料 10 吨以下的除外） 无 报告表 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月修订)； 4、《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起执行)； 5、《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日起执行)； 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)； 7、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）； 8、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》； 9、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； 10、《中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（中府[2021]63 号）； 11、《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71 号）； 12、《产业结构调整指导目录》（2019 年本）； 13、《产业发展与转移指导目录》（2018 年版）； 14、《市场准入负面清单》（2022 年版）（发改体改规〔2022〕397号）； 三、项目建设内容 项目基本情况 中山市瑞鸿展示科技有限公司新建项目位于中山市板芙镇深湾村里溪大道20号之一B区厂房（E113°20′2.692″，N22°22′1.142″），项目租用厂房用地面积为3000m2，建筑面积为3000m2，主要从事生产、加工、销售：木展柜、五金展柜，年产木展柜750套，五金展柜630套。 项目租用2栋1层厂房建筑，项目东侧为中山市立凯展示制品有限公司，南侧为中山强丰纸业有限公司，西侧为鼎华家具有限公司，北侧为洋紫荆油墨（中山）有限公司。 建设内容 建设内容一览表 工程组成 工程内容 工程规模 工程规模 项目租用2栋1层厂房建筑，厂房高为7米； 总用地面积为3000m2，总建筑面积为3000m2 主体工程 生产车间 五金展柜：不绣钢管/铁管→开料→机加工→焊接→打磨→组装→成品→包装 木展柜（一）：三胺板→开料→机加工→封边→组装→打磨→贴皮→包装→成品 木展柜（二）：中纤板→开料→机加工→封边→组装→打磨→批灰→喷底漆→漆面打磨→喷面漆→晾干→包装→成品 公用工程 供水 市政管网供水 供电 市政电网供电 行政生活设施 办公区 位于生产车间内 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后经市政管网排入中山市板芙污水处理有限公司；生产废水交有处理能力的废水处理单位转移处理。 废气 木展柜开料、加工废气经集气罩收集通过一套防爆袋式除尘器处理后有组织排放； 封边工序废气经集气罩收集，批灰、封边、喷底漆工序废气经密闭收集后与封边废气通过一套水喷淋+活性炭吸附处理后有组织排放； 木展柜喷面漆、晾干废气经密闭收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理后有组织排放； 木展柜打磨经密闭收集通过水幕除尘处理达标后无组织排放； 五金展柜开料、焊接、打磨废气通过加强车间机械通风后排放； 厨房油烟废气经运水烟罩+静电油烟净化装置处理后经烟囱排放。 固体废物 生活垃圾委托环卫部门处理；一般固体废物交由一般工业固废处理能力的单位处理；危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。 噪声 选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声、降噪措施 主要产品产量情况 主要产品产量情况 序号 产品名称 年产量 产品规格 1 木展柜 750套 每套包括 1个边柜 800*600*550mm 2 五金展柜 630套 每套包括 1个边柜 600*600*550mm 主要原辅材料情况 主要生产原材料及年耗表 序号 名称 年用量 物态 最大储存量 包装方式 所在工序 是否属于环境风险物质 临界量（t） 1 中纤板 650立方米 固态 100立方米 / 开料 否 / 2 三胺板 1950立方米 固态 300立方米 / 开料 否 3 不锈钢管 60吨 固态 5吨 / 开料 否 / 4 铁管 80吨 固态 5吨 / 开料 否 / 5 水性底漆 2.1吨 液态 0.2吨 25kg/桶 喷漆 是 2500 6 水性面漆 2.1吨 液态 0.2吨 25kg/桶 喷漆 是 2500 7 不饱和聚酯树脂腻子 1吨 液态 0.1吨 10kg/桶 批灰 是 2500 8 白乳胶 1吨 液态 0.1吨 50kg/桶 封边 是 2500 9 封边胶 1吨 固态 0.1吨 25kg/袋 封边 是 2500 10 五金配件 10吨 固态 1吨 / 装配 否 / 11 无铅焊丝 2吨 固态 0.2吨 袋装 焊接 否 / 12 氩气 12000L 气态 1000L 瓶装（40L/瓶） 焊接 否 / 13 混合气 120000L 气态 10000L 瓶装（40L/瓶） 焊接 否 / 14 润滑油 1吨 液态 0.1吨 25kg/桶 设备维护 否 / 注： ①水性底漆：白色粘稠液体。微弱气味。二丙醇甲醚3%，二丙二醇丁醚3%，丙烯酸树脂44%，颜料10%，水40%，密度:1.2g/cm3，则挥发份约6%。项目使用水性面漆VOCs含量（质量比）低于10%，为低（无）VOCs涂料。 ②水性面漆：微黄粘稠液体，微弱气味。二丙醇甲醚2%，二丙二醇丁醚4%，丙烯酸树脂46%，颜料5%，水43%，密度:1.3g/cm3。则挥发份约6%。项目使用水性面漆VOCs含量（质量比）低于10%，为低（无）VOCs涂料。 水性漆原辅材料用量情况表 产品 涂料品种 使用工序 喷漆厚度μm 喷涂数量（套） 单个喷漆面积m2 总喷涂面积m2 附着率% 固含率% 密度g/cm3 年预计用量t 年实际用量t 木展柜 水性底漆 喷底漆 15 180 2.06 370.8 60% 54% 1.2 2.06 2.1 木展柜 水性 面漆 喷面漆 15 180 2.06 370.8 60% 51% 1.2 2.18 2.2 注：项目需进行喷漆的板材为中纤板，三胺板无需喷漆，按比例中纤板生产家具约为180套，根据业主提供资料可知，1 张柜子（2米*1.1 米*1.5 米，只喷5个面）即0.8*0.55+2*0.8*0.6+2*0.6*0.55=2.06m2 ③润滑油：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；不溶于水。主要成分：基础油 80%、添加剂 20%。密度 0.91×103kg/m3。对设备起润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。 ④白乳胶：粘性的乳白色液体，与水混溶，密度为 0.9-1.0g/cm3，取中间值 0.95g/cm3。主要成分为聚醋酸乙酯胶乳（25-35%，不挥发）、聚乙烯醇（4.5-5%，挥发）、淀粉（5-6%，不挥发）、水（55-65%，不挥发）、表面活性剂（≤1%，不挥发），挥发系数为5%。 ⑤封边胶：淡黄色颗粒，密度为1.4g/cm3。在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保性化学产品，因其产品本身系固体，便于包装、运输、存储、无溶剂、无污染、无毒性。本项目所用的热熔胶是由乙烯-醋酸乙酯树脂30-60%、碳酸钙 20-50%、树脂 25-50%、抗氧剂0.02-2%等组成。热熔胶加热熔融时未聚合单体会挥发，挥发有机化合物体50g/L，则挥发份为5%。 ⑥不饱和聚酯树脂腻子：膏状混合物，特殊气味，相对密度（水=1）16-1.8，沸点：146，不溶于水，溶于丙酮等多种溶剂。主要成分为不饱和聚酯树脂（20-30%，其中苯乙烯含量约 1.713%，有机废气挥发含量为 2.313%）、苯乙烯（2%，挥发）、甲基丙烯酸-β-翔乙酯（8-10%，不挥发）、滑石粉（50-60%，不挥发）、钛白粉（2.5%，不挥发）、过氧化环已酮（1%，挥发）。苯乙烯挥发系数为3.713%、挥发性有机废气挥发系数为5.313%。 注：不饱和聚酯树脂腻子中的不饱和聚酯树脂所含苯乙烯与有机废气含量参考《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》（张衍、陈锋、刘力，2010年11月），通用树脂苯乙烯挥发质量百分为5.71%以及参考《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》附表1E其他涂装工艺物料中 VOCs 含量参考值中粉末涂料所对应VOCs 含量2%（树脂量）。故项目使用不饱和聚酯树脂腻子中不饱和树脂按照最大占比 30%计算，不饱和聚酯树脂腻子中不饱和树脂所含的苯乙烯比例为 30%*5.71%=1.713%，腻子中不饱和树脂所含的有机废气所含挥发比例为 30%*7.71%=2.313%。 ⑦五金配件：主要为螺丝、螺母、垫片、合叶等。 主要生产设备情况 主要生产设备情况 序号 名称 设备型号 数量（台） 所在工序 备注 1 剪板机 CJ236-5 2 五金 用电 2 折弯机 WG21G10 2 五金 3 刨槽机 TF345-7 1 五金 4 激光机 BWK542 1 五金 5 开料机 XF689-F4 2 五金 6 钻孔机 F0-JC 4 五金 7 钻牙机 CJ236-5 2 五金 8 冲压机 TC540 2 五金 9 焊机 RB-432 8 五金 10 打磨机 CJ/473-5 3 五金 11 电子开料机 MJK1328F 1 木工 12 推台锯 EG/987 3 木工 13 雕刻机 L546-C 2 木工 14 封边机 SBS-336B 2 封边机 15 立轴机 K-98 2 成型 16 排孔机 RC10-3 1 打孔 17 推拉锯 TB/540 1 木工 18 压板机 OB-45/3 2 木工 19 气磨机 TR-541 3 木工 20 开料机 WB/HJ0 2 木工 21 有机抛光机 ZYJ478 1 木工 22 有机雕刻机 HJ34/T 1 木工 23 吊锣 DKJ0032 1 木工 24 空压机 KY0189 2 全厂 25 底漆房 尺寸为12*8.8*2.8m，配套1个水帘柜尺寸9.5*1*1.5m，1支喷枪 1（个） 喷漆 26 面漆房 尺寸为12*9*2.8m，配套1个水帘柜尺寸12*1*1.5m，2支喷枪 1（个） 喷漆 27 晾干房 尺寸为22*9*2.8m 1（个） 晾干 28 批灰房 尺寸为9*8.9*2.8m 1（个） 批灰 注：①本项目以上生产设备均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）（淘汰类）》中。 喷枪用漆核算一览表 设备 喷枪数量 年工作时间 每分钟喷涂时间 喷枪流量 喷枪用漆量 喷漆房 3支 1700h 30s 30g/min 4.59 注：项目设有2个喷漆房，底漆房尺寸为12*8.8*2.8m，配套1个水帘柜尺寸9.5*1*1.5m，1支喷枪；面漆房尺寸为12*9*2.8m，配套1个水帘柜尺寸1.2*1*1.5m，2支喷枪，每把喷枪的流量为 50g/min。由于家具喷涂前均需要搬在喷漆台架上方便转动，且家具较大，搬运和转运的时间较长，实际的喷涂时间较短。喷涂时间为30s/min。则年喷漆量为4.2t，生产负荷为 91.4%，能满足生产需求。 5、劳动定员及工作制度 员工人数为70人，均在厂区内食宿，年工作时间为300天，每天工作时间为8小时（8：00-12:00，14:00-18:00）。 6、给排水情况 ①生活给排水情况 项目工作人员70人，均在厂内食宿。生活用水参照《广东省用水定额》（DB44/T 1461.3-2021）第3部分：生活中国家行政机构办公楼（无食堂和浴室）人均用水按38m³/人·a进行计算，项目用水量约2660m3/a，排污系数按90%计算，本项目产生生活污水约2394t/a，生活污水预处理经市政管网排入中山市板芙污水处理有限公司。 ②生产给排水情况 1 ）漆面打磨水帘柜用水： 漆面打磨过程采用水帘柜处理，水槽容积：12m×1m×水深 0.3m×1个=3.6m3，主要用于净化除尘，漆面打磨水帘柜废水循环使用定期更换，更换周期平均约为3个月，更换用水量约为3.6m3 /3月，合14.4m3 /a。委托有处理能力的废水处理机构处理。 补充用水：日补充新鲜水量约为用量的5%，计3.6m3×0.05=0.18 m3 /d，合54m3 /a。 2）喷漆水帘柜用水： 喷漆水帘柜配套水槽容积：9.5m×1m×水深0.3m×1个+12m×1m×水深 0.3m×1个=6.45m3，喷漆水帘柜废水循环使用定期更换，更换周期平均约为1个月，更换用水量约为6.45m3 /月，合77.4m3 /a。委托有处理能力的废水处理机构处理。 补充用水：日补充新鲜水量约为用量的5%，计6.45m3×0.05=0.33 m3 /d，合99m3 /a。 3）废气处理水喷淋用水： 废气采用水喷淋进行处理，喷淋废水经絮凝沉淀去除沉渣后循环使用， 因循环过程中损耗，每天需补充新鲜水，本项目设有2个水喷淋塔，配套水箱容积约2m3，补充新鲜水量为 0.1m3 /d（30 m3 /a），本项目水喷淋塔用水需定期更换，更换周期平均约为1个月，更换用水量约为24m3 /a。委托有处理能力的废水处理机构处理。 生产给水排水情况一览表 设备 数量 水池有效体积/m3 补充水用量依据 每天补充用水量/m3 年工作天数/天 年补充水量/m3 年排水周期 年排水量/m3 年总用水量/m3 漆面打磨水帘柜 1个 3.6 按有效体积的5%进行计算 0.18 300 54 4 14.4 68.4 喷漆水帘柜 2个 6.45 按有效体积的5%进行计算 0.33 300 99 12 77.4 176.4 废气处理水喷淋塔 2个 2 按有效体积的5%进行计算 0.1 300 30 12 24 54 合计 183 / 115.8 298.8 水平衡图： 图1 项目水平衡图（t/a） 项目给排水情况一览表 （单位:t/a） 类别 用水量 废水排放量 排污去向 生活用水 2660 2394 生活污水经化粪池处理后经市政管网排入中山市板芙污水处理有限公司 漆面打磨水帘柜用水 68.4 14.4 委托有处理能力的废水处理机构处理 喷漆水帘柜用水 176.4 77.4 委托有处理能力的废水处理机构处理 废气处理水喷淋塔用水 54 24 委托有处理能力的废水处理机构处理 合计 2958.8 2509.8 / 7、厂区平面布置情况 项目位于中山市板芙镇深湾村里溪大道20号之一B区厂房。项目租用厂房用地面积为3000m2，建筑面积为3000m2，主要从事生产、加工、销售：木展柜、五金展柜，年产木展柜750套，五金展柜630套。 项目最近敏感点公寓楼位于项目西面，距离项目约20米，本项目产生噪声的主要设备为木制品加工区和五金件加工区，为减少对敏感点的影响，本项目把该区域设置在厂房东南面，木制品加工区和五金件加工区与敏感点最近距离约为50米，有效减少噪声对周围敏感点造成影响。项目木展柜开料、加工废气经集气罩收集通过一套防爆袋式除尘器处理后有组织排放；封边工序废气经集气罩收集，批灰、封边、喷底漆工序废气经密闭收集后与封边废气通过一套水喷淋+活性炭吸附处理后有组织排放；木展柜喷面漆、晾干废气经密闭收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理后有组织排放；项目3个有组织排放口均设置在厂房东南面，与敏感点最近距离约为140米，有效减少废气对敏感点噪声的影响。不会对周围敏感点造成影响，因此本项目的平面布置基本合理。 8、四至情况 项目租用2栋1层厂房建筑，项目东侧为中山市立凯展示制品有限公司，南侧为中山强丰纸业有限公司，西侧为鼎华家具有限公司，北侧为洋紫荆油墨（中山）有限公司。 项目四至情况详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 生产工艺 ①五金展柜生产工艺流程 图2 五金展柜生产工艺流程图 工艺说明： 开料：项目外购不锈钢管、铁管利用剪板机、开料机等进行开料加工成设计的形状及大小，开料过程产生开料废气，主要污染物为颗粒物，剪板机开料过程为裁剪刀片进行开料，该过程无废气产生。 2）机加工：机加工工件按照产品规格要求进行机加工处理，机加工过程产生的金属碎屑落到地面，不会产生大气污染物。机加工工序及对应机加工设备会使用到润滑油，主要作用是润滑、防锈、冷却降温，使用润滑油过程会产生含油金属碎屑、废润滑油及其包装物。 3）焊接：利用焊接设备对板材进行焊接，氩弧焊是在普通电弧焊的原理的基础上，利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术；CO2焊利用混合气（含二氧化碳）作为保护气体的焊接方法；冷焊是应用机械力、分子力或电力使得焊材扩散到器具表面的一种方法。焊接过程产生焊接废气，主要污染物为颗粒物。 4）打磨：利用打磨机对工件进行打磨，焊接过程中会在产品表面残留少量的焊点，通过打磨的方式对产品表面的焊点除去并对部分工件的表面进行打磨使其表面光滑，打磨过程产生打磨废气，主要污染物为颗粒物。 5）组装、包装：加工后的工件与外购的小五金、包装材类等进行组装后包装成品。此过程无废气产生。 ②木展柜生产工艺流程（一） 图3 木展柜生产工艺流程图（一） 工艺说明： 1、开料：采用电子开料机、推台锯等对三胺板进行开料，开料过程中会产生开料粉尘及边角料。 2、机加工：对经开料后的三胺板进行机加工，机加工过程中会产生粉尘。 3、封边：使用封边机对封边胶进行加热软化进行封边，加热温度约为100-135°C，此过程会产生有机废气。 4、组装：通过人工对各类加工好的板材进行组装拼接。 5、打磨：对组装后的半成品进行打磨光滑，为下一工序贴皮能起到更好的效果。打磨过程中会产生粉尘。 6、贴皮：使用白乳胶涂刷在木材表面，与装饰表皮进行粘合，粘合过程中会产生有机废气。 7、包装：使用包装材料对成品进行包装，放入仓库。 ③木展柜生产工艺流程（二） 图4 木展柜生产工艺流程图（二） 工艺说明： 1、开料：采用电子开料机、推台锯等对三胺板进行开料，开料过程中会产生开料粉尘及边角料。 2、机加工：对经开料后的三胺板进行机加工，机加工过程中会产生粉尘。 3、封边：使用封边机对封边胶进行加热软化进行封边，加热温度约为100-135°C，此过程会产生有机废气。 4、组装：通过人工对各类加工好的板材进行组装拼接。 5、打磨：对组装后的半成品进行打磨光滑，为下一工序批灰能起到更好的效果。打磨过程中会产生粉尘。 6、批灰：使用不饱和聚酯树脂腻子对木材进行批灰，平整木材表面，批灰过程中会产生有机废气。 7、喷底漆：使用喷枪对工件进行喷底漆处理，喷底漆工序在密闭房进行，喷漆过程会产生有机废气和颗粒物。 8、漆面打磨：对喷漆后的半成品进行打磨光滑，打磨过程中会产生粉尘。 9、喷面漆：使用喷枪对工件进行喷面漆处理，喷面漆工序在密闭房进行，喷漆过程会产生有机废气和颗粒物。 10、晾干：喷漆后通过自然晾干的方式使漆面固化，晾干过程会产生有机废气。 11、包装：使用包装材料对成品进行包装，放入仓库。 项目生产作业时间为2400h。 涉原辅材料及工序一览表 序号 原辅材料名称 所在工序 污染物 1 中纤板 开料、机加工 颗粒物、噪声、固废 2 三胺板 开料、机加工 颗粒物、噪声、固废 3 不锈钢管 开料、机加工 颗粒物、噪声、固废 4 铁管 开料、机加工 颗粒物、噪声、固废 5 水性底漆 喷漆 颗粒物、有机废气、噪声、固废 6 水性面漆 喷漆 颗粒物、有机废气、噪声、固废 7 不饱和聚酯树脂腻子 批灰 有机废气、噪声、固废 8 白乳胶 贴皮 有机废气、噪声、固废 9 封边胶 封边 有机废气、噪声、固废 10 无铅焊丝 焊接 颗粒物、噪声、固废 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目所在地环境功能属性表 编号 项目 内容 1 水环境功能区 根据《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96号印发），受纳河道为石岐河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 2 环境空气质量功能区 根据《中山市环境空气质量功能区划》（中府函[2016]236号），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改清单 3 声环境功能区 根据《中山市声环境功能区划方案（2021年修编）》，项目四周厂界执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的3类标准。 4 是否农田基本保护区 否 5 是否风景保护区 否 6 是否地表水饮用水源保护区 否 7 是否水库库区 否 8 是否环境敏感区 否 9 是否中山市板芙污水处理有限公司的纳污范围 是 1、水环境质量现状 根据中府[2008]96号《中山市水功能区管理办法》及《中山市水功能区划》，项目纳污水体石岐河为IV类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 根据《2021年中山市生态环境质量报告书》（公众版），2021年石岐河水质为劣V类标准，石岐河除氨氮超标外其余各监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的规定。 2、大气环境现状 根据《中山市环境空气质量功能区划（2020修订版）》，该建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及修改单。 1、空气质量达标区判定 根据《中山市2021年大气环境质量状况公报》，中山市城市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物的年均值及相应的日均值特定百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，一氧化碳日均值第95百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，降尘达到省推荐标准。项目所在地为达标区。 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 百分位数日平均质量浓度 9 150 6 达标 年平均质量浓度 5 60 8.3 达标 NO2 百分位数日平均质量浓度 75 80 93.75 达标 年平均质量浓度 25 40 62.5 达标 PM10 百分位数日平均质量浓度 84 150 56 达标 年平均质量浓度 39 70 55.7 达标 PM2.5 百分位数日平均质量浓度 46 75 61.3 达标 年平均质量浓度 20 35 57.1 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 154 160 96.25 达标 CO 百分位数日平均质量浓度 900 4000 22.5 达标 （2）基本污染物环境质量现状 本项目位于环境空气二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。根据《中山市2021年空气质量监测站日均值数状公报》中邻近监测站-南区的监测站数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的监测结果见下表。 表22 基本污染物环境质量现状（南区） 点位名称 监测点坐标/m 污染物 年评价指标 评价标准µg/m3 现状浓度（µg/m3） 最大浓度占标率% 超标频率% 达标情况 X Y 中山南区 / / SO2 24小时平均第98百分位数 150 10 7.3 0 达标 年平均 60 4.6 / / 达标 / / NO2 24小时平均第98百分位数 80 72 136.25 0.5 达标 年平均 40 24.1 / / 达标 / / PM10 24小时平均第95百分位数 150 83 100 0 达标 年平均 70 36.6 / / 达标 / / PM2.5 24小时平均第95百分位数 75 45 122.67 0.3 达标 年平均 35 19 / / 达标 / / O3 8小时平均 第90百分位数 160 162 151.25 10.1 超标 / / CO 24小时平均第95百分位数 4000 900 30 0 达标 由表可知，SO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；PM10年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；PM2.5年平均及24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；CO 24小时平均第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；NO2年平均及第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；O3日8小时平均第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。 （3）其他污染物环境质量现状 项目特征污染源评价因子为TSP、非甲烷总烃、臭气浓度，作为评价因子。因非甲烷总烃、臭气浓度暂无国家或地方空气质量标准，故不对非甲烷总烃、臭气浓度环境质量现状进行评价。 TSP引用《新亚太检测技术服务（中山）有限公司》（报告编号：DLGD-21-0413-QN14），广东中鑫检测技术有限公司于2021年6月17日-6月19日对新亚太检测技术服务（中山）有限公司环境进行监测，监测点位于本项目西南方向1.4km，监测数据所在范围符合评价区域范围内要求，监测数据时间符合3年内有效要求，因此，监测数据可有效引用。 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 平均 时间 评价标准/(mg/m3) 监测浓度范围/(mg/m3) 最大浓度占标率% 达标情况 相对厂区方位 相对厂界 距离/km 新亚太检测技术服务（中山）有限公司 TSP 24小时均值 300 36-63 12 0 东南 1.4 监测结果分析可知，评价范围内TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，本项目所在区域的环境空气质量良好。 3、声环境质量现状 根据《中山市声环境功能区划方案（2021年修编）》（中府函〔2021〕363号），项目所在区域执行为3类，因此，本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的3类标准（昼间噪声值标准为65dB(A)），敏感点本执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的2类标准（昼间噪声值标准为60dB(A)）。根据监测单位于2022年10月12日的现场监测结果显示，项目四周昼夜间噪声及敏感点噪声均达标，监测结果如下表所示。 表24 声环境质量现状监测结果 噪声 监测点位 监测值单位：dB（A）2022.10.12 1#（东南边界外1m） 2#（西北面边界外1m） 3#（西面公寓楼） 监测结果 昼间 58.7 57.4 52.3 夜间 48.5 46.5 42.6 评价标准 边界执行3类标准，昼间≦65dB（A），夜间≦55dB（A）； 敏感点执行2类，昼间≦60dB（A），夜间≦50dB（A） 备注 项目西南边界和东北边界与邻厂共墙，故不进行监测。 上述监测结果表明该区域声环境良好。 4、地下水及土壤环境质量现状 项目不开采地下水，生产过程不涉及重金属污染工序，无有毒有害物质产生，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标，项目可能产生地下水及土壤污染的途径主要包括以下几个方面： ①生活污水的泄漏； ②一般固体废物暂存间或危废暂存间的渗滤液的下渗； 针对以上几种污染途径做出以下几点防治措施： ①生活污水经化粪池预处理后经市政管网排中山市板芙污水处理有限公司，项目厂区内地面为混凝土硬化地面； ②危险废物贮存于室内，不露天堆放，贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单中的规定建设，设置防雨淋、防渗漏、防流失措施，以防止危险废物或其淋滤液渗入地下或进入地表水体而污染地下水；一般固体废物不得露天堆放，贮存场所按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设； 项目产生废气污染物主要为有机废气和颗粒物，各类废气通过一下措施处理后排放：①木展柜开料、加工废气经集气罩收集通过一套防爆袋式除尘器处理后有组织排放；②封边工序废气经集气罩收集，批灰、封边、喷底漆工序废气经密闭收集后与封边废气通过一套水喷淋+活性炭吸附处理后有组织排放；③木展柜喷面漆、晾干废气经密闭收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理后有组织排放；④木展柜打磨经密闭收集通过水幕除尘处理达标后无组织排放；⑤五金展柜开料、焊接、打磨废气通过加强车间机械通风后排放；⑥厨房油烟废气经运水烟罩+静电油烟净化装置处理后经烟囱排放。 根据生态环境部“关于土壤破坏性监测问题”的回复。“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需详细说明无法取样原因”。根据广东省生态环境厅对“建设项目用地范围内已全部硬底化，不具备采样监测条件的，可采取拍照证明并在环评文件中体现，不进行厂区内用地范围的土壤现状监测”。 根据现场勘查，项目租用厂房，厂房内地面均为混凝土硬底化如下图，因此不具备占地范围内土壤监测条件，各种地下水污染途径均经有效防治，不会对地下水环境造成较大的影响，不进行厂区土壤及地下水的环境质量现状及背景值监测。 6、生态环境质量现状 项目使用已建成的厂房，用地范围内不含生态环境保护目标，不开展生态环境质量现状调查。 7、电磁辐射 无 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、水环境保护目标 项目评价范围内无饮用水源保护区，因此水环境保护目标是确保项目建成后周围的河流水质不受明显的影响，生活污水经化粪池预处理市政管网进入中山市板芙污水处理有限公司进行处理；不会对受纳水体石岐河的水环境质量造成明显影响。 2、环境空气保护目标 环境空气保护目标是周围地区的环境在项目建成后不受明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目厂界外500米范围内大气环境敏感点分布情况详见下表。 项目500米范围内大气环境敏感点一览表 序号 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 1 公寓楼 113°20′2.694″ 22°22′1.143″ 居民 大气 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二类区 西面 20 2 厂区宿舍 113°20′2.689″ 22°22′1.145″ 居民 大气 西面 84 3 广东同华心理医院 113°20′2.691″ 22°22′1.148″ 居民 大气 东北面 376 4 深湾村 113°20′2.685″ 22°22′1.142″ 居民 大气 东南面 377 5 中山同方医院 113°20′2.686″ 22°22′1.147″ 居民 大气 东面 466 6 公寓楼 113°20′2.698″ 22°22′1.140″ 居民 大气 东北面 432 7 中山市工贸技工学校 113°20′2.686″ 22°22′1.138″ 居民 大气 北面 485 8 深湾村 113°20′2.684″ 22°22′1.130″ 居民 大气 东北面 481 3、声环境保护目标 声环境保护目标是确保项目声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类（昼间噪声限值60dB（A））。 项目50米范围内噪声环境敏感点一览表 序号 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 1 公寓楼 113°20′2.694″ 22°22′1.143″ 居民 噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 西面 20 4、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。 5、土壤环境保护目标 土壤环境保护目标是确保土壤环境质量符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 项目50米范围内土壤环境保护目标一览表 序号 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 1 公寓楼 113°20′2.694″ 22°22′1.143″ 居民 土壤 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准 西面 20 6、生态环境保护目标 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目大气污染物排放标准 废气种类 排气筒 编号 污染物 排气筒高度m 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 标准来源 木展柜开料、加工 G1 颗粒物 15 120 / 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 木展柜封边、批灰、贴皮、喷底漆废气 G2 颗粒物 15 120 2.9 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 总VOCs 30 2.9 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排气筒VOCs排放限值-Ⅱ时段 臭气浓度 2000 （无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物表2的要求 木展柜喷面漆、晾干废气 G3 颗粒物 15 120 2.9 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 总VOCs 30 2.9 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排气筒VOCs排放限值-Ⅱ时段 臭气浓度 2000 （无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物表2的要求 厨房废气 G4 油烟 12 2.0 / 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最高允许排放浓度 厂界无组织废气 / 颗粒物 / 1.0 / 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 总VOCs / 2.0 / 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放限值 臭气浓度 / 20 （无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 厂区内无组织废气 / 非甲烷总烃 / 6（监控点处1h平均浓度值） / 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 / 20（监控点处任意一点的浓度值） / 2、水污染物排放标准 项目水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 废水类型 污染因子 排放限值 排放标准 生活污水 CODcr 500 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/15-2001）第二时段三级标准 BOD5 300 SS 400 NH3-N -- pH 6-9 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 0类 50 40 1类 55 45 2类 60 50 3类 65 55 4类 70 55 4、固体废物控制标准 一般固体废物在厂内贮存须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求； 危险废物在厂内贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 废水： 项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入中山市板芙污水处理有限公司，故不需设置废水污染物总量控制指标，故不需设置废水污染物总量控制指标。 废气： 项目热熔挤出废气非甲烷总烃排放量为0.39865t/a，则本次需另外申请有机废气排放总量为0.39865t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房，不存在施工期对周围环境的影响问题。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 （1）废水产排情况：项目产生废水主要为生活污水和生产废水。 ①生活污水：项目工作人员70人，均不在厂内食宿。生活用水参照《广东省用水定额》（DB44/T 1461.3-2021）第3部分：生活中国家行政机构办公楼（无食堂和浴室）人均用水按38m³/人·a进行计算，项目用水量约2660m3/a，排污系数按90%计算，本项目产生生活污水约2394t/a，主要污染因子为pH、BOD5、CODcr、SS、氨氮等，6≤pH≤9、CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤30mg/L，生活污水预处理经市政管网排入中山市板芙污水处理有限公司，中山市板芙污水处理有限公司处理达标后排放至石歧河。 中山市板芙镇污水处理有限公司位于中山市板芙镇，建设规模为日处理污水5万吨，工程分为三期，一期收集顺景工业园的生活污水，二期工程收集顺景工业园二期以及深湾等片区的生活污水，建设规模为日处理污水2万吨，总服务面积为达11万平方公里。目前中山市板芙镇污水处理有限公司的污水收集管网主要收集板芙镇镇中心、芙中路沿线、滨江路沿线、顺景工业区、深湾工业区等片区，污水收集量约为2万吨/日，项目所在地属于顺景工业区的收集范围内。中山市板芙镇污水处理有限公司的处理工艺采用的污水处理工艺微曝“氧化沟”，由于项目主要是生活污水排放至中山市板芙镇污水处理有限公司进行处理，排放水质比较单一，排放量7.98m3/d，约占板芙污水处理厂的日处理量0.04%，对中山市板芙镇污水处理有限公司运行影响不大。 因此，本项目的生活污水汇入中山市板芙镇污水处理有限公司集中处理是可行的，不会对附近的水环境质量造成明显影响。 ②生产废水 项目生产废水包括：漆面打磨水废水（14.4t/a）、喷漆水帘柜废水（77.4t/a）、废气处理水喷淋废水（24t/a）交有处理能力的废水处理单位转移处理。 废水产污环节情况表 产排污环节 类别 污染物种类 产生量t/a 水质情况 漆面打磨 漆面打磨水废水 CODcr、BOD5、SS、pH、氨氮、色度 14.4 根据行业生产经验：CODcr≤800mg/l，BOD5≤150mg/l，6≤pH≤9（无量纲），SS≤100mg/l，氨氮≤25mg/l，色度≤20倍 喷漆 喷漆水帘柜废水 CODcr、BOD5、SS、pH、氨氮、色度 77.4 根据行业生产经验：CODcr≤1000mg/l，BOD5≤200mg/l，6≤pH≤9（无量纲），SS≤100mg/l，氨氮≤25mg/l，色度≤25倍 废气处理 废气处理水喷淋废水 CODcr、BOD5、SS、pH、氨氮、色度 24 根据行业生产经验：CODcr≤1000mg/l，BOD5≤150mg/l，6≤pH≤9（无量纲），SS≤100mg/l，氨氮≤25mg/l，色度≤20倍 废水转移单位情况一览表 单位名称 地址 处理废水类别 处理能力 余量 接收水质要求 中山市佳顺环保服务有限公司 中山市港口镇石特社区福田七路 13 号 喷漆、印花、酸洗磷化、食品废水 300吨/日 约75吨/日 pH值4~10、CODcr≤3000mg/L、磷酸盐≤10mg/L 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 中山市三角镇食品工业园 喷漆、印刷、印花、清洗废水 900吨/日 约400吨/日 pH4~9、CODcr≤3000mg/L、氨氮≤30mg/L、总氮≤45mg/L、总磷≤30mg/L、磷酸盐≤10mg/L、动植物油≤50mg/L、石油类≤26mg/L 中山市中丽环境服务有限公司 中山市三角镇高平工业区 洗染、印刷、印花、喷漆废水 400吨/日 约100吨/日 pH值4~10、CODcr≤5000mg/L、氨氮≤30mg/L、磷酸盐≤26mg/L、动植物油≤26mg/L 工业废水暂存和废水转移频次一览表 工业废水产生量 工业废水最大暂存量 工业废水转移频次 工业废水转移量 115.8吨/年 10吨 12次/年 9.65吨/次 照上述所列废水转移单位情况，该三家废水处理单位处理余量共约为575吨/天，本项目生产废水每次转移量约为9.65吨/次，约占处理余量的1.7%，因此对于生产废水采取集中收集后委托给有处理能力的废水处理机构是可行的。 （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 CODcr BOD5 SS NH3-N pH 中山市板芙污水处理有限公司 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 TW001 化粪池 化粪池 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放 生产废水 CODcr BOD5 SS pH 色度 氨氮 委托给有处理能力的废水处理机构 / / / / / (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 113°20′2.695″ 22°22′1.148″ 0.2394 中山市板芙污水处理有限公司 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规 律，但不属于冲击性排放 8：00-12:00，14:00-18:00 中山市板芙污水处理有限公司 CODCr ≤40 BOD5 ≤10 SS ≤10 pH 6-9（无量纲） 氨氮 ≤5 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 PH CODcr BOD5 SS NH3-N 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/15-2001）中的第二时段三级标准 6≤PH≤9 CODcr≤500 BOD5≤300 SS≤400 -- 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 全厂日排放量/（t/d） 全厂年排放量/（t/a） 1 DW001 CODcr BOD5 SS NH3-N CODcr≤250mg/L BOD5≤150mg/L SS≤150m/L NH3-N≤15mg/L 0.002 0.0019 0.0019 0.0002 0.599 0.359 0.359 0.036 全厂排放口合计 CODcr 0.599 BOD5 0.359 SS 0.359 NH3-N 0.036 环境保护措施与监测计划 项目主要排水为生活污水和生产废水。 生活污水经化粪池预处理后经市政管网排中山市板芙污水处理有限公司，生产废水委托有处理能力的废水处理机构处理，故不设自行监测计划。 2、废气 （一）废气分析 （1）木展柜开料、木加工工序 项目开料、木加工工序会产生粉尘废气，其主要污染物以颗粒物表征。查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册- 2110 木质家具制造行业系数表：下料-实木家具、人造板家具-实木、人造板-机加工-颗粒物产污系数为150克/立方米-原料。 项目年用中纤板650立方米，三胺板1950立方米木材，则开料、木加工工序颗粒物产生量约0.39t/a。 项目开料、木加工工序粉尘经集气罩收集通过一套防爆袋式除尘器处理达标后有组织排放。查阅《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1 版）》表 1-1 VOCs收集效率认定表：冷态上吸风罩收集效率为20~50%。项目开料工序粉尘吸入集气罩风速控制为 0.4m/s，废气污染物散发气体温度为常温，符合上限效率必须满足的条件，故开料工序粉尘收集效率取50%。 参考《简明通风设计手册》中有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，按照以下经验公式计算得出设备所需的风量L。 L=3600*K*P*H*V 其中：P—集气罩敞开面的周长（m）； H—集气罩口至有害物源的距离（m）； V—控制风速(m/s)； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。 开料工序和木加工工序废气收集方式一览表 排气筒 位置 集气罩形式 个数 罩口长度(m) 与工位距离(m) 空气吸入风速(m/s) 风量(m3/h) 设计风量(m3/h) G1 开料工序 上吸风罩 1 2 0.4 0.4 1210 3000 G1 木加工工序 上吸风罩 10 2 0.4 0.4 12096 17000 由上可计算得出，开料吸风罩的风量为1210m3/h，木加工工序风罩的风量为12096m3/h，考虑风管等损耗，建设单位拟设总风量20000m3/h。本项目开料和木加工工序粉尘设一套防爆袋式除尘器，处理效率按90%计。 经以上处理后，开料、木加工工序粉尘排放颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 （2）木展柜打磨工序 项目打磨工序会产生粉尘废气，其主要污染物以颗粒物表征。查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册- 2110 木质家具制造行业系数表（续8）：磨光-实木家具、人造板家具-实木、人造板、涂料、胶粘剂-表面光滑处理-颗粒物产污系数为23.5克/平方米-产品。项目年产木展柜750套（面积折算约1875平方米），则打磨工序颗粒物产生量约0.044t/a。 项目打磨工序粉尘经密闭收集通过水幕除尘处理达标后无组织排放。查阅《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1 版）》表 1-1 VOCs收集效率认定表，车间或密闭间进行密闭收集收集效率为80~95%。项目打磨车间收集总风量能确保开口处保持微负压，不让废气外泄，打磨工序粉尘收集效率按90%计。 项目打磨车间面积108m2，高度为2.8m，换气次数10次/h，所需风量为3024m3/h。考虑损耗等因素，为保证收集效率，设计处理总风量为10000m3 /h，设一套水幕除尘器，处理效率按70%计。 打磨工序废气产排情况一览表 产生量（t/a） 0.044 收集量（t/a） 0.0396 收集后排放量（t/a） 0.0119 无组织 排放量（t/a） 0.0044 排放速率（kg/h） 0.002 合计 排放量（t/a） 0.0559 经以上处理后，打磨工序粉尘排放颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 （3）木展柜封边、批灰、贴皮工序 项目封边、批灰、贴皮工序会产生有机废气，其主要污染物以总VOCs表征，异味以臭气浓度表征。 根据封边胶、不饱和聚酯树脂腻子、白乳胶的组成成分，封边胶挥发分为4%、不饱和聚酯树脂腻子挥发分为5.313%、白乳胶挥发分为5%。项目封边胶年用量1吨，则总VOCs产生量为0.04t/a；不饱和聚酯树脂腻子年用量1吨，则总VOCs产生量为0.0532t/a；白乳胶年用量1吨，则贴皮工序总VOCs产生量为 0.05t/a。 项目封边工序废气经集气罩收集，批灰、贴皮工序废气经密闭房收集后与封边废气通过一套水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放。 查阅《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1 版）》表 1-1 VOCs收集效率认定表：冷态上吸风罩收集效率为20~50%。项目封边工序废气吸入集气罩风速控制为 0.4m/s，废气污染物散发气体温度为常温，符合上限效率必须满足的条件，故封边工序废气收集效率取50%。 参考《简明通风设计手册》中有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，按照以下经验公式计算得出设备所需的风量L。 L=3600*K*P*H*V 其中：P—集气罩敞开面的周长（m）； H—集气罩口至有害物源的距离（m）； V—控制风速(m/s)； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。 封边工序废气收集方式一览表 排气筒 位置 集气罩形式 个数 罩口长度(m) 与工位距离(m) 空气吸入风速(m/s) 风量(m3/h) 设计风量(m3/h) G1 封边工序 上吸风罩 3 2 0.4 0.4 4838 6000 由上可计算得出，封边吸风罩的风量为4838m3/h，考虑风管等损耗，建设单位拟设总风量5000m3/h。 项目批灰、封边、贴皮工序与喷底漆废气经密闭收集通过一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放。查阅《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1 版）》表 1-1 VOCs收集效率认定表，车间或密闭间进行密闭收集收集效率为80~95%。项目批灰、封边车间收集总风量能确保开口处保持微负压，不让废气外泄，有机废气收集效率按90%计。 项目批灰封边车间面积80m2，喷底油车间面积106m2，高度为2.8m，换气次数20次/h，所需风量为10416m3/h。考虑损耗等因素，为保证收集效率，设计处理风量为14000m3 /h。则批灰、封边、喷底漆废气设计总处理风量为20000m3 /h。 本项目总VOCs 处理效率为60%（因项目有机废气浓度太低，因此处理效率无法达到90%）。 经以上处理后，封边、批灰、贴皮工序废气排放广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 （DB44/814-2010）表1排气筒VOCs排放限值-Ⅱ时段，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 木展柜喷漆晾干废气 项目设有2个喷漆房，分别是喷底漆房和喷面漆房。喷漆房内设有水帘柜，喷漆完成的产品输送到晾干房。根据水性漆的理化性质，水性底漆和水性面漆中有机废气含量均为6%。项目喷漆线年使用水性底漆2.1t，年使用水性面漆2.2t，则非甲烷总烃产生总量为0.258t/a。喷漆房中的VOCs和晾干房中的VOCs产生的比例约为7：3，即喷漆房中产生量为0.1806t/a，喷漆固化线中产生量为0.0774t/a。水性底漆的附着率为60%，固含量为54%，漆雾的产生量为0.4536t/a；水性面漆的附着率为60%，固含量为51%，漆雾的产生量为0.4488t/a，则漆雾总产生量为0.9024t/a。 参考“浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法”中表1-1认定收集效率表，喷漆房废气为密闭收集，收集效率取90%，晾干房整体密闭只留产品进出口，收集效率取90%。喷底漆废气与批灰封边废气经密闭收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放；喷面漆废气与晾干废气经密闭收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放。 项目喷面漆房面积108m2，晾干房面积180m2，高度为2.8m，换气次数20次/h，所需风量为16128m3/h。考虑损耗等因素，为保证收集效率，设计处理总风量为20000m3 /h。 喷底漆房废气收集治理情况已在批灰封边工序进行分析，此处不再另外分析。 本项目总VOCs处理效率为60%（因项目有机废气浓度太低，因此处理效率无法达到90%）。 经以上处理后，木展柜喷漆晾干废气总VOCs达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 （DB44/814-2010）表1排气筒VOCs排放限值-Ⅱ时段，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》( GB 14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准，颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 项目废气排放情况一览表 工序 木展柜开料加工 木展柜封边 木展柜批灰、贴皮 木展柜喷底漆 木展柜喷面漆、晾干 污染物 颗粒物 总VOCs 总VOCs 总VOCs 颗粒物 颗粒物 总VOCs 总产生量（t/a） 0.39 0.04 0.1032 0.0882 0.4536 0.4488 0.1698 收集率（%） 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 去除率（%） 0.9 0.6 0.6 0.6 0.9 0.9 0.6 生产时间（h） 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 有组织排放 产生量（t/a） 0.195 0.02 0.0929 0.0794 0.0482 0.4039 0.1528 产生速率（kg/h） 0.081 0.008 0.039 0.033 0.02 0.168 0.064 产生浓度（mg/m³） 4.06 1.39 2.76 2.36 1.43 8.41 3.18 排放量（kg/a） 0.0195 0.008 0.0372 0.0318 0.0048 0.0404 0.0611 排放速率（kg/h） 0.008 0.003 0.016 0.013 0.002 0.017 0.025 排放浓度（mg/m³） 0.41 0.56 1.11 0.95 0.14 0.84 1.27 无组织排放 排放量（kg/a） 0.195 0.02 0.0103 0.0088 0.4054 0.0449 0.017 排放速率（kg/h） 0.081 0.008 0.004 0.004 0.169 0.019 0.007 总排放量（kg/a） 0.2145 0.028 0.0475 0.0406 0.4102 0.0853 0.0781 总VOCs：0.028+0.0475+0.0406+0.0781=0.1942t 颗粒物：0.2145+0.4102+0.0853=0.71t （5）五金展柜开料废气 项目剪板机、开料机过程产生开料废气，主要污染物为颗粒物。 本项目剪板机、开料机开料原料不锈钢管和铁管约为140吨，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业-04下料-等离子切割，颗粒物的产污系数1.10（千克/吨-原料）计算，故开料过程颗粒物的产生量为0.154吨，无组织排放，工作时间为2400小时，排放速率为0.06kg/h。 开料工序废气产排情况一览表 颗粒物产生量（t/a） 0.154 无组织 排放量（t/a） 0.154 排放速率 0.064 外排颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值，因此对周边环境影响较小。 （6）焊接废气污染物 项目焊接的过程会产生焊接烟尘颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业系数手册中09焊接中实芯焊丝的颗粒物产生系数为 9.19kg/t-原料，项目使用无铅无锡焊条2t/a，计算颗粒物的产生量约为0.018t/a。焊接颗粒物产生量较少，在车间无组织排放，项目焊接设备运作时间按3h/d，900h/a计算，焊接工序废气的最终排放情况见下表： 焊接工序废气产排情况一览表 颗粒物产生量（t/a） 0.018 无组织 排放量（t/a） 0.018 排放速率 0.02 外排颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值，因此对周边环境影响较小。 （7）五金展柜打磨工序废气污染物 项目五金展柜打磨工艺中对工件进行打磨会产生金属粉尘，主要污染因子为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业06预处理中打磨工艺的颗粒物产生系数为 2.19kg/t-原料，项目使用不锈钢管和铁管约为140吨，计算颗粒物的产生量约为 0.307t/a。打磨颗粒物产生量较少，在车间无组织排放，项目打磨设备运作时间按6h/d，1800h/a 计算，焊接工序废气的最终排放情况见下表： 焊接工序废气产排情况一览表 颗粒物产生量（t/a） 0.307 无组织 排放量（t/a） 0.307 排放速率 0.17 外排颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值，因此对周边环境影响较小。 （8）厨房油烟废气 项目厂区设有员工食堂，厨房内设置2个基准炉头。 厨房使用电能进行供热，厨房煮食过程产生厨房煮食废气（主要污染物为油烟）。 食堂人均耗油量按 30g/人·d 计，项目员工70人，均在厂区内就餐，则项目食堂日均消耗食用油量约为 2.1kg/d（0.63t/a）。烹饪过程中食用油挥发损失率约为3%，则食堂油烟产生量约为0.063kg/d（0.02t/a）。食堂开灶运行时间约为4h/d，则油烟废气污染物产生速率约为 0.02kg/h，每个基本炉头废气收集风量按5000m3/h，则项目油烟废气收集风量约为10000m3/h，产生浓度约为0.67mg/m3，油烟废气经运水烟罩+静电油烟净化装置处理后经烟囱排放。 油烟净化装置净化效率按60%计，年工作时间为300天，食堂开灶运行时间约为4h/d。 项目食堂油烟产排情况一览表 污染物 油烟 总产生量（t/a） 0.02 治理设施 运水烟罩+静电除油装置 处理效率 60% 总风量（m3/h） 10000 工作时间（h） 1200 有组织排放 产生量（t/a） 0.02 产生浓度（mg/m3） 1.67 产生速率（kg/h） 0.02 排放量（t/a） 0.008 排放浓度（mg/m3） 0.67 排放速率（kg/h） 0.007 厨房运行过程中产生油烟废气，油烟废气经运水罩+静电除油装置处理后由 1 根排气筒高空排放，食堂油烟废气有组织排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最高允许排放浓度。 VOCs认定收集效率表 收集方式 收集效率％ 达到上限效率必须满足的条件，否则按下限计 设备废气排口直连 80-95 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只有留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统时周边基本无VOCs散发， 车间或密闭空间进行密闭收集 80-95 屋面现浇，四周墙壁或门窗等密闭性好，收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处的吸入风速不小于0.5m/s），不让废气外泄 半密闭罩或通风橱方式收集（罩内或橱内操作） 65-85 污染物产点（面处），往吸入口方向的控制风速不少于某一数值（喷漆不小于0.75m/s，其余不小于0.5m/s） 热态上吸风罩 30-60 污染物产点（面处），往吸入口方向的控制风速不少于0.5m/s。热态指污染源散发气体温度≥60℃， 冷态吸风罩 20-50 污染物产点（面处），往吸入口方向的控制风速不少于0.15m/s。冷态指污染源散发气体温度<60℃。 侧吸风罩 20-40 污染物产点（面处），往吸入口方向的控制风速不少于0.5m/s，且吸风罩离污染源远端的距离不少于0.6m。 非甲烷总烃处理效率为60%（因项目有机废气浓度太低，因此处理效率无法达到90%）。 项目非甲烷总烃排放量（有组织+无组织）=398.65kg/a。 有组织废气： ①木展柜开料、木加工工序粉尘排放颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 ②木展柜打磨工序粉尘排放颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 ③封边、批灰、贴皮工序废气排放总VOCs达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排气筒VOCs排放限值-Ⅱ时段，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 ④木展柜喷漆晾干工序废气总VOCs达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 （DB44/814-2010）表1排气筒VOCs排放限值-Ⅱ时段，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》( GB 14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准，颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 ⑤五金展柜开料工序废气颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值。 ⑥焊接工序废气颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值。 ⑦五金展柜打磨工序颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值 ⑧厨房油烟废气有组织排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最高允许排放浓度。 无组织废气： 颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；总VOCs达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放限值；臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》( GB 14554-93) 表 1 恶臭厂界浓度标准值；项目厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。 项目排气筒基本情况表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 风量（m³/h） 排放污染物 排放口类型 X Y G1 木展柜开料、加工 113°20′2.695″ 22°22′1.148″ 15 0.6 25 20000 颗粒物 一般排放口 G2 木展柜封边、批灰、贴皮、喷底漆废气 113°20′2.697″ 22°22′1.141″ 15 0.6 25 20000 颗粒物、总VOCs、臭气浓度 一般排放口 G3 木展柜打磨、喷面漆、晾干 113°20′2.689″ 22°22′1.140″ 15 0.6 25 20000 颗粒物、总VOCs、臭气浓度 一般排放口 G4 厨房 113°20′2.692″ 22°22′1.147″ 15 0.5 35 10000 油烟 一般排放口 大气污染物排放量核算 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 G1-木展柜开料、加工废气 颗粒物 0.41 0.008 0.0195 2 G2-木展柜封边、批灰、贴皮、喷底漆废气 颗粒物 0.14 0.002 0.0048 总VOCs 2.62 0.032 0.077 3 G3-木展柜喷面漆、晾干废气 颗粒物 0.84 0.017 0.0404 总VOCs 1.27 0.025 0.0611 有组织排放总计 有组织排放合计 颗粒物 0.0647 总VOCs 0.1381 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 / 木展柜开料、加工 颗粒物 / 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 1.0 0.195 2 / 木展柜封边、批灰、贴皮、喷底漆 颗粒物 / 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 1.0 0.4054 总VOCs / 《家具制造行业挥发性有机化合物 排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放限值 2.0 0.0391 3 / 木展柜喷面漆、晾干 颗粒物 / 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 1.0 0.0449 总VOCs / 《家具制造行业挥发性有机化合物 排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放限值 2.0 0.017 4 / 木展柜打磨 颗粒物 / 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 1.0 0.0559 5 / 五金展柜开料 颗粒物 / 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 1.0 0.064 6 / 焊接 颗粒物 / 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 1.0 0.02 7 / 五金展柜打磨 颗粒物 / 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 1.0 0.17 无组织排放总计 合计 总VOCs 0.0561 颗粒物 0.9552 大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织） 序号 污染物 年排放量（t/a） 总VOCs 0.1742 1 颗粒物 1.0199 项目污染源非正常排放量核算表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 木展柜开料、加工 废气处理设施故障导致集气效率下降至0%，废气处理设施的效率降至0% 颗粒物 / / 及时更换和维修收集装置、废气处理设施 木展柜封边、批灰、封边、喷底漆废气 废气处理设施故障导致集气效率下降至0%，废气处理设施的效率降至0% 颗粒物 / / 及时更换和维修收集装置、废气处理设施 总VOCs / / 木展柜打磨、喷面漆、晾干 废气处理设施故障导致集气效率下降至0%，废气处理设施的效率降至0% 颗粒物 / / 及时更换和维修收集装置、废气处理设施 总VOCs / / 厨房 废气处理设施故障导致集气效率下降至0%，废气处理设施的效率降至0% 油烟 / / 及时更换和维修收集装置、废气处理设施 本项目位于环境空气二类功能区，除O3外，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，项目周边500m范围大气敏感点有8个，分别是位于项目西面20m的公寓楼、位于项目西面84m的厂区宿舍、位于项目东北面376m的广东同华心理医院、位于项目东南面377m的深湾村、位于项目东面466m的中山同方医院、位于项目东北面432m的公寓楼、位于项目北面485m的中山市工贸技工学校、位于项目东北面481m的深湾村。为进一步提升大气环境质量，项目开料、木加工工序粉尘经集气罩收集通过一套防爆袋式除尘器处理达标后有组织排放；项目打磨工序粉尘经密闭收集通过水幕除尘处理达标后无组织排放；项目封边工序废气经集气罩收集，批灰、贴皮、喷底漆工序废气经密闭房收集后与封边废气通过一套水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放；喷面漆废气与晾干废气收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放；五金展柜开料、焊接、打磨废气通过加强车间通风后无组织排放；油烟废气经运水烟罩+静电油烟净化装置处理后经烟囱排放。经过以上处理措施，有效降低废气排放量，项目产生的废气对周围环境影响不大。 （二）各环保措施的技术经济可行性分析 （1）防爆袋式除尘器回收装置： 防爆袋式除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）中表6污染防治措施，袋式除尘属于可行技术。布袋除尘工作原理：布袋除尘是利用棉、毛或人造纤维等加工的滤布捕集尘粒过程。布袋除尘的过程分为两分阶段：首先是含尘气体通过清洁滤布，这时起捕尘的主要是纤维，清洁滤布由于孔隙率很大，故除尘率不高；其后，当捕集的粉尘量不断增加，一部分粉 尘嵌入到滤料内部，一部分覆盖在表面上形成一层粉尘层，在这一阶段中，含尘气体的过滤主要依靠粉尘层进行，这时粉尘层起着比滤布更为重要的作用，它使除尘效率大大提高，且布袋除尘器还耐高温。 （2）水喷淋装置 参照《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》HJ 1124—2020 中表 A.6 表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行性技术，水喷淋属于推荐可行性技术，项目喷漆及晾干工序使用水性漆，废气处理的单座喷淋塔内设2层 6 喷头装置，并用填料加强传质，废气从塔底接入，吸收液自上往下逆向喷淋以提高废气中污染物进出口之间的浓度差，确保废气的达标排放。单塔水喷淋吸附可达10%以上的处理效率，为保证非甲烷总烃处的有效处理，应保证废气停留时间≥2s，喷淋量≥1.5L/m3废气。水喷淋装置出口处加除水雾器，以便于后续的活性炭有效去除有机废气。 （3）活性炭吸附 参照排污许可证《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》HJ 1124—2020 表 C.1 铁路运输设备及轨道交通运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术参考表，活性炭吸附设备属于可行技术。活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起到净化作用。活性炭吸附法处理有机废气是目前最成熟的废气处理方式之一，活性炭吸附的效果可以达到 90%以上，且设备简单、投资小，从而很大程度上减少对环境的污染。活性炭吸附处理在治理有机废气方面应用比较广泛，活性炭由于比表面积大，质量轻，良好的选择活性及热稳定性等特点，广泛应用于注塑、五金喷漆、喷漆废气、化工及恶臭气体的治理方面。 （4）水幕除尘器 通过管道泵循环将水箱内的水抽至上部水槽，由水槽溢流至水帘板形成水帘，并通过离心风机的离心力、将水箱内的水形成涡卷，产生多层水幕，含尘气体由吸风引导，使水、气充分接触，绝大部分微细粉尘融入水中，使含尘气体得以充分净化。净化后的气体经档水板去除水雾后经风机排出。灰尘所形成的污泥沉积在除尘器底部，定期清除。 （三）大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）、《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021），本项目污染源监测计划见下表。 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 G1 颗粒物 1次/年 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 G2 颗粒物 1次/年 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 总VOCs 1次/年 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排气筒VOCs 排放限值-Ⅱ时段 臭气浓度 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物表2的要求 G3 颗粒物 1次/年 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 总VOCs 1次/年 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排气筒VOCs 排放限值-Ⅱ时段 臭气浓度 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物表2的要求 G4 油烟 1次/年 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最高允许排放浓度 无组织废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 颗粒物 1次/年 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 总VOCs、 1次/年 总VOCs达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放限值 臭气浓度 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 3、噪声 项目的主要噪声为：项目生产设备运行时产生的噪声约60-85dB(A)； 原料和成品的搬运过程中会产生约65-75dB(A)之间的交通噪声。 项目主要产噪设备源强一览表 声源位置 设备名称 设备数量（台） 单台设备噪声源强dB（A） 减噪措施 降噪效果dB（A） 降噪后单台设备噪声源强dB（A） 同种设备叠加源强dB（A） 全厂叠加源强dB（A） 生产车间 剪板机 2 75 减振垫或减振机座 7 68 71.01 93.61 折弯机 2 75 68 71.01 刨槽机 1 80 73 73 激光机 1 80 73 73 开料机 2 85 78 81.01 钻孔机 4 85 78 84.02 钻牙机 2 85 78 81.01 冲压机 2 85 78 81.01 焊机 8 80 73 82.03 打磨机 3 88 81 82.77 电子开料机 1 85 78 78 推台锯 3 85 78 82.77 雕刻机 2 80 73 76.01 封边机 2 75 68 71.01 立轴机 2 80 73 76.01 排孔机 1 80 73 73 推拉锯 1 80 73 73 压板机 2 80 73 76.01 空压机 2 90 83 86.01 吊锣 1 80 73 73 底漆房 1（个） 80 73 73 面漆房 1（个） 80 73 73 晾干房 1（个） 80 73 73 批灰房 1（个） 80 73 73 气磨机 3 85 78 82.77 开料机 2 85 78 81.01 有机抛光机 1 88 81 81 有机雕刻机 1 80 73 73 备注：由环境保护实用数据手册可知，底座防震措施可降噪5~8dB(A)，这里取7dB(A) 上述设备同时开启时，生产车间设备噪声叠加源强均为93.61dB(A)。 项目所在厂房墙壁为钢筋混凝土结构，由于墙体有隔音作用，根据《环境工作手册—环境噪声控制卷》，噪声通过墙体隔声后，再经距离衰减，可降低23-30dB（A），本项目取29dB（A），项目噪声污染源至厂界噪声值预测值约为64.61dB(A)。项目噪声经过车间墙体隔声、降噪措施及距离衰减后，项目厂界外1米处的昼间噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间噪声限值65dB(A)）。 项目西北面敏感点里乌沙村噪声可达到《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的2类标准。项目夜间不生产，为营造更好的工作环境，噪声防治对策应该从声源上降低噪声传播途径上降低噪声两个环节着手，要求做到以下几点： （1）对于各种生产设备，除选用噪声低的设备外还应合理地安装、布局，较高噪声设备应安装减振垫、减振基座等； （2）投入使用后应加强对设备的日常检修和维护，保证各设备正常运转，以免由于故障原因产生较大噪声，同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产； （3）车间的门窗要选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗，加上自然距离的衰减，使生产设备产生的机械噪声得到有效的衰减； （4）通风设备通过安装减振垫、风口软接、消声器等来消除振动等产生的影响； （5）在原材料和成品的搬运过程中，要轻拿轻放，避免大的突发噪声产生； 噪声监测计划表 噪声监测点位 监测频次 厂界东面外1米 1次/季 厂界南面外1米 1次/季 厂界西面外1米 1次/季 厂界北面外1米 1次/季 4、固体废物 （1）生活垃圾 项目员工人数为70人，根据《社会区域内环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5~1.0kg/人·d，本项目员工每人每天生活垃圾量按1kg计，年工作日按300天计算，则项目产生的生活垃圾约为0.07t/d（21t/a）。 生活垃圾按指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，垃圾堆放点还要进行定期的消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。 （2）一般工业固体废物 ①布袋粉尘：其中布袋除尘器收集产生量经计算可知1.4355t/a，则收集的木质粉尘产生量为1.4355t/a。 ②废布袋：项目废布袋考虑损耗情况下，年约更换废布袋50个，单个废布袋重量约 1kg，则年产生废布袋 0.05t/a。 ③废木质边角料：项目废木质边角料产生量约占年用量的 3%，约8.7t/a，则年产生废木质边角料 8.7t/a。 ④沉降粉尘：项目开料、机加工、砂光工序过程中沉降的粉尘量约1.025t/a。 ⑤废包装袋：项目生产过程使用封边胶1吨/年，规格为25kg/袋，平均使用40袋，每个包装桶约为0.1kg，则年产生包装袋约0.004t/年。 ⑥生产过程产生金属碎屑和边角料约1.4t/a； 项目原材料不锈钢管、铁管开料及机加工过程，产生金属碎屑及边角料，金属碎屑和边角料产生量约为原材料用量的1%，项目使用不锈钢管和铁管共为140吨/年，则金属碎屑和边角料产生量约为1.4吨/年； 以上一般固体废物交由有相应处理能力的固废处理单位进行处理。 项目于厂内设置一般固体堆放场用于储存一般固体废物，地面为混凝土结构，并在相应的位置做好相应的标识。必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，且不能相容的固废要分开储存，并在相应的位置做好相应的标识。 （3）危险废物 ①废润滑油及包装桶 项目生产过程使用润滑油1吨/年，规格为50kg/罐，平均使用20罐润滑油，每个包装罐约为5kg，则年产生废润滑油罐约0.1t/年，项目生产过程使用润滑油对设备进行维护，平均每个月对生产设备进行维护一次，每次平均会产生废润滑油约5kg，则年产生废润滑油约0.06t/年，废润滑油及其包装罐产生量约0.16t/a。 ②废水性漆、废乳胶、废腻子包装桶 项目生产过程使用水性漆4.2吨/年，规格为50kg/桶，平均使用84桶，每个包装桶约为0.5kg，则年产生废包装桶约0.042t/年； 项目生产过程使用白乳胶1吨/年，规格为50kg/桶，平均使用20桶，每个包装桶约为0.5kg，则年产生废包装桶约0.01t/年； 项目生产过程使用不饱和聚酯树脂腻子1吨/年，规格为10kg/桶，平均使用100桶，每个包装桶约为0.2kg，则年产生废包装桶约0.02t/年； 以上合计废包装桶产生量约0.072t/年。 ③含油废抹布及废手套 项目年使用手套250个，抹布250张，手套单个和抹布单张重量约为20克，合计0.01t/a。 ④有机废气处理过程中产生的废活性炭 废活性炭产生情况一览表 废气种类 风量 活性炭装置横截面积尺寸 层数 活性炭填充量 更换频次 木展柜封边、批灰、封边、喷底漆废气 20000m3/h 4m2 4层，每层10cm 约0.72t/a 约2次/年 木展柜打磨、喷面漆、晾干 20000m3/h 4m2 4层，每层10cm 约0.72t/a 约2次/年 注:活性炭密度=0.45g/cm3；有机废气吸附量为0.17085t/a（即需要活性炭量约0.6834t/a，单套设备单次活性炭填充量为0.72t，更换频次约为2次/年，总填充量约为1.44t/a，饱和活性炭产生量为1.61t/a）。 ⑤废水性漆渣 项目喷漆、打磨过程中水帘柜收集的废水漆渣为1.56t/a。 项目各危险废物组成、产生源、产生量以及处理方式见下表： 危险废物情况汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废润滑油及其包装罐 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.16 设备保养润滑 液态、固态 润滑油 润滑油 一年 T，I 交由具有相关危险 废物经营 许可证的单位处理 2 废水性漆、废乳胶、废腻子包装桶 HW49其他废物 900-041-49 0.072 包装 固态 含有毒有害物质 含有毒有害物质 一年 T 3 含油废抹布及废手套 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.01 设备保养润滑 固态 润滑油 润滑油 一年 T，I 4 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 1 包装 固态 含有毒有害物质 含有毒有害物质 一年 T/C/I/R 5 废水性漆渣 HW12染料涂料废物 900-252-12 1 喷漆 固态 含有毒有害物质 含有毒有害物质 一年 T/C/I/R 注：危险特性包括腐蚀性（C）、毒性（T）、易燃性（I）、反应性（R）和（In）。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 （吨/年） 贮存 周期 1 危险废物暂存场 废润滑油及其包装罐 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 厂内 10m2 桶装 0.16 一年 2 危险废物暂存场 废水性漆、废乳胶、废腻子包装桶 HW49其他废物 900-041-49 桶装 0.072 一年 3 危险废物暂存场 含油废抹布及废手套 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 桶装 0.01 一年 4 危险废物暂存场 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 桶装 1 一年 5 危险废物暂存场 废水性漆渣 HW12染料涂料废物 900-252-12 桶装 1 一年 项目营运期产生废润滑油及其包装罐，废水性漆、废乳胶、废腻子包装桶，含油废抹布及废手套，废活性炭，废水性漆渣属于危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。 危险废物的厂内贮存措施需要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的有关标准； 此外，危险废物的管理还必须做到以下几点： ①必须按国家有关规定申报登记； ②建立健全污染防治责任制度，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业固体废物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单； ③危险废物暂存区建设必须防风、防雨、防晒、防渗漏。危险废物由专人负责收集、贮存及运输，对危险废物容器和包装物以及收集、贮存的区域设置危险废物识别标志； ④禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。装载液体、半固体危险废物的容器必须留出足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。装载危险废物的容器必须完好无损。 小结 生活垃圾交给环卫部门进行处理； 一般固废：布袋粉尘、废布袋、废木质边角料、沉降粉尘、废包装袋、金属碎屑和边角料交由有一般工业固体废物处理单位进行处理； 危险固废：废润滑油及其包装罐，废水性漆、废乳胶、废腻子包装桶，含油废抹布及废手套，废活性炭，废水性漆渣属于危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理； 对固体废物进行合理化处理后，对周围环境影响不大。 五、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行判断，本项目原辅材料涉及中涉及水性底漆、水性面漆、不饱和聚酯树脂腻子、白乳胶、封边胶、润滑油、废润滑油属于危险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），油类物质的临界量为2500t，危害水环境物质的临界量为100t，危险物质总量与其临界量的比值为Q，按以下公式进行计算。 项目危险物质及临界值情况一览表 序号 试剂名称 年用量 （t） 最大贮存量（t） 临界值 Q值 1 润滑油 1 0.1 2500t 0.00004 2 废润滑油 0.06 2500t 0.000024 3 水性底漆 2.1 0.2 100t 0.002 4 水性面漆 2.1 0.2 100t 0.002 5 不饱和聚酯树脂腻子 1 0.1 100t 0.001 6 白乳胶 1 0.1 100t 0.001 7 封边胶 1 0.1 100t 0.001 Q值合计 0.007064 项目水性底漆、水性面漆、不饱和聚酯树脂腻子、白乳胶、封边胶、润滑油、废润滑油在厂区内的最大存在总量为0.86t/a，项目风险Q值为0.007064＜1。 环境风险识别 项目风险物质储存量均未超过临界量，主要风险源如下： a.液态原辅材料泄漏对地下水、土壤造成污染，气体扩散对大气造成影响； b.单位内的危险废物管理不善，出现与一般固体废弃物混装或散落污染区内环境等，造成危险废物对所涉及区域的空气、地表水、土壤及人群健康造成影响； c.由于管理不善造成火灾等安全事故。危害工作人员的人身安全，造成巨大的经济损失。 事故防范措施 ①在车间及仓库设立警告牌(严禁烟火)； ②对仓库、危废暂存间、液体化学品仓库、调漆房实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ③设置独立的危废暂存间。危废暂存间应置防腐措施，并进行分区，并设置危险标志，设置围堰； ④对于危险物质的储存，应配备应急的器械和有关用具，如灭火器、沙池、隔板等，并建议在液态化学品物质储存处设置缓坡或地面留有导流槽（或池），以备液态化学品物质在洒落或泄漏时能临时清理存放，液态化学品物质的储存应由具有该方面经验的专人进行管理； ⑤在液体化学品仓库和调漆房周围设置围堰，需要严格检查容器的严密性和质量情况； ⑥根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，区内建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按二级耐火等级设计，满足建筑防火要求，凡禁火区均设置明显标志牌，安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87的要求；建设项目的消防采用独立稳定高压消防供水系统，生产区应配备消防栓灭火系统，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓；项目厂房进出口均设置缓坡及消防沙袋，项目产生消防事故时，产生的废水均能截留于厂内。 事故应急措施 ①火灾事故 A.在厂区出入口设置挡板和放置沙袋，防止消防废水直接进入市政雨水管网而流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 B.马上切断电源，可移动的物料立即转移至安全区域，洒水冷却，着火物可使用二氧化碳、干粉、泡沫等灭火；火势较大需报警，消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火；灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处，以防爆炸。 C.消除隐患之后，消防废液需交由有资质的单位处理。 ②危险废物和化学品泄漏事故 A.若有火源需切断火源，并隔离相关污染区。 B.如果是储存危废的桶或是池体发生泄漏，应根据实际情况，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏。 C.对于少量的液体泄漏，可用沙土或其他不燃吸附剂吸附，收集于容器内后进行处理。而大量液体泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用泡沫或其他覆盖物进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，然后进行转移处理。 D.如发生原料或成品泄漏事故，在厂区出入口设置挡板和放置沙袋，阻止液体外流。 ③废气事故排放 A.立即停止生产，联系维修人员修理设备，待修好之后再开工。 B.疏散员工，往空旷的地方撤离。 C.合理通风使其扩散不至于积聚，或者喷洒雾状水使之液化后处理。 综合以上分析，环境风险可控，对周围环境影响较小。通过对本项目环境风险识别，项目发生的事故风险均属常见的风险类型，目前对这些风险事故均有比较成熟可靠的防范、处理和应急措施，可保证事故得到有效防范、控制和处置。 小结 综上所述，根据项目风险分析，本项目潜在的风险主要为可燃物质遇明火引发火灾甚至爆炸导致大气、地表水污染，液态原辅材料、废水和危险废物泄漏导致地下水、土壤、大气污染； 建设单位应按照本报告表，做好各项风险的预防和应急措施，可将环境风险水平控制在较小范围内。 项目存在的环境风险通过采取加强管理、配备应急器械、设置缓坡或导流槽、定期检查、建立预警信息系统等风险防范措施，可以有效预防和控制环境风险。 项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，风险可控。 六、地下水及土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和研究表明，最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染，深层潜水及承压水的污染是通过各类井孔、坑洞和断层等发生的，他们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染。随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。 项目厂区内地面不存在裸露土壤地面，地面均设置了混凝土地面以及基础防渗措施，液态化学品储存场所进行防腐防渗处理；危险废物暂存区设置防风防雨、地面进行基础防渗处理，不会对周边环境产生明显影响。 （1）地下水污染途径分析 本项目营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要为废水泄漏、固体废物、液态化学品泄漏，主要污染物为废液、废水与固体废物。对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。具体的污染途径如下： ①一般固体暂存地及危险废物暂存地未做好，导致固废渗滤液进入到地下，污染地下水； ②生活垃圾暂存地未做好防渗措施同时生活垃圾未及时清理走，导致生活垃圾渗滤液进入地下，污染地下水； ③液态化学品使用或者运输使用过程滴落，导致化学品进入到地下，污染地下水； （2）土壤污染源及污染途径分析 项目对土壤环境可能造成影响的污染源有以下几种，主要污染途径为大气沉降和垂直入渗； ①生活污水的泄漏，导致废水入渗到土壤； ②液态化学品运输、储存、使用过程的泄漏，导致化学品入渗到土壤； ③一般固体废物暂存间或危废暂存间的渗滤液下渗，导致土壤的污染。 （3）防渗原则 本项目的地下水及土壤污染防治措施，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水及土壤污染。末端控制措施：主要包括厂内易污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下；末端控制采取分区防渗，重点污染防渗区、一般污染防渗区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。 （4）防渗方案 根据本项目各区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将车间划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区：污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。一般污染防治区：污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001），本项目厂内主要防渗分区及防渗要求如下表： 项目分区防渗情况一览表 序号 单元 防渗分区 防渗结构形式 具体结构、防渗系数 1 危废暂存区、液体化学品仓库、调漆房、生产车间 重点污染防治区 刚性防渗结构 采用水泥基渗透抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8m）结构形式，渗透参数≤1.0×10-10cm/s 2 除危废暂存区、液体化学品仓库、调漆房、生产车间和办公室以外的区域 一般污染防治区 刚性防渗结构 抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）渗透系数≤1.0×10-8cm/s 3 办公室 非污染防治区 / 不需设置专门的防渗层 （5）防渗措施 ①对车间内排水系统及排放管道做防渗处理； ②项目应设置专门的危废暂存间和围堰，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定的要求，采取“防渗、防雨、防流失”等措施，设置明显的标识牌，并按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求规定填写五联单。加强危废管理，并做好存放场所的防渗透和泄漏措施，严禁随意倾倒和混入生活垃圾中，避免污染周边环境； ③一般固废暂存场应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范建设和维护使用； ④液体化学品仓库、调漆房和围堰采取严格的分区防腐防渗措施，防止因事故消防废水漫流通过下渗污染项目区周围地下水环境，避免对地下水造成环境污染。 综上，项目拟将采取有效措施对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制项目内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。故不设置相关自行监测要求。 |
| --- | --- |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 生活污水（2394t/a） | CODCr | 经化粪池处理后经市政污水管网排入中山市板芙污水处理有限公司处理 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/15-2001）第二时段三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 生产废水 （115.8t/a) | CODCr | 交有处理能力的废水处理单位转移处理 | / |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 色度 |  |  |
| 大气 | 木展柜开料、加工 | 有组织 | 颗粒物 | 经集气罩收集通过一套防爆袋式除尘器处理达标后有组织排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | / | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 木展柜封边、批灰、贴皮、喷底漆废气 | 有组织 | 颗粒物 | 封边工序废气经集气罩收集，批灰、贴皮、喷底漆工序废气经密闭房收集后与封边废气通过一套水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排气筒VOCs排放限值-Ⅱ时段 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物表2的要求 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | / | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 木展柜喷面漆、晾干废气 | 有组织 | 颗粒物 | 经密闭收集后经一套水帘柜+水喷淋+活性炭吸附处理达标后有组织排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排气筒VOCs 排放限值-Ⅱ时段 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物表2的要求 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 |  | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 木展柜打磨 | 无组织 | 颗粒物 | 经密闭收集通过水幕除尘处理达标后无组织排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 五金展柜开料 | 无组织 | 颗粒物 | 加强车间机械通风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 焊接 | 无组织 | 颗粒物 | 加强车间机械通风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 五金展柜打磨 | 无组织 | 颗粒物 | 加强车间机械通风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 厨房 | / | 油烟 | 经运水烟罩+静电油烟净化装置处理后经烟囱排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最高允许排放浓度 |
|  | 厂区内废气 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 稳固设备，安装消声器，设置隔音门窗，定期对各种机械设备进行维护与保养 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准限值要求 |
|  | 搬运过程 | 噪声 |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾统一收集后定期交由环卫部门清运； ②布袋粉尘、废布袋、废木质边角料、沉降粉尘、废包装袋、金属碎屑和边角料交由有一般工业固体废物处理单位进行处理； ③废润滑油及其包装罐，废水性漆、废乳胶、废腻子包装桶，含油废抹布及废手套，废活性炭，废水性漆渣属于危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理； 固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单； |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①对车间内排水系统及排放管道做防渗处理； ②项目应设置专门的危废暂存间和围堰，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定的要求，采取“防渗、防雨、防流失”等措施，设置明显的标识牌，并按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求规定填写五联单。加强危废管理，并做好存放场所的防渗透和泄漏措施，严禁随意倾倒和混入生活垃圾中，避免污染周边环境； ③危废暂存区、液体化学品仓库、生产车间采取严格的分区防腐防渗措施；各类污染物均采取了对应的污染治理措施，确保污染物的达标排放； |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①在车间及危废暂存间设立警告牌(严禁烟火)； ②对危废暂存间实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ③设置独立的危废暂存间。危废暂存间应置防腐措施，并进行分区，并设置危险标志，设置围堰。 ④对于危险物质的储存，应配备应急的器械和有关用具，如灭火器、沙池、隔板等，并建议在液态化学品物质储存处设置缓坡或地面留有导流槽（或池），以备液态化学品物质在洒落或泄漏时能临时清理存放，液态化学品物质的储存应由具有该方面经验的专人进行管理。 ⑤在液体化学品仓库和调漆房周围设置围堰，需要严格检查容器的严密性和质量情况； ⑥根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，区内建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按二级耐火等级设计，满足建筑防火要求，凡禁火区均设置明显标志牌，安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87的要求；建设项目的消防采用独立稳定高压消防供水系统，生产区应配备消防栓灭火系统，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓；项目厂房进出口均设置缓坡及消防沙袋，项目产生消防事故时，产生的废水均能截留于厂内并设置事故废水收集设备。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

项目用地选址不在地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区、堤外用地等区域，附近没有学校、医院等环境保护敏感点。做好生产过程中产生的水污染物、大气污染物、固体废物、噪声的治理工作，将污染物对环境的影响降到最低，并达到相关标准后排放，对项目周边环境影响不大。从环保的角度分析，该项目的选址和建设是可行的。