# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中山百得厨卫有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：中山百得厨卫有限公司

编制日期：            2021年11月

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 28 -

四、主要环境影响和保护措施	- 45 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 82 -

六、结论	- 85 -

附表	- 86 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 86 -

附图1项目地理位置图	- 89 -

附图2 建设项目四至图	- 90 -

附图3 建设项目平面布置图	- 91 -

附图4  项目所在地大气功能区划图	- 92 -

附图5项目所在地水功能区划图	- 93 -

附图6  建设项目声环境功能区划图	- 94 -

附图7  建设项目中山市规划一张图公众服务平台截图	- 95 -

附图8  建设项目大气评价范围图	- 96 -

附图9  建设项目土壤监测图	- 97 -

附图10  建设项目地下水监测图	- 98 -

附图11  噪声监测点图	- 99 -

附图12  大气监测点图	- 100 -

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中山百得厨卫有限公司扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 | 李双英 | 联系方式 | 13823919065 |
| 建设地点 | 中山市横栏镇富庆二路29号 |
| 地理坐标 | 东经： 113 度 16分12.648秒，北纬： 22 度 32 分21.156 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3854家用厨房电器具制造 C3399其他未列明金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38 家用电力器具制造385 三十、金属制品33金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 71361.8（涉及扩建部分用地320m2） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策合理性分析 项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》、《关于加强环境管理促进经济结构调整的若干意见》（中府办【2003】37号印发）和《产业结构调整指导目录（2019年本）》（淘汰类和限制类）项目，符合相关的产业政策要求，符合国家有关法律、法规和政策规定。 二、与相关法律法规政策相符性分析 ①与《中山市差别化环保准入促进区域协调发展实施细则》相符性分析 设立印染[3]、牛仔洗水、化工（日化除外）、危险化学品仓储[4]、线路板[5]、专业金属表面处理（国家及地方电镀标准及相关技术规范提及的按电镀管理的金属表面处理工艺）等污染行业定点基地（集聚区）。定点基地（集聚区）外禁止建设印染、牛仔洗水、危险化学品仓储、专业金属表面处理项目。涉及以上污染行业项目的建设，须符合相关规划、规划环评及审查意见要求。 项目主要从事生产家用电器，不属于《细则》中限制类行业。项目生产工序不涉及印染、洗水、化工、线路板、专业电镀、专业金属表面处理（铝及铝合金的阳极氧化、铝的表面铬酸盐转化、锌的铬酸盐钝化、酸洗、磷化、喷漆、喷涂等，下同）等处理，因此可位于定点基地（集聚区）以外进行建设。因此，本项目符合《细则》中相关要求。 ②《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》相符性分析 根据关于印发中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定： （1）中山市大气重点区域（特指东区、西区、南区、石岐街道）原则上不再审批或备案新建、扩建涉VOCs产排的工业类项目。 （2）全市范围内原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目。 （3）严格实行中山市建设项目VOCs总量审核制度，各镇街必须完成年度VOCs综合整治任务，否则实行VOCs指标限批。 （4）含VOCs物料、中间产品、成品应按相关标准等要求密闭储存、转移和输送。 （5）豁免情形：全市范围内，市级或以上重点项目和低排放量规模以上项目应使用低（无）VOCs 原辅材料和相关工艺，如无法使用低（无）VOCs 原辅材料的，送审环评文件时须同时提交《高 VOCs 原辅材料不可替代性专家论证意见》。《高 VOCs 原辅材料不可替代性专家论证意见》须由省、市专家库内行业专家、环评专家、清洁生产专家组成的专家组出具。 本项目建设于中山市横栏镇富庆二路29号，不位于中山市大气重点区域，可审批涉VOCs项目；由于产品特殊要求，部分产品无法实现使用低（无）VOCs 原辅材料的，另本项目属于省重点项目，项目已出具《高 VOCs 原辅材料不可替代性专家论证意见》（详见报告附册），项目可豁免“应使用低（无）VOCs 原辅材料和相关工艺”的条件；本项目符合相关《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。 本项目涉及VOCs产生部分主要为擦拭清洁网版、丝印及其烘干、热洁炉部分在工作状态下会产生有机废气，丝印及烘干均位于密闭空间内进行收集经处理措施进行处理后烟囱排放，热洁炉产生的废气收集措施直接接通设备预留的废气排气口进行收集后经处理措施处理后烟囱排放；废气收集率的取值参考《浙江省重点行业VOCS污染排放源排放量计算方法》中表1-1中对应的设备废气排口直连，达到上限效率必须满足的条件，设备有固定排放管（口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCS散发，收集效率为80-95%，故按照收集效率90%是可行的。 因此，项目符合《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的规定。 ③与《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函【2017】1709号）的相符性分析相符性分析 本项目所在区域声功能区划为3类（北面、东面和南面）和4a（西面）类标准。根据《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函【2017】1709号）中“禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目”；根据《中华人民共和国环境污染防治法》第一章第二条“环境噪声污染是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准。并干扰他人正常工作、学习、生活的现象”，项目50m范围内无环境敏感点，厂界噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)的3类（北面、东面和南面）和4类（西面）标准要求。建设项目不属于产生噪声污染的工业项目，且通过实行措施后，可以大大减轻本项目噪声对周围环境的影响不产生噪声污染，因此项目与《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函【2017】1709号）中“禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目”是相符的。 三、选址合理性分析 ①与用地规划性质规划相符性分析 根据《中山市建设工程规划许可证》（详见附图7）本项目选址位于中山市横栏镇富庆二路29号，用地属于工业用地，因此本项目建设与土地利用规划相符。 ②与环境功能区划相符性分析 项目所在地区环境空气功能属环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目在生产过程中产生的废气经采取有效措施处理后，对周围大气环境产生的影响较小。 对于企业产生的生活污水收集后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行集中处理后达标排放（扩建部分不涉及员工增减），生产废水经自建污水处理站处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行集中处理后达标排放（扩建部分涉及的热洁炉废水水排入依托自建污水处理站进行处理后排入排入中山市横栏镇永兴污水处理），对纳污河道水质的影响不大。 本项目所在区域声环境功能区划为3类（北面、东面和南面）和4a（西面）类标准，项目产生的噪声，经采取减振、隔声等综合措施处理，再经距离衰减作用后，边界噪声能达到相关要求，对周围声环境影响较小。 ③与《广东省人民政府关于调整中山市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2020〕229号）相符性分析 项目所在地不属于中山市水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求。 项目所在地周围无需要特殊保护的重要文物，无风景名胜区和水源保护地，无特殊敏感点。因此，项目选址符合环境功能区划的要求。 四、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-1本项目与（GB37822-2019）相符性一览表 编号 文件要求 本项目情况 是否符合 1 VOCs物料储存无组织排放控制要求：①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放在室内，或存放在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 本次扩建过程涉及VOCs物料主要为丝印过程使用的油墨；油墨均储存于密闭的容器内，并放置于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 符合 2 VOCs排放控制要求：VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定 项目涉及VOCs废气产污工序为丝印及烘干和热洁炉使用时会产生VOCs；丝印及烘干和热洁炉废气均经各自的收集措施和各自的处理装置进行处理后烟囱排放，其中丝印及烘干废气排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2标准（平板印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平板印刷）），热洁炉废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27－2001)中第二时段二级排放浓度标准值。 符合 3 10.3.2收集的废气中 NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 项目废气处理设施处理效率约60%（由于处理前浓度较低），满足VOCs排放控制要求。 符合 4 含VOCs产品的使用过程：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目涉VOCs均于密闭的空间内/设备内进行操作，并对废气进行收集处理 符合 5 废气收集系统排风罩的控制风速不应低于1m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 本项目丝印及烘干属于车间密闭整体收集，敞口截面处的吸入风速不小于0.5m/s；热洁炉废气为设备废气排口直连，过程不设有单独的排风罩，仅设有固定排放管与风管连接。 符合 五、“三线一单”符合性分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016），应分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的相符性，本项目与“三线一单”对照相符性分析如下： 表1-2本项目与中山市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 内容 相符性分析 环境管控单元 本项目位于广东省中山市横栏镇，本项目所在镇区属于重点管控单元，本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区等特殊、重要生态敏感目标，不属于环境管控单元中的优先保护单元。 区域布局管控要求 1-2禁止建设炼油石化、炼钢炼铁、水泥熟料、平板玻璃、焦炭、有色冶炼、化学制浆、鞣革、陶瓷（特种陶瓷除外）、铅酸蓄电池项目。 1-3集聚区外新建、改建、扩建配套金属表面处理项目，必须符合《中山市差别化环保准入促进区域协调发展实施细则》的相关要求1-5原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目。 本项目所属类别不属于禁止建设项目；项目扩建的丝印及烘干、热洁炉工序项目符合《中山市差别化环保准入促进区域协调发展实施细则》的相关要求；本项目涉及的VOCs 原料为部分属于高VOCs涂料，项目由于产品特殊要求，部分产品无法实现使用低（无）VOCs 原辅材料的，另本项目属于省重点项目，项目已出具《高 VOCs 原辅材料不可替代性专家论证意见》（详见报告附册），项目可豁免“应使用低（无）VOCs 原辅材料和相关工艺”的条件；本项目符合相关该项要求。 能源资源利用 2-1新建锅炉、炉窑只允许使用天然气、液化石油气、电及其它可再生能源。燃用生物质成型燃料的锅炉、炉窑须配套专用燃烧设备。 本项目涉及的热洁炉炉窑的能源为天然气，也配套专用的燃烧设备，本项目符合相关该项要求。 环境风险防控 单元内涉及生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位应按要求编制突发环境事件应急预案，需设计、建设有效防止泄漏化学物质、消防废水、污染雨水等扩散至外环境的拦截、收集设施，相关设施须符合防渗、防漏要求。 本项目涉及化学品使用的工序和空间，均设应急措施防止事故过程中产生产生的泄漏化学物质、消防废水、污染雨水等，本项目符合该项要求。 因此，本项目符合《中山市挥发性有机物项目环保管理规定的通知》（中环规字（2021）1号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于印发《中山市差别化环保准入促进区域协调发展实施细则（2020 修订版）》的通知》（中环规字[2020]1号）、《中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（中府〔2021〕63号）相关的政策要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程内容及规模： 一、环评类别判定说明 表2-1 环评类别判定表 序号 国民经济行业类别 产品产能 工艺 对名录的条款 敏感区 类别 1 C3854家用厨房电器具制造 涉及丝印产品：烤炉60万套/a、吸油烟机120万套/a、灶具150万套/a、燃气热水器80万台/a、集成灶30万台/a、烤箱60万台、取暖器50万台/a、其他餐厨加工用品100万台/a 本次扩建主要涉及丝印及烘干、网版清洁擦拭、调配 三十五、电气机械和器材制造业38 家用电力器具制造385 否 报告表 2 C3399其他未列明金属制品制造 年处理金属挂具400t/a 本次扩建配套热洁炉脱环氧树脂粉末 三十、金属制品33金属表面处理及热处理加工 否 报告表 注：本次烤炉扩建基于原有自制的产品上进行丝印；除烤炉外的吸油烟机、灶具、燃气热水器、集成灶、烤箱和其他餐厨加工用品外购成品至本项目后进行相关标签的印制。 二、项目建设内容 1、基本信息 中山百得厨卫有限公司设有总厂（中山市横栏镇富庆一路2号）和分厂区；本次扩建项目是位于分厂区（中山市横栏镇富庆二路29号）进行，本次扩建项目所生产的产品及工艺等内容与总厂均无依托关系。 项目总厂相关情况：总厂建于中山市横栏镇富庆一路2号，用地面积：104506.5m2，建筑面积136615.58m2。项目主要从事烟机、灶具、热水器、电烤箱、烤炉生产，年设计生产烟机120万台，电烤箱5万台，灶具150万台，热水器60万台，烤炉2万台；总厂距离本项目西北面约为980m，总厂与本项目所生产的产品及工艺等内容与总厂均无依托关系。 表2-2总厂发展历史及规模（中山市横栏镇富庆一路2号） 建设时间 审批情况 建设内容 验收情况 2009年 新建项目 中环建书[2009]0038号 年产油烟机70万台，电烤箱3万台 中环验报告[2013]26号，和中环验报告[20112]000001号 2011年 扩建项目 中环建登[2011]06889号 新增烟机、灶具、烤炉。电烤箱、热水器产品，另新增装配线10条 2012年 扩建项目 中环建登[2012]00595号 增加装配线20条 中山百得厨卫有限公司扩建项目选址于中山市横栏镇富庆二路29号，项目中心位置：东经：113 度 16分12.648秒，北纬： 22 度 32 分21.156 秒，总用地面积71361.8m2（本次扩建部分涉及的用地面积为320m2），总建筑面积140075.96m2（本次扩建部分涉及建筑面积为800 m2），本项目总投资1000万元，其中环保投资为200万元。主要对烤炉（基于原址所生产的）、吸油烟机成品、灶具成品、燃气热水器成品、集成灶成品、烤箱成品和其他餐厨加工用品成品进行相关标签的印制。 扩建项目所在厂区位置北面为空地；东面为三河沥和空地；南面为广东乐美达集团有限公司；西面为永谊六路，隔路为一排工业厂房。 表2-3 本厂区扩建前环保批文一览表（中山市横栏镇富庆二路29号） 序号 项目名称 建设内容 批文 验收情况/排污许可情况与实际生产情况 1 中山百得厨卫有限公司异址扩建项目 厂区总用地面积71361.8m2，总建筑面积140075.96m2；年产家用烤炉60万套；该项目于原有项目（中山市横栏镇富庆一路2号）无依托关系，能独立完成生产产品 中（横）环建表[2021]0019号 本扩建前暂未进行设投产使用，处于建设状态，因此未进行验收和申办排污许可 表2-4项目工程组成一览表 工程类别 建设内容 工程内容 建设规模 依托关系 主体工程 共设有5栋工业厂房、1座污水处理站和3栋宿舍楼： 5栋工业厂房设置如下： 1#楼为办公楼，2#楼为组装车间及配件仓库（本次扩建部分所在位置），3#楼为仓库，4#楼为机加工车间和除油陶化清洗喷粉车间，5#楼为备用车间，6#楼为污水处理站（本次扩建部分所在位置）； 本次扩建涉及的丝印及烘干主要依托2#楼空余位置进行扩建，热洁炉工序主要依托6#楼污水处理站内的空余位置进行扩建；其余拟建工程内容保持不变。 生产厂房 1#办公楼占地面积3078.38 m2,建筑面积15604.48 m2，设有5层，整栋均为办公楼 不变 2#组装车间及配件仓库占地面积10781.08 m2,建筑面积54858.11m2,设有5层，整栋均为组装车间和仓库；层高均为6m 本次扩建涉及的丝印及烘干主要依托2#楼空余位置进行扩建，2#楼的2F/3F/4F和5F的空余位置进行建设，每层约占160平方米（合计约占建筑面积640平方米作为本次扩建丝印及烘干的场所） 3#仓库占地面积6837.6 m2,建筑面积34594.46 m2,设有3层，整栋均为仓库 不变 4#楼为3层建筑物，占地面积为10000m2，建筑面积为30000 m2；1F和3F层高为8m，2F层高为6m，1F和3F为机加工车间，3F为除油陶化喷粉固化线 不变 5#楼备用车间占地面积5100 m2,建筑面积25768.34 m2,设有5层，目前整栋为空置暂未进行规划 不变 6#楼为污水处理站占地面积600 m2,建筑面积600 m2 本次扩建涉及的热洁炉主要依托6#楼污水处理站空余位置进行扩建，本次热洁炉工序涉及用地面积及建筑面积均为160平方米，作为本次扩建热洁炉场所 公用工程 供水 由市政管网供给 依托原有市政管网供给 供电 由市政电网供给 依托原有市政管网供给 供天然气 由市政天然气管道供给 依托原有市政管网供给 环保工程 废气处理措施 G3烟囱：固化废气经管道收集后进入水喷淋+湿气脱湿装置+活性炭装置进行处理后烟囱排放（1条烟囱，设计风量20000m3/h） 不变 G2烟囱：喷粉过程产生的粉尘经过收集后进入自带粉尘收集系统进行处理后再进入滤筒除尘器进行处理后烟囱排放。（1条烟囱，设计风量为22000 m3/h） 不变 G5烟囱：食堂油烟经运水烟罩+静电除油装置进行处理后烟囱排放（1条烟囱，设计风量为14000 m3/h） 不变 G4烟囱：燃天然气废气经收集后烟囱排放。（1条烟囱） 不变 焊接工序产生的废气经无组织排放 不变 G1烟囱：打磨工序产生的废气经收集后经三级水喷淋处理后烟囱排放（1条烟囱，设计风量为100000 m3/h） 不变 污水处理站处理过程产生的硫化氢、氨气和恶臭气味（以臭气浓度表征）通过加强机械通风处理后无组织排放 不变 废气处理措施 G6烟囱：清洁擦拭、调配、丝印及烘干废气经收集后进入干式除尘过滤+活性炭吸附+脱附（CO）催化燃烧装置进行处理后烟囱排放（1条烟囱，设计风量为30000m3/h） 新增部分 G7烟囱：热洁炉废气经收集后进入水喷淋处理后烟囱排放（1条烟囱，设计风量为7000 m3/h） 新增部分 废水处理措施 生活污水经市政管网收集后市排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司处理达标后最终排至拱北河 不变 生产废水经自建污水处理站处理达标后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司处理达标后最终排至拱北河 原有治理措施规模、工艺保持不变（原处理规模为225t/d，处理前废水排放量为25713.6t/a（约为107.14t/d）），扩建部分新增的喷淋废水和清洗废水(该部分废水排放量为22.7t/a)排入污水处理站继续处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行处理。 噪声处理措施 选用噪声较低的设备，注意机械保养；采用隔声、减振等措施 不变 固废处理措施 生活垃圾 环卫部门定期清理 不变 一般固体废物 交有一般工业固废处理能力的单位处理 不变 危险废物 危险废物储存于危废暂存间，然后交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理 不变 2、主要产品及产能 表2-5 扩建后整体项目产品一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 烤炉 60万套 基于原有基础进行丝印 2 吸油烟机 120万套 外购成品至本厂内进行丝印 3 灶具 150万套 4 燃气热水器 80万台 5 集成灶 30万台 6 烤箱 60万台 7 取暖器 50万台 8 其他餐厨加工用品 100万台 9 处理金属挂具 330t 厂内产生的含环氧树脂粉末涂料的金属挂具 3、主要原辅材料及用量 表2-6 项目扩建前后主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 使用工序 是否属于环境风险物质 包装储存及运输方式 扩建前 扩建后 增减量 1 冷轧板 10000t 10000t 0 / 否 汽运 2 环氧树脂粉末 500t 500t 0 喷粉、固化 否 箱装、汽运 3 机油 2t 2t 0 机加工 是 罐装，汽运 4 天然气 260万m3 265.2万m3 +5.2万m3 热洁（扩建部分）、固化 是 管道 5 组装配件 60万套 60万套 0 组装 否 箱装、汽运 6 除油剂 60t 60t 0 除油 否 罐装，汽运 7 陶化剂 40t 40t 0 陶化 否 罐装，汽运 8 焊材 不锈钢实芯焊锡条 0.18t 0.18t 0 焊接 否 箱装，汽运 二氧化碳保护实芯焊丝 0.72t 0.72t 0 9 油性油墨 0 0.45t +0.45t 丝印 否 罐装，汽运 10 稀释剂 0 0.045 t +0.045t 否 11 UV油墨 0 0.2t 0.2t 否 12 洗网水 0 0.6t +0.6t 网版清洁 否 13 网版（外购） 0 100张 +100张 丝印 否 箱装，汽运 14 处理金属挂具 0 +300t +300t 热洁 否 厂内产生 表2-7 扩建部分原材料成分及其理化性质 序号 原材料名称 成分及其理化性质 1 丝印油墨 氯化聚乙烯共聚物5~30%、氯化聚丙烯共聚物5~30%、达玛树脂1~20%、氯乙烯醋酸乙烯聚合物10%~30%、三甲苯5~30%、异佛尔酮1%~20%、150#溶剂油5~20%和环已酮5%~20%；根据VOCs含量检测报告（详见附件）显示，该物料VOCs含量为31.8%、固含量为68.2%。 2 稀释剂 乙二醇丁醚60-80%、戊二酸二甲酯10-20%、已二酸二甲酯5-10%、丁二酸二甲酯5-10%。根据该成分显示，该物料VOCs含量为100%%。 3 UV油墨 聚酯丙烯酸树脂10-30%、环氧丙烯酸酯10-40%、单体10-60%和光引发剂3-10%，根据VOCs含量检测报告（详见附件）显示，该物料VOCs含量为0.9%，固含量为85%。 4 洗网水 由甲苯70-90%、环已酮10-30%；根据该成分显示，该物料VOCs含量为100%。 表2-8油墨使用量核算 产品名称 丝印件数 品种 单位产品丝印面积cm2 单位产品丝印厚度mm 油墨密度g/cm3 附着率% 固含量% 年用量t 申报量t 烤炉 60万套 油性油墨 0.58 0.01 1.2 70% 68.2 0.075 0.45 吸油烟机 120万套 0.38 0.01 1.2 70% 68.2 0.115 灶具 150万套 0.4 0.01 1.2 70% 68.2 0.151 集成灶 30万台 0.4 0.01 1.2 70% 68.2 0.03 烤箱 60万台 0.48 0.01 1.2 70% 68.2 0.07 油性油墨用量 0.441 取暖器 50万台 UV油墨 0.32 0.012 1 70% 85% 0.03 0.2t 燃气热水器 80万台 0.38 0.012 1 70% 85% 0.077 其他餐厨加工用品 100万台 0.4 0.012 1 70% 85% 0.065 UV油墨用量 0.172 根据建设单位统计，丝印主要对产品小细节（例如产品标识等部分进行文字logo丝印，如图1），经统计①产品使用油性油墨的约为420万件，实际年用量需为0.375t/a,为考虑损耗，本环评申报油性油墨量为0.45t是合理的；②全年加工产品使用UV的约为230万件，实际年用量需为0.172t/a,为考虑损耗，本环评申报UV油墨年用量为0.2t是合理的。 图1 丝印文字产品示意图 4、主要生产设备 表2-9 扩建前后项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备数量 所在工序 扩建前 扩建后 增减量 1 剪板机 10台 10台 0 机加工 2 压力机 391台 391台 0 机加工 备注：压力机型号为9台250t，31台200t,2台160t，31台125t,1台120t，18台110t，40台100t，10台80t，53台63t，1台60t，27台45t，121台40t，19台30t，24台25t，2台16t，2台12t 3 折弯机 30台 30台 0 机加工 4 焊接机 50台 50台 0 焊接 5 打磨机 30台 30台 0 打磨 6 喷粉线 2条（共包含序号7-10的设备） 0 喷粉、除油及清洗、固化、陶化及清洗 7 喷粉生产线 喷枪 20把喷枪 喷枪 20把喷枪 0 除油清洗喷粉固化 8 天然气固化炉 4台 天然气固化炉 4台 0 固化，每台70万大卡/时 9 天然气脱水炉 2台 天然气脱水炉 2台 0 烘干，每台70万大卡 10 天然气炉窑 2台 天然气炉窑 2台 0 热水清洗、预脱脂和主脱脂，每台120万大卡 11 除油槽 2个*2=4个 除油槽 2个*2=4个 0 / 12 陶化槽 1个*2=2个 陶化槽 1个*2=2个 0 / 13 清洗槽 8个*2=16个 清洗槽 8个*2=16个 0 / 14 组装生产线 50条 50条 0 组装 15 丝印台 0 16张 +16张 丝印 16 烘干隧道（UV固化与烘干一体） 0 4条 +4条 丝印烘干、UV固化（用电） 注：1条为13m*1.5m*0.75m，3条为10m*1.5m*0.75m 17 热洁炉（20万大卡/h） 0 1台 +1台 热洁，燃天然气 注：①本项目所用设备均不在国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（淘汰类和限制类）、《市场准入负面清单（2020年版）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》和，符合国家产业政策的相关要求。对于上表中未列明的生产设备，建设单位承诺不使用不符合产业政策以及准入范围的设备，特此说明。 5、人员及生产制度 扩建前：项目共有员工850人，均在项目内食宿，本项目每日工作24h（设有夜间生产），一年工作240天。 扩建后：扩建部分不增减员工数量，丝印车间员工数量从原有拟定数量进行调配，因此，扩建前后员工数量保持不变；有员工850人，均在项目内食宿，本项目每日工作24h（设有夜间生产），一年工作240天。 6、给排水情况 （1）扩建前给排水一览表（扩建前建设中，尚未进行投产使用）： ①生活用水 本项目生活用水全部由市政自来水厂供给。项目劳动定员为850人，均在项目内食宿。根据《广东省用水定额》（第3部分生活）（DB44/T1461.3-2021），在厂内用餐的员工生活用水按“国家行政机构所对应的办公楼“有食堂和浴室”通用值定额计，即38m3/(人•a)”，，因此项目生活用水量约为32300t/a。生活污水产生量按用水量90%的排放率计算，因此项目产生的生活污水约为29070t/a。项目所在地属于中山市横栏镇永兴污水处理有限公司纳污范围内，项目产生的生活污水经市政管网收集后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行处理。 ②清洗用水 本项目清洗用水主要为脱脂后清洗和陶化后清洗所产生的清洗废水。 表2-10 单条喷粉清洗给排水一览表 序号 设备名称 有效体积 污染物 给水 排水 清洗方式 新鲜 补充 单位 m3 / m3/d m3/d / 脱脂后清洗 1 热水洗 1.9 废水 1.9 / 1.7 喷淋 2 水洗1 24.3 / 24.3 / 22 浸洗 3 水洗2 1.9 废水 / / 1.7 喷淋 4 水洗3 1.9 / 1.9 0.38 / 喷淋，逆流进入水洗2，补量按有效体积10%进行核算 陶化后清洗 5 水洗4 24.3 废水 24.3 / 22 浸洗 6 水洗5 1.9 废水 / / 1.7 喷淋 7 水洗6 1.9 / / / / 喷淋，逆流进入水洗5 8 水洗7 1.9 / 1.9 0.38 / 喷淋，逆流进入水洗6，由于进行2次逆流，补量按有效体积20%进行核算 单条线小计 54.3 0.76 49.1 / 2条线合计 108.6 1.52 98.2 / 备注：A、水洗3产生的废水作为水洗2水槽的补充用水，于水洗3补充新鲜用水，于水洗2作为排放槽进行排放废水。 B、水洗7产生的废水作为水洗6水槽的补充用水，水洗6产生的废水作为水洗5水槽的补充用水，于水洗7槽补充新鲜用水，于水洗5作为排放槽进行排放废水。 根据上表可知，本项目清洗方式主要为浸洗和喷淋为主，有逆流方式，每日对部分清洗水槽（主要为热水洗、水洗1、水洗2、水洗4、水洗5）进行整槽排放。项目清洗用水量为110.12m3/d（26428.8m3/a），清洗废水排放量为98.2 m3/d（23568m3/a）；排放的清洗废水经自建污水处理厂处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行处理。 表2-11 单位用水量核算说明 产品种类 年产品量 清洗面积（m2） 总清洗面积（m2） 清洗用水量（m2） 烤炉 60万台 5.84 350.4万 26428.8 单位产品清洗用水量 约7.54L/m2 ③废气喷淋用水 项目打磨和喷粉后固化过程中产生的废气使用到水喷淋处理装置，打磨设有一个喷淋水池（三级喷淋共用一个喷淋水池），喷淋水池尺寸为4m*4.2m*0.5m，载水高度为0.35m；喷粉后固化设有1个喷淋塔，喷淋水箱尺寸为2.5*2.4*0.5，载水高度为0..35m；更换频率为每月更换一次，一年更换12次；喷淋用水量为96t/a，损耗按10%进行核算（喷淋作业运行中不再添加补充用水，因此产生损耗），产生的喷淋废水为86.4t/a，产生的喷淋废水经自建污水处理产处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行处理。 ④母液（所有的脱脂和陶化）用水 项目设有2条除油陶化清洗线，每条线设有2个脱脂槽和1个陶化槽。 表2-12 单条喷粉线清洗线母液给排水一览表 序号 设备名称 有效体积 污染物 给水 排水 备注 1 预脱脂 3.5m3 废液 3.5m3 3.2 m3 损耗按10%计 2 主脱脂 50.5m3 废液 50. m 45.5 m3 3 陶化 45.2m3 废液 45.2m3 40.7 m3 单条线小计 99.2m3 89.4 m3 / 2条线合计 198.4 m3 178.8 m3 / 更换频次 一月一次 / 合计 2380.8 m3 2145.6 m3 / 由上表可知，项目脱脂及陶化用水为2380.8m3/a，产生脱脂陶化废水2145.6 m3/a，产生的脱脂废液及陶化废液经自建污水处理产处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行处理。 表2-13 项目给排水情况一览表 单位：m3/a 产污位置 用水量 排水量 处置去向 生活 32300 29070 经市政管网收集后排入中山市横栏镇永兴污水处理 清洗 26428.8 23568 经自建污水处理站处理后，排入中山市横栏镇永兴污水处理 废气喷淋 96 86.4 脱脂陶化 2380.8 2145.6 （2）扩建部分用排水情况： 扩建部分涉及用排水部分主要是热洁炉工序产生清洗废水和废气喷淋废水。 ①清洗废水： 该清洗废水水池尺寸为3m*0.8m*1.2m(有效深度为0.9m)；有效体积为2.16m3，清洗废水用水量为32.4 m3/a（其中更换用水量为6.5m3/a，平日补充新鲜用水量为25.9m3/a），每年更换3次（即4个月更换1次），更换量为6.5m3/a；产生的热洁炉废水依托自建污水处理站进行处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理，排放的废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准。 注：新鲜用水量为有效体积*240d/a*5%=2.16*240*5%≈25.9 m3/a；更换用水量=更换次数*每次更换量（有效体积）=3次/a*2.16 m3≈6.5 m3/a。 ②废气喷淋废水： 扩建部分热洁炉废气通过水喷淋装置处理后烟囱排放，设有1套装喷淋装置，水喷淋装置的尺寸为6m*3m*1.7m（有效水0.3m），即水喷淋装置有效体积为5.4m3；废气喷淋用水量为145.8m3/a（新鲜用水量为129.6 m3/a，更换量为16.2m3/a），每年更换3次（即4个月更换1次），更换量为16.2m3/a；产生的热洁炉废水依托自建污水处理站进行处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理，排放的废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准。 注：新鲜用水量为有效体积*240d/a*5%=5.4*240*10%≈129.6m3/a；更换用水量=更换次数*每次更换量（有效体积）=3次/a*5.4 m3≈16.2 m3/a。 （3）扩建后用排水情况： 扩建前暂未进行建设投产，因此扩建前内容保持不变；扩建部分新增热洁炉设备，新增用水量32.4m3/a，新增热洁炉废水排放量为6.5m3/a。 表2-14 扩建后整体用排水情况一览表 单位：m3/a 产污位置 用水量 排水量 处置去向 生活 32300 29070 经市政管网收集后排入中山市横栏镇永兴污水处理 清洗 26428.8 23568 经自建污水处理站处理后，排入中山市横栏镇永兴污水处理 废气喷淋(涉及扩建) 96+145.8=241.8 86.4+16.2=102.6 脱脂陶化 2380.8 2145.6 热洁炉清洗废水（涉及扩建） 25.9 6.5 7、能耗情况及计算过程 表2-15 主要能源一览表 名称 年用量 来源 储运方式 扩建前 扩建后 增减量 电 500万度/年 550万度/年 +50万度/年 市政供电 电网 水 61205.6m3/a 61231.5m3/a +25.9m3/a 市政供水 管道 天然气 260万m3/a 265.2万m3/a +5.2万m3/a 市政燃气管道 管道 天然气用量核算： 扩建前： ①本项目设有4台70万大卡/时的天然气固化炉、2台70万大卡/时天然气脱水炉、2台120万大卡/时天然气炉窑，即共需能量660万大卡/时； 项目工作时间为12h/d*240d/a=2880h/a（项目天然气使用部位均设有热能回用装置，根据建设单位统计，燃烧机年开启时间约占生产时间50%即可达到工作温度要求。），即年消耗能量为660万大卡/时*2880h/a=1.9008*1010大卡/a。 ②项目拟使用天然气量为260万m3/a，根据天然气热值检测报告（详见附件），天然气热值为8150大卡/m3，因此260万m3的热值为2.119*1010大卡/a。 扩建部分： ①扩建部分涉及天然气燃烧的设备为1台热洁炉，热洁炉的燃烧机功率为20万大卡/时（设有主燃烧机和副燃烧机，各功率为10万大卡/年），项目热洁炉燃烧时间为8h/d*240d/a=1920 h/a；即年消耗能量为20万大卡/时*1920h/a= 3.84*108大卡/a，根据天然气热值检测报告（详见附件），天然气热值为8150大卡/m3，即本项目所使用天然气用量约为4.72万 m3/a；另考虑存在少量热能损耗（约10%损耗）问题，本项目拟申报5.2万 m3/a的天然气，因此扩建项目申报的实际天然气用量所产生的热能大于供热设备所产生的最大热能，因此本次扩建项目申报的天然气用量5.2万 m3/a天然气用量是合理的。 扩建后整体： 综上所述，扩建前使用天然气260万 m3/a，扩建部分使用天然气5.2万 m3/a，扩建后整体使用天然气量265.2m3/a。 8. 厂区平面布置 本项目位于中山市横栏镇富庆二路29号。厂内主要设有5栋工业厂房、1座污水处理站和3栋宿舍楼，本环评涉及的生产区域需要为2#厂房（组装和仓库），4#厂房（主要为机加工、打磨、焊接、除油陶化和喷粉固化）。 扩建项目目前规划的总体布局主要涉及生产的为2#厂房（北侧闲置空间）；整体厂房边界距离最近的敏感点为西面农民安置中心158m（本次扩建项目位于2#厂房，该敏感点位于丝印车间西南面322m处），远离最近敏感点一侧，靠近该敏感点一侧的主要为办公楼和仓库等，故厂区的平面布局合理。 详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程图（扩建部分）： 图4 总工艺流程图 工艺说明： （1）UV油墨、油性油墨产品： ①调配：调配位于丝印车间内，调配是按照要求比例对油性油墨和稀释剂进行调配，调配过程产生有机废气，调配为人工进行调配，经油性油墨产品涉及调配，UV油墨已调配好可进行使用。 ②油性油墨产品（烤炉（扩建前自制的产品）、吸油烟机（外购成品）、灶具（外购成品）、集成灶（外购成品）和烤箱（外购成品））和UV油墨产品（取暖器、燃气热水器、其他餐厨加工用品）至本项目内进行丝印（人工丝印）及烘干/UV固化（用电）。 ③废气收集方式：丝印及烘干所在区域为丝印车间，车间为为密闭车间；车间内收集方式为整体车间密闭收集。 表2-16 油性油墨和UV油墨产品污染物产生环节 序号 所在工序 产生污染物 1 调配 有机废气、废油墨罐和废稀释剂罐 2 丝印 有机废气、废网版、UV油墨罐 3 烘干 有机废气 4 清洁擦拭 有机废气、废清洁擦拭抹布 （2）辅助工序（热洁） ①热洁+清洗：挂具主要指扩建前喷粉固化后，部分固化后的环氧树脂粉末粘附于挂具上，日积月累以致于固化层过厚，无法将工件顺利挂区在挂具上，因此，需用热洁炉对挂具上固化了的环氧树脂粉末进行热洁，从而使固化后的环氧树脂脱落；热洁炉热洁后，由结块固化的环氧树脂粉末热洁为粉状的环氧树脂粉末，该状态下的挂具利用高压水枪进行喷射，使得挂具上的残余粉末进行脱落于水池中；热洁炉采用1台10万大卡/h的燃天然气的燃烧机进行供热。 热洁炉工作原理：热洁炉由主燃室和副燃室组成，工作时主燃机热量在分解室内对流加热，使环境温度达到一定值（约为400℃）后，挂具上表面的涂层（主要是喷粉后遗留下的环氧树脂）在高温下逐渐分解，产生的废气在副燃烧室内在更高的温度（900℃）进行二次燃烧，然后再烟气排放系统内补氧自燃，最终排放。热洁后的挂具经高压水枪进行清洗遗留于挂具表面的灰尘，通过自然晾干后，即可重新进入喷粉工序中继续使用。清洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，定期补充新鲜水和定期排放。 本项目所处理的金属挂具表面有机图层主要为环氧树脂粉末涂料，热洁炉的废气主要为燃烧废气（为燃烧腔供热的能源为天然气）和有机废气，由于涂层上不含有其他氯化物，因此，燃烧后的废气中不含有氯化氢和二噁英等物质。 ②废气收集方式：热洁炉直接连通废气收集管道对有机废气进行收集处理。 表2-17 热洁污染物产生环节 序号 所在工序 产生污染物 1 热洁 有机废气、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度和颗粒物 2 清洗 清洗废水 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题 扩建前项目均于建设期间（属于已批在建期间），未进行进行投产使用，暂时无污染物产生。 项目选址于中山市横栏镇富庆二路29号，项目中心位置：东经113度16分12.648秒，北纬22度32分21.156秒，用地面积71361.8m2，建筑面积140075.96m2，本项目总投资65000万元，其中环保投资为500元。主要经营范围：生产、加工、销售：家用烤炉60万套/a。项目所在厂区位置北面为空地；东面为三河沥和空地；南面为广东乐美达集团有限公司；西面为永谊六路，隔路为一排工业厂房。 表2-18本厂区扩建前环保批文一览表（中山市横栏镇富庆二路29号） 序号 项目名称 建设内容 批文 验收情况/排污许可情况与实际生产情况 1 中山百得厨卫有限公司异址扩建项目 厂区总用地面积71361.8m2，总建筑面积140075.96m2；年产家用烤炉60万套；该项目于原有项目（中山市横栏镇富庆一路2号）无依托关系，能独立完成生产产品 中（横）环建表[2021]0019号 本扩建前暂未进行设投产使用，处于建设状态，因此未进行验收和申办排污许可 原环评工艺流程描述： 图5 总工艺流程图 （*清洗方式见后续内容） 工艺说明： ①机加工：外购冷轧板进行机加工（剪板、冲压和折弯），该过程会产生少量的边角料，不会产生废气； ②打磨：机加工后的冷轧板存在边角毛刺等情况出现，需对边角用打磨机进行打磨，打磨过程采用人工工位进行收集后进入三级水喷淋处理装置进行处理，该过程会产生废气、废气喷淋废水和水喷淋沉渣。 ③焊接：将打磨好的冷轧板进行焊接（拼接）成型，焊接过程直接将冷轧板进行焊接成型，焊接过程产生少量的烟尘（颗粒物）和锡及其化合物。 ④脱脂及清洗和陶化及清洗：焊接后的冷轧板进行脱脂及清洗、陶化及清洗，脱脂和陶化过程产生废液、清洗过程产生废水，具体操作过程如下图： 图6 除油及清洗、陶化及清洗工艺流程图 表2-19 清洗方式详情一览表 序号 设备名称 清洗方式 排放类型 单位 / / 1 热水洗 喷淋，60°C 废水，排放槽 2 预脱脂 喷淋，60°C 废液，排放槽 3 主脱脂 浸洗，60°C 废液，排放槽 4 水洗1 浸洗 废水，排放槽 5 水洗2 喷淋 废水，排放槽 6 水洗3 喷淋，逆流进入水洗2 补充新鲜用水即可 7 陶化 浸洗 废液，排放槽 8 水洗4 浸洗 废水，排放槽 9 水洗5 喷淋 废水，排放槽 10 水洗6 喷淋，逆流进入水洗5 补充新鲜用水即可 11 水洗7 喷淋，逆流进入水洗6 补充新鲜用水即可 ⑤烘干和喷粉：项目清洗完后的工件需进行烘干表面水分，该烘干过程不会产生废气；本项目粉末喷涂为静电喷涂工艺，其工作原理就是利用高压静电电晕电场的原理。在喷枪头部金属喷杯和极针接上负极，被喷涂工件接地形成正极，使喷枪和工件之间形成一个较强的静电电场。当作为运载气体的压缩空气，将粉末涂料经粉管送到喷枪的喷杯和极针时，由于它接上负极产生的电晕放电，在其附近产生了密集的负电荷，使粉末带上负电荷，进入了电场强度很高的静电场，在静电力和运载气体推动力的双重作用下，粉末均匀地飞向接地工件表面形成厚薄均匀的粉层。 ⑥固化：固化炉采用天然气作为燃料，固化温度在120℃左右，此工序产生一定的燃烧废气（主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘）和固化废气（主要污染物为非甲烷总烃及臭气浓度）。 ⑦组装：加工处理后的五金工件进行人工组装后即为成品。 ⑧本项目供热（燃天然气）系统主要为： A脱脂清洗线上的热水洗、预脱脂和主脱脂会使用2台120万大卡/时天然气炉； B烘干工件表面水分的烘干工序使用2台70万大卡/时天然气脱水炉； C固化工序使用的是4台70万大卡/时天然气固化炉。 《中山百得厨卫有限公司异址扩建项目》（环评批复：中（横）环建表[2021]0019号）中的生产设备处于建设未投产状态，扩建前还未产生污染物，本项目暂未进行环保验收，待建设单位按照环评及批复建设完成后，建设单位需尽快对已经建成的内容进行环保验收手续，严格执行“三同时”制度。 项目以新带老措施情况及历史问题 无 与项目有关的原有污染情况 中山百得厨卫有限公司位于中山市横栏镇富庆二路29号，项目附近的厂企及过往车辆形成一个污染群体，产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘；CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类、噪声以及固体废弃物等污染物。 项目应切实加强相关污染源的防治措施，并做好防治措施的日常运行维护工作，务必使废气、废水、噪声、固废等污染物达标排放，以确保不会影响到周围环境。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 表3-1项目所在地环境功能属性表 编号 项目 内容 1 水环境功能区 根据《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96号印发），受纳河道为拱北河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； 2 环境空气质量功能区 根据《中山市环境空气质量功能区划》（2020年修订）,执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 3 声环境功能区 根据《中山市声环境功能区划方案》（中环[2018]87号），本项目位于3类、4a区域，执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的3类及4a类标准 4 地下水环境功能区 根据《广东省地下水功能区划》（粤办函 [2009]459 号）及《广东省地下水保护与利用规划》（粤水资源函 [2011]377 号），中山市浅层地下水属二级功能区分为：珠江三角洲中山不宜开采区（H074420003U01）、珠江三角洲中山地质灾害易发区（H074420002S01）。项目区域属于珠江三角洲中山不宜开采区，水质现状为《地下水环境质量标准》（GB-T14848-2017）V类地下水。 5 是否农田基本保护区 否 6 是否风景保护区 否 7 是否地表水饮用水源保护区 否 8 是否水库库区 否 9 是否环境敏感区 否 10 是否横栏镇污水处理厂集水区 是 一、大气环境质量现状 1、空气质量达标区判定 根据《中山市2020年大气环境质量状况公报》，中山市二氧化硫日评价浓度（第98百分位）、可吸入颗粒物日评价浓度（第95百分位数浓度值）和年评价浓度、细颗粒物日评价浓度（95百分位数浓度）和年评价浓度、一氧化碳日评价浓度（第95百分位数）、二氧化氮日评价浓度（第98百分位数浓度值）和年评价浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧8小时平均质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单，项目所在区域为达标区。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 日均值第98百分位数浓度值 12 150 8.0 达标 年平均值 5 60 8.3 达标 NO2 日均值第98百分位数浓度值 64 80 80 达标 年平均值 25 40 62.5 达标 PM10 日均值第95百分位数浓度值 80 150 53.3 达标 年平均值 36 70 51.4 达标 PM2.5 日均值第95百分位数浓度值 46 75 61.3 达标 年平均值 20 35 57.1 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的90百分位数浓度值 154 160 96.3 达标 CO 日均值第95百分位数浓度值 1000 4000 25 达标 2、基本污染物环境质量现状 本项目位于环境空气二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《中山市2020年空气质量监测站点日均值数据》，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的监测结果见下表。 表3-3 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点坐标/m 污染物 年评价指标 评价标准µg/m3 现状浓度（µg/m3） 最大浓度占标率% 超标频率% 达标情况 X Y 小榄 经度：113°15′46.37″，纬度：22°38′42.30″ SO2 日均值第98百分位数浓度值 150 17 16.7 0 达标 年平均值 60 7.8 / / 达标 NO2 日均值第98百分位数浓度值 80 77 151.3 1.64 达标 年平均值 40 30.7 / / 达标 PM10 日均值第95百分位数浓度值 150 97 103.3 0.27 达标 年平均值 70 46.4 / / 达标 PM2.5 日均值第95百分位数浓度值 75 46 96 0 达标 年平均值 35 22.8 / / 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的90百分位数浓度值 160 152 149.4 8.2 达标 CO 日均值第95百分位数浓度值 4000 1200 47.5 0 达标 由表可知，SO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；PM10年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5年平均及24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；CO 24小时平均第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 3、特征污染物环境质量现状 （1）监测因子及布点 在评价区内选取TVOC、非甲烷总烃、臭气浓度、TSP作为评价因子。非甲烷总烃、臭气浓度、TSP项目于2021年05月10日~05月12日在项目所在地进行监测。 表3-4项目环境空气现状监测点 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 检测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y A1项目所在地 22 度 32 分21.156 秒 113 度 16分12.648秒 TVOC、TSP、非甲烷总烃、臭气浓度 2021.5.10-2021.5.12 / 0 （2）监测结果与评价 本次补充监测结果见下表： 表3-5 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/（µg/m3） 监测浓度范围/（µg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y A1项目所在地 22°32′21.156″ 113 ° 16′12.648″ 非甲烷总烃 一次浓度 2000 470-700 0.35 0 达标 臭气浓度 小时均值 20（无量纲） 11-13 0.65 0 达标 TSP 日均值 300 112-138 0.46 0 达标 TVOC 8h值 600 14.1-571 0.95 0 达标 监测结果分析可知，评价范围内非甲烷总烃的监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的标准；臭气浓度的监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；TVOC的监测结果满足《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D。可见，本项目所在区域的环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 本项目生活污水位于中山市横栏镇永兴污水处理有限公司纳污范围内。生活污水经市政管网收集后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行深度处理，处理尾水达标排放至拱北河；生产废水经自建污水处理站进行处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行处理（本次扩建项目依托原有设计的污水处理站进行处理）。根据《中山市水功能区管理办法》（中府〔2008〕96号印发），纳污水体拱北河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。拱北河与横琴海均属于凫州河不同河段，拱北河无设置监测断面但拱北河与横琴海同属条河段（横琴海位于拱北河上游），为了解项目所在地区的地表水环境质量现状，本次评价引用拱北河最近河流横琴海河流信息，根据中山市生态环境局政务网发布的《2020年中山市水质自动监测周报》中关于横琴海达标情况进行论述。 表3-6 《2020年中山市水质自动监测周报》数据摘录 序号 自动监测站名称 水质类别 主要污染物 2020年第1周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 劣 V 类 氨氮 2020年第2周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 劣 V 类 氨氮 2020年第3周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第4周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第5周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧 2020年第6周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 III 类 溶解氧、氨氮、总磷 2020年第7周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 III 类 溶解氧、氨氮、总磷 2020年第8周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 III 类 溶解氧、氨氮、总磷 2020年第9周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 III 类 溶解氧、氨氮、CODMn 2020年第10周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第11周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧 2020年第12周中山市 水质自动监测 报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第13周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧 2020年第14周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧 2020年第15周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧 2020年第16周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第17周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮、总磷 2020年第18周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第19周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮、总磷 2020年第20周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧、氨氮 2020年第21周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 氨氮 2020年第22周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 氨氮 2020年第23周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第24周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 劣 V 类 溶解氧 2020年第25周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第26周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧 2020年第27周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第28周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第29周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧 2020年第30周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第31周中山市 水质自动监测 报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第32周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第33周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧、氨氮 2020年第34周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第35周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第36周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第37周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第38周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧 2020年第39周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧 2020年第40周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第41周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 氨氮 2020年第42周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 氨氮 2020年第43周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 劣 V 类 氨氮 2020年第44周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 氨氮 2020年第45周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第46周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第47周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第48周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 溶解氧、氨氮 2020年第49周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 氨氮 2020年第50周中山市 水质 动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 溶解氧、氨氮 2020年第51周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 IV 类 氨氮 2020年第52周中山市 水质自动监测周报 横琴海监测子站 V 类 氨氮 根据生态环境行政主管部门网站公布的2020年全年横琴海监测子站监测水质数据可知，横琴海水质现状一般，溶解氧、氨氮等污染物在不同时期出现不同程度的超标现象，不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准要求。 三、声环境质量现状 根据《中山市声环境功能区划方案（2018年）》（中环[2018]87号）的规定，本项目处于3类（北面、东面和南面）和4a（西面）类声功能区，项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类（北面、东面和南面）和4类（西面）标准。为了解项目周边声环境现状，建设单位委托广东铁达检测技术有限公司对环境噪声进行了现状监测，共布设了4个监测点。监测时间为2021年5月18日-2021年5月11日，监测及评价结果见下表。监测结果表明，项目厂界噪声监测值符合国家《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类（北面、东面和南面）和4a类（西面）标准。 表3-7环境噪声现状监测结果统计表单位：dB（A） 测点编号 测点位置 检测日期 测量值Leq dB（A） 执行标准值 昼间 夜间 1# 项目所在地南面厂界外1m处 2021.5.10 57.8 47.7 昼间＜65 夜间＜55 2021.5.11 57.4 47.6 2# 项目所在地西面厂界外1m处 2021.5.10 59.0 47.1 昼间＜70 夜间＜55 2021.5.11 58.3 47.9 3# 项目所在地北面厂界外1m处 2021.5.10 57 0 46.4 昼间＜65 夜间＜55 2021.5.11 56.8 47.0 4# 项目所在地东面厂界外1m处 2021.5.10 56.5 45.5 2021.5.11 56.1 46.0 四、土壤环境质量现状 根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的有关规定，本项目在项目占地范围内设有1个土壤监测点位。建设单位委托广东铁达检测技术有限公司对土壤表层进行了背景值监测，共布设了1个监测点。监测时间为2021年5月14日。 表3-8土壤环境现状监测结果 监测点名称 样品类型 监测因子 用地类型 项目占地范围内 表层 45项基本因子+特征因子（石油烃） 建设用地（第二类用地） 表3-9土壤环境现状监测结果 检测项目 单位 深度：0-0.2m 筛选值 砷 mg/kg 12.8 60 镉 mg/kg 0.76 65 铜 mg/kg 42 18000 铅 mg/kg 61 800 汞 mg/kg 0.261 38 镍 mg/kg 21 900 四氯化碳 mg/kg ND 2.8 氯仿 mg/kg 0.0146 0.9 氯甲烷 mg/kg 0.0069 37 1,1-二氯乙烷 mg/kg ND 9 1,2-二氯乙烷 mg/kg ND 5 1,1-二氯乙烯 mg/kg 0.0014 66 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg ND 596 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg ND 54 二氯甲烷 mg/kg ND 616 1,2-二氯丙烷 mg/kg ND 5 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg ND 10 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg ND 6.8 四氯乙烯 mg/kg ND 53 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg ND 840 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg ND 2.8 三氯乙烯 mg/kg ND 2.8 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg ND 0.5 氯乙烯 mg/kg 0.0148 0.43 苯 mg/kg ND 4 氯苯 mg/kg ND 270 1,2-二氯苯 mg/kg ND 560 1,4-二氯苯 mg/kg ND 20 乙苯 mg/kg ND 28 苯乙烯 mg/kg ND 1290 甲苯 mg/kg ND 1200 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg ND 570 邻二甲苯 mg/kg ND 640 硝基苯 mg/kg ND 76 苯胺 mg/kg ND 260 2-氯酚 mg/kg ND 2256 苯并[a]蒽 mg/kg ND 15 苯并[a]芘 mg/kg ND 1.5 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND 15 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND 151 䓛 mg/kg ND 1293 二苯并[a，h]蒽 mg/kg ND 1.5 茚并[1，2，3-cd]芘 mg/kg ND 15 萘 mg/kg ND 70 铬（六价） mg/kg ND 5.7 石油烃（C10-C40） mg/kg 56 4500 根据以上监测结果可知，项目占地范围内点位可达到《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 筛选值（第二类用地）的标准要求，项目周边区域土壤环境质量良好。 表3-10 土壤理化特性调查 特征 颜色 结构 质地 其他异物 棕色 砂土，潮，无根系 表3-11 土壤理化特性调查 检测点位 检测项目 单位 监测结果 0-0.5m 项目用地范围内 pH值 无量纲 8.44 阳离子交换量 cmol/kg 6.8 氧化还原电位 mV 357 渗透率 cm/s 0.00694 土壤容重 g/cm3 1.56 孔隙度 % 34.6 五、地下水环境 根据《广东省地下水功能区划》（粤办函[2009]459 号）及《广东省地下水保护与利 用规划》（粤水资源函[2011]377 号），中山市浅层地下水属二级功能区分为：珠江三角 洲中山不宜开采区、珠江三角洲中山地质灾害易发区（H074420002S01）。项目区域属于珠江三角洲中山不宜开采区，水质现状为《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）V 类地下水。本评价于项目场地范围内设有 1 个水质水位监测点。选取pH 值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、 耗氧量、氨氮、铜、铁、镍、锌、砷、铅、镉、六价铬、K+、Ca2+、Na+、Mg2+、SO42-、 CO32-、HCO3-、Cl-和水位等指标进行分析。建设单位委托广东铁达检测技术有限公司对地下水进行了现状监测，共布设了1个监测点。监测时间为2021年5月18日。 （1）监测点位布设 在项目所在地内取 1 个水位、水质监测点，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的规定，布点情况详见下表。 表3-12 地下水环境现状监测点位的布设情况 监测点名称 监测点类别 项目占地范围内 水质、水位 （2）监测结果 表3-13 地下水环境质量现状调查及监测结果 序号 监测项目 监测值 V类水质标准 1 水位（m） 1.27 / 2 pH 7.18 ＜5.5 或＞9.0 3 总硬度（mg/L） 325 ＞650 4 溶解性总固体（mg/L） 1.37*103 ＞2000 5 挥发酚（mg/L） ND ＞0.01 6 硝酸盐（mg/L） 0.055 ＞30.0 7 亚硝酸盐（mg/L） ND ＞4.80 8 耗氧量（mg/L） 12.1 ＞10.0 9 氨氮（mg/L） 14 ＞1.50 10 铜（mg/L） ND ＞1.5 11 铁（mg/L） 18.2 ＞2 12 镍（mg/L） 0.0128 ＞0.1 13 锌（mg/L） 0.08 ＞5 14 砷（mg/L） 0.122 ＞0.05 15 铅（mg/L） 0.0169 ＞0.1 16 镉（mg/L） 0.00178 ＞0.01 17 六价铬（mg/L） ND ＞0.1 18 K+（mg/L） 15.8 / 19 Ca2+（mg/L） 66.2 / 20 Na+（mg/L） 211 / 21 Mg2+（mg/L） 32.4 / 22 CO32-（mg/L） ND / 23 HCO3-（mg/L） 362 / 24 Cl（mg/L） 407 / 25 硫酸盐 19.8 ＞350 根据的监测现状结果可知，项目所在区域地下水环境质量整体满足《地下水质量标准》(GB/Tl4848-2017) Ⅴ类要求，地下水环境质量良好。 六、生态环境 本项目建设项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 大气环境保护目标是周围地区的环境在本项目建成后不受明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。项目厂界外500米范围内环境敏感点情况见下表。 表3-14 建设项目周围主要环境敏感点一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 影响要素 X Y 广宏、四季公寓 22.54446 113.26900005 居民 人群 大气二类区 北面 447 大气 信鸿达公寓+华盈公寓 22.54480 113.26743364 居民 人群 大气二类区 东北面 447 大气 华利租房 22.54352 113.26692939 居民 人群 大气二类区 东北面 352 大气 农民安置中心 22.53890 113.26666117 居民 人群 大气二类区 西面 158m 大气 2、声环境保护目标 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，项目区域为3类和4a类声环境功能区，昼间噪声标准限值为65dB(A)和70 dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)。项目厂界外50米范围内无敏感目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、 温泉等特殊地下水资源。 4、水环境保护目标 水环境保护目标是在本项目建成后周围的河流水质不受明显的影响，确保纳污河拱北河的水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准，项目100米范围内没有饮用水源保护区。 5、生态保护目标 本次扩建项目未有新增用地，于原有2#厂房内的空地进行扩建，用地范围内无生态自然保护区、无珍稀频危物，且周围无生态自然保护区、无珍稀频危物。项目所在地周围无生态环境保护目标。 6、土壤保护目标 本次扩建项目2#厂房周边50m边界内无敏感保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、 大气污染物排放标准 表3-15 项目大气污染物排放标准(扩建部分) 废气种类 排气筒 编号 污染物 排气筒高度m 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 标准来源 擦拭清洁、调配、丝印及烘干 G6 恶臭气味 35 15000（无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 甲苯与二甲苯合计 15 1.6 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》丝网印刷II时段（DB44/815-2010） 总VOCs 120 5.1 热洁炉废气 G7 氮氧化物 15m 300 / 《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对于二氧化硫及氮氧化物的排放标准值要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准较严者 二氧化硫 200 / 烟尘（颗粒物） 200 / 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中干燥炉、窑二级排放标准 恶臭气味 6000（无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 非甲烷总烃 120 29 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 注：本项目所设有的烟囱均高于200m范围内的建筑物5m以上。 厂界无组织废气 / 甲苯与二甲苯合计 / 0.6 / 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监 控点浓度限值 总VOCs 2 臭气浓度 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 颗粒物 1.0 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 4.0 二氧化硫 / 0.4 / 氮氧化物 0.12 厂区内 / 烟尘 / 5 / 《工业炉窑大气 染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 有车间厂房其他炉窑 / NMHC / 6（监控点处1h平均浓度值） / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值 20（监控点任意一次浓度值） 2、水污染物排放标准 表3-16 项目水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 废水类型 污染因子 排放限值 排放标准 生活污水 CODCr 500 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准 BOD5 300 SS 400 NH3-N -- 生产废水（依托原拟设废水排放口） CODCr 90 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准 SS 60 石油类 5 LAS 5 BOD5 20 氨氮 10 氟化物 10 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（北面、东面和南面）和4类（西面）。 表3-17工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55 4、固体废物控制标准 一般固体废物在厂内贮存须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物在厂内贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 扩建前： 1、生活污水水量≤29070t/a，生产废水排放量≤25800t/a；生活污水经市政管道汇入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司集中处理，生产废水经自建污水处理站处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司集中处理；无需申请CODCr、氨氮总量指标。 2、废气：非甲烷总烃排放量2.8t/a，氮氧化物排放量4.576t/a，二氧化硫0.004t/a。 扩建部分： 1、增加热洁炉工艺清洗废水6.5t/a、废气喷淋废水16.2t/a，合计22.7t/a；依托拟建的自建污水处理厂进行处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司集中处理；无需申请CODCr、氨氮总量指标。 2、增加热洁炉燃烧废气，氮氧化物排放量104.72kg/a，二氧化硫0.09kg/a；增加网版擦拭、丝印及烘干排放的有机废气（主要为总VOCs、含甲苯与二甲苯合计和非甲烷总烃）和热洁炉排放的非甲烷总烃废气0.371t/a。 扩建后： 1、生活污水水量≤29070t/a，生产废水排放量≤25882.7t/a；生活污水经市政管道汇入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司集中处理，生产废水经自建污水处理站处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司集中处理；无需申请CODCr、氨氮总量指标。 2、废气：有机废气排放量2.8t/a（扩建前）+0.371t/a（扩建部分）+ =3.171t/a，氮氧化物排放量4.576t/a（扩建前）+0.10472t/a（扩建部分）=4.68072t/a，二氧化硫0.004t/a（扩建前）+0.00009（扩建部分）=0.00409t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房已建成，不存在施工期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况 （1）清洁擦拭、调配、丝印及烘干 表4-1清洁擦拭、调配、丝印及烘干有机废气污染物产生一览表 原料名称 用量 挥发率 废气产生量 依据 洗网版水 0.6t 100% 0.6t 由甲苯70-90%（本环评按90%进行折算）、环已酮10-30% 油性油墨 0.45t 31.8% 0.143t VOCs含量检测报告 UV油墨 0.2t 0.9% 0.002t VOCs含量检测报告 油性油墨稀释剂 0.045t 100% 0.045t 成分报告：挥发性为100%。 合计 0.79t（其中甲苯0.54t/a） / 本项目清洁擦拭、调配、丝印和烘干均位于丝印房内进行操作，操作过程丝印房为密闭空间，废气收集方式采用密闭空间的方式进行收集，本项目于2#厂房的2层、3层、4层和5层的各层各设有1个丝印房，即共4个丝印房，丝印房废气收集相关情况参数如下： 表4-2丝印房有机废气污染物产生一览表 楼层 建筑面积*高度 吸风口个数 备注 2#厂房 2层 132m2*3.35m 8个 吸入风速不低于0.5m/s 3层 132m2*3.35m 7个 吸入风速不低于0.5m/s 4层 132m2*3.35m 7个 吸入风速不低于0.5m/s 5层 132m2*3.35m 7个 吸入风速不低于0.5m/s 合计 1768.8 m3/次（换气次数按12次/h,即所需风量为21225.6 m3/h） 由于考虑丝印车间分布至同栋厂房各个楼层，综合考虑所需的废气收集管道较长且风量有所损耗及动力不足问题，因此本次丝印车间的设计风量为30000m3/h（17280万 m3/a，一年工作240d/a，一天工作24h），设计风量＞所需风量，因此风量可满足收集要求。 本项目屋面现浇，四周墙壁及门窗的密闭性完好，收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处吸入风速不小于0.5m/s），不让废气外泄。 根据《浙江省重点行业VOCS污染排放源排放量计算方法》中表1-1，车间或密闭间进行密闭收集，收率效率可达80%-95%；本环评综合考虑，项目丝印车间内的废气收集效率取90%。 项目清洁擦拭、调配、丝印及烘干废气通过干式除尘过滤+活性炭吸附+脱附（CO）催化燃烧装置进行处理后烟囱排放，本环评综合考虑，项目丝印车间内的废气处理效率取60%。 表4-3 清洁擦拭、调配、丝印及烘干废气产排情况一览表 污染物 总VOCs（包含含甲苯与二甲苯合计） 其中：含甲苯与二甲苯合计 恶臭气味 单位 产生量 0.79 0.54 / t/a 收集效率 90 % 有组织 无组织 有组织 无组织 有组织 无组织 / 产生浓度 4.11 / 2.81 / 2000（无量纲) 20（无量纲） mg/m3 产生量 0.711 0.079 0.486 0.054 t/a 产生速率 0.12 0.014 0.08 0.009 kg/h 处理效率 60% / 60% / / / % 排放浓度 1.65 / 1.125 / ＜2000（无量纲) / mg/m3 排放量 0.28 / 0.19 / / t/a 排放速率 0.049 / 0.034 / / / kg/h 项目清洁擦拭、调配、丝印及烘干废气排放的总VOCs、甲苯与二甲苯合计执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物 排放标准》丝网印刷（以金属、 陶瓷、玻璃为承印物的平版 印刷）II时段（DB44/815-2010）；恶臭气味（以臭气浓度表征）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 (2)热洁炉工序 热洁炉主要将厂内产生的金属挂具上的环氧树脂粉末进行热洁，该过程需使用天然气，并在燃烧过程产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘（颗粒物）、林格曼黑度和有机废气、恶臭气味（以臭气浓度表征）。 表4-4热洁工序废气污染物产生环节一览表 原料名称 用量 污染物名称 产污系数 废气产生量 依据 天然气 5.2万m3/a SO2 0.02S，即0.01658 kg/万m3-燃料 0.09 kg 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。项目使用的天然气燃料含硫量为0.829mg/m3，即S=0.829。 颗粒物 2.86 kg/万m3-燃料 16.02kg NOX 18.7 kg/万m3-燃料 104.72 kg 热洁炉 300t 非甲烷总烃 9.5*10-3kg/h（根据验收监测报告，热洁炉经设备内部燃烧出口处的排放速率为9.3*10-3 kg/h ~9.5*10-3 kg/h（验收监测日期：202021年7月5日~2021年7月6日），本环评取最大值9.5*10-3kg/h） 9.5*10-3kg/h *240d/a*8h/d=18.24kg/a 《青岛涵润电子科技有限公司金属挂件脱塑加工项目竣工验收报告》 表4-5热洁工序有机废气污染物依据类比性分析一览表 类型 青岛涵润电子科技有限公司金属挂件脱塑加工项目 本项目 结论 产能 处理金属挂具330t/a 处理金属挂具300t/a 相似 工序 含粉末涂料的金属挂具→热洁炉脱塑→冷却→完成 含粉末涂料的金属挂具→热洁炉→冷却→回用于生产 相同 原料 含粉末涂料的金属挂具（不沾染危险废物，主要成分为环氧树脂粉末） 含粉末涂料的金属挂具（不沾染危险废物，主要成分为环氧树脂粉末） 相同 设备配置 热洁炉1台 热洁炉1台 相同 主燃室+主烘室+副燃室 主燃室+主烘室+副燃室 相同 操作温度：350℃-900℃ 操作温度：400℃-900℃ 相似 结论 可类比 本项目热洁炉（如图所示），热洁炉为密闭的设备，收集废气直接接通设备上方的废气口进行收集，且设备有固定的排放管直接与风管链接，设备整体密闭，操作过程为全密闭状态；根据《浙江省重点行业VOCS污染排放源排放量计算方法》中表1-1，设备废气排口直连，收集效率可取80-95%；本环评取90%是可行。 本项目废气经设备腔内自带的副燃烧器进行燃烧后，再进入水喷淋装置进行处理后烟囱排放。 表4-6 热洁炉废气产排情况一览表 事项 SO2 颗粒物 NOx 非甲烷总烃 单位 收集率 90% % 无组织排放量 0.009 1.602 10.472 1.82 Kg /a 无组织排放速率 0.000004 0.00067 0.0044 0.00095 Kg/h 收集量 0.081 14.4 94.248 16.416 Kg /a 产生速率 0.00004 0.006 0.039 0.0086 Kg/h 风量 672万（3500m3/h，工作2400h/a） m3/a 产生浓度 0.0013 0.238 1.558 2.44 mg/m3 去除率 0 50% 0 40% % 有组织排放量 0.081 7.209 94.25 9.85 kg/a 排放浓度 0.012 1.073 14.025 1.466 mg/m3 有组织排放速率 0.000034 0.003 0.039 0.0051 Kg/h 排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准(DB44/T27-2001)；恶臭气味（以臭气浓度表征）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；排放的氮氧化物和二氧化硫执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对于二氧化硫及氮氧化物的排放标准值要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准较严者；排放的烟尘（颗粒物）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中干燥炉、窑二级排放标准。 （3）污水处理站处理过程产生恶臭气味 污水处理站处理过程产生恶臭气味（以臭气浓度表征）、硫化氢和氨气通过加强机械通风处理后无组织排放，排放的恶臭气味（以臭气浓度表征）、硫化氢和氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 G6 恶臭气味 ＜2000（无量纲） 2 甲苯与二甲苯合计 1.125 0.034 0.19 3 总VOCs 1.65 0.049 0.28 4 G7 非甲烷总烃 1.466 0.0051 9.85kg/a 5 氮氧化物 14.025 0.039 94.25 kg/a 6 二氧化硫 0.012 0.000034 0.081 kg/a 7 烟尘（颗粒物） 1.073 0.003 7.209 kg/a 8 恶臭气味 ＜2000（无量纲） 一般排放口合计 总VOCs（含甲苯与二甲苯合计） 0.28（0.19） 非甲烷总烃 9.85kg/h 氮氧化物 94.25 kg/a 二氧化硫 0.081 kg/a 烟尘（颗粒物） 7.209 kg/a 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 清洁擦拭、调配、丝印及烘干 总VOCs（包含含甲苯与二甲苯合计） 干式除尘过滤+活性炭吸附+脱附（CO）催化燃烧装置进行处理后烟囱排放 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物 排放标准》丝网印刷（以金属、 陶瓷、玻璃为承印物的平版 印刷）II时段（DB44/815-2010） 2 0.079 2 甲苯与二甲苯合计 0.6 0.054 3 恶臭气味（以臭气浓度表征） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 ≤20（无量纲） 4 热洁炉废气 颗粒物 废气经设备腔内自带的副燃烧器进行燃烧后，再进入水喷淋装置进行处理后烟囱排放 《工业炉窑大气 染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 有车间厂房其他炉窑 1.0 1.602kg/a 5 SO2 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)无组织排放监控浓度限值 4.0 0.009 kg/a 6 NOx 0.12 10.472 kg/a 7 非甲烷总烃 4.0 1.82 kg/a 8 恶臭气味（以臭气浓度表征） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 ≤20（无量纲） 无组织排放合计 总VOCs（包含含甲苯与二甲苯合计） 0.079 甲苯与二甲苯 0.054 恶臭气味（以臭气浓度表征） ≤20（无量纲） 颗粒物 1.602kg/a SO2 0.009 kg/a NOx 10.472 kg/a 非甲烷总烃 1.82 kg/a 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 有组织年排放量/（t/a） 无组织年排放量/（t/a） 年排放量/（t/a） 1 总VOCs（包含含甲苯与二甲苯合计） 0.28 0.079 0.359 2 甲苯与二甲苯 0.19 0.054 0.244 3 恶臭气味（以臭气浓度表征） ≤20（无量纲） 4 颗粒物 7.209 kg/a 1.602kg/a 8.811 kg/a 5 SO2 0.081 kg/a 0.009 kg/a 0.09 kg/a 6 NOx 94.25 kg/a 10.472 kg/a 104.722kg/a 7 非甲烷总烃 9.85kg/h 1.82 kg/a 11.67kg/a 表4-10 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度(ug/m3) 非正常排放速率(kg/h) 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 清洁擦拭、调配、丝印及烘干 废气处理设施故障（收集设施正常，处理效率为0） 总VOCs（包含含甲苯与二甲苯合计） 4110 0.12 / / 及时更换和维修废气处理设施 2 甲苯与二甲苯合计 2180 0.08 / / 3 热洁工序 颗粒物 2380 0.006 / / 4 非甲烷总烃 2440 0.0086 / / 2、各环保措施的技术经济可行性分析 水喷淋装置可行性分析： 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业》（HJ1124-2020）中附录C污染防治推荐可行技术参考表中，清洁擦拭、调配、丝印和烘干通过活性炭吸附+脱附（CO）催化燃烧装置进行处理后烟囱排放被列入该推荐的技术可行附录中。 喷淋系统由塔身、喷嘴、循环水泵、水箱等组成。在水喷淋塔内水通过喷嘴喷成雾状，当含尘气体通过雾状空间时，因尘粒与液滴之间的碰撞、拦截和凝聚作用，尘粒随液滴降落下来。水喷淋塔构造简单、阻力较小、操作方便。其突出的优点是水喷淋塔内设有很小的缝隙和孔口，可以处理含尘浓度较高的废气、粉尘而不会导致堵塞。又因为它喷淋的液滴较粗，所以不需要雾状喷嘴，这样运行更可靠。 图3 水喷淋系统 袋式除尘过滤器装置可行性分析 A、过滤器 过滤器采用两级过滤，材料均采用无纺布。一级过滤，袋式结构，过滤精度G4级；二级过滤，袋式结构，过滤精度F7级。过滤器壳体采用镀锌板制作，过滤袋采用卡插结构，更换方便。 B、性能特点 除尘效率高，可达90%以上； 移动性好，随意性好，可随机台控制、省点节能； 适合粉尘多环境； 价格实惠，投资省； 无管道设备堵塞现象，无二次水污染； 不需水泵，维修费用低； 没有水雾，可保证过滤器、管道及主风机不会腐蚀，使用寿命长。 活性炭装置+CO装置可行性分析 活性炭吸附床内装活性炭层及气流分布器，以浓缩净化有机气体，是整个装置第一个主循环的主要部件及核心工序，活性炭砖砌式装填。废气进入箱体经装填活性炭层吸附净化，可以降低吸附箱吸附流速提高净化效率。 吸附原理：采用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气-固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。 活性炭选用以优质无烟煤作为原料、外形蜂窝状，其主要特点为：具有强度高、比表面积较大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达、孔隙大小介于椰壳活性炭和木质活性炭之间。 吸附：活性炭吸附处理有机废气是利用活性炭微孔能吸收有机性物质的特性，把大风量低浓度有机性废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经吸附净化后的气体达标直接排空。其实质是一个物理的吸附浓缩的过程。并没有把有机溶剂处理掉。 脱附：采用热脱附法，脱附时，燃烧炉电加热管将空气加热，在风机带动下吹送至活性炭箱中，将机溶剂从活性炭中脱附出来，并把经浓缩后的高浓度废气吹送至催化燃烧床中。在催化剂的作用下，有机性物质在～250℃的催化起燃温度低温化学燃烧，因此安全可靠，彻底解决活性炭的二次污染问题并再生。 活性炭吸附—催化燃烧脱附把两者的优点有机地结合起来。先利用活性炭进行吸附浓缩，当活性炭吸附接近饱和时，利用电加热启动催化燃烧设备，并利用热空气加热活性炭吸附床，当催化燃烧反应床加热到～250℃，活性炭吸附床局部达到60～100℃时，从吸附床解吸出来的高浓度废气就可以在催化反应床中进行低温氧化反应。反应后的高温气体经换热器换热，一部分回用送入活性炭吸附床进行脱附，另一部分排入大气。脱附出来的废气经换热器换热后温度迅速提高，降低了催化燃烧的启动电功率，从而使催化燃烧装置及脱附过程达到小功率运行。 表4-11 活性炭吸附装置设计参数 设备名称 活性炭吸附装置 风量（m3/h） 30000（1套） 活性炭吸附系统 2套，每套为2m*2m*3.4m 装载活性炭总体积（m3） 4.4 活性炭堆积密度（kg/m3） 450 活性炭填充量（t） 1.98 更换频次 每1年更换一次 表4-12 催化燃烧系统 催化燃烧本体 尺寸：1.26*0.98*2.6m，外2mm厚SS201不锈钢碳钢喷塑+中间150mm保温+内2mmSS304不锈钢内衬 台 1 电加热管 304不锈钢 64kw，380V,分32根布局 套 1 不锈钢换热器 304不锈钢,约40平方 套 1 硅酸铝纤维毡 120k-厚度150mm 项 1 热电偶 / 个 2 进出口阻火器 SS201+304不锈钢网 套 2 催化剂 铂催化剂（250mg/m3） M3 0.15 表4-13 项目全厂废气排放口一览表 排放口编号 废气类型 污染 物种类 排放口地理坐标 治理措施 是否为可行技术 排气 量（m3/h） 排气筒高度（m） 排气 筒出 口内 径（m） 排气温度（℃） 经度 纬度 G6 擦拭清洁、调配、丝印及烘干 恶臭气味、甲苯与二甲苯合计、总VOCs 113.26864600 22.5391709 干式除尘过滤+活性炭吸附+脱附（CO）催化燃烧装置 是 30000 35 0.8 常温 G7 热洁炉废气 氮氧化物 二氧化、硫、烟尘（颗粒物）、恶臭气味、非甲烷总烃 113.26883912 22.5391709 设备腔内自带的副燃烧器+水喷淋装置 否 3500 15 0.3 40 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目污染源监测计划见下表，本项目污染源监测计划见下表。 表4-14有组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 清洁擦拭、调配、丝印及烘干 恶臭气味 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 甲苯与二甲苯合计 1次/年 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》丝网印刷II时段（DB44/815-2010） 总VOCs 1次/年 热洁炉废气 氮氧化物 1次/年 《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对于二氧化硫及氮氧化物的排放标准值要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准较严者 二氧化硫 1次/年 烟尘（颗粒物） 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中干燥炉、窑二级排放标准 恶臭气味 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 非甲烷总烃 1次/年 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 表4-15 无组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 甲苯与二甲苯合计 1次/半年 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监 控点浓度限值 总VOCs 1次/半年 臭气浓度 1次/半年 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 颗粒物 1次/半年 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 1次/半年 二氧化硫 1次/半年 氮氧化物 1次/半年 氨气 1次/半年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值 硫化氢 1次/半年 厂区内 NMHC 1次/半年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值 烟尘 1次/半年 《工业炉窑大气 染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 有车间厂房其他炉窑 二、废水 本项目水污染物主要为生产废水（热洁炉清洗废水和废气喷淋废水）。 1、废水产排情况 扩建项目新增生产废水量22.7t/a（主要为热洁炉清洗废水6.5t/a，废气喷淋废水16.2t/a），扩建部分新增生产废水经自建污水处理站处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司再进行深度处理后排放，本项目排放的生产废水执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 经查阅期刊论文，除油及陶化废水及废液的污染物浓度参考《涂装（前处理）废水处理工艺》（蔡权，<环境技术>）；废气喷淋废水（主要为打磨工序和固化工序）的污染物浓度根据经验预估；本项目的各股污水的污染物浓度详见下表。 表4-16 本次扩建部分废水中水污染物浓度（单位：mg/L） 污染物 CODcr 石油类 SS 氨氮 PH 热洁炉清洗废水 1200 / 151 2.22 8.6 废气喷淋废水 250 0 300 10 6-9 注：本项目热洁炉清洗废水主要采用主厂区热洁炉清洗废水处理前的水质实测数据。 本项目工业废水产生及排放情况详见表4-17。 表4-17 废（污）水污染物产生及排放情况（扩建部分） 废水类别 CODcr 石油类 SS 氨氮 LAS 氟化物 pH 产生情况 热洁炉清洗废水（扩建部分）6.5t/a 产生浓度（mg/L） 1200 / 151 2.22 / / 8.6 产生量（t/a） 0.0078 / 0.00098 0.000014 / / 8.6 废气喷淋废水 16.2t/a（扩建部分） 产生浓度（mg/L） 250 0 300 10 / / 6-9 产生量（t/a） 0.0041 0 0.0049 0.0002 / / 6-9 扩建前整体 产生量（t/a） 31.22 1.84 11.33 0.701 0.58 0.48 6-10 平均浓度（mg/L） 1210 71.3 439.1 27.2 22.5 18.6 / 排放情况 扩建后整体自建污水处理站出水（25800t/a+22.7 t/a=25822.7） 排放浓度（mg/L） 90 5 60 10 5 10 6-9 排放量（t/a） 2.329 1.85 11.37 0.7 0.58 0.48 / 注：pH为6-9（无量纲）。 2、各环保措施的技术经济可行性分析 A、排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司接纳可行性 本项目生产废水经自建污水处理站进行处理达标后后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行处理后排放；本项目排放的生产废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准。 根据中山市横栏镇永兴污水处理有限公司相关资料，项目已接纳部分已预处理工业废水量0.23万t/d(该部分数据为一期项目数据和二期项目已接纳数据总和，处理生活污水约0.77万t/d，即共接纳污水量（包括工业废水和生活污水）1万t/d占总设计接纳能力25%。 本项目扩建后整体拟排放生产废水25822.7t/a(平均每日排放废水约107.59t/d)，中山市横栏镇永兴污水处理有限公司总处理规模为4万t/d，实际可处理规模为4万t/d；占中山市横栏镇永兴污水处理有限公司总处理规模(4万t/d，生产废水占总处理能力的0.268%（叠加目前中山市横栏镇永兴污水处理有限公司已接纳的总污水量后（107.5+121.13=228.63t/d），约占中山市横栏镇永兴污水处理有限公司总处理规模0.57%），比重较小。 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司主要处理城镇污水（主要包括生活污水、工业废水），进水水质分别需达到CODcr≤500mg/l、BOD5≤300mg/l、SS≤400mg/l等标准要求，进水水质需达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）较严者方可排入；本项目生产废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，处理后的水质严于中山市横栏镇永兴污水处理有限公司的进水水质，因此不会对中山市横栏镇永兴污水处理有限公司造成明显的冲击。本项目位于中山市横栏镇永兴污水处理有限公司的纳污范围内，目前中山市横栏镇永兴污水处理有限公司的污水管网与本项目污水管网已接通；综上所述，项目生产污水经市政管网排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行深度处理时可行的。 B、自建污水处理站废水达标可行性 扩建项目主要增加热洁炉清洗废水+废气喷淋废水，排放量合计22.7t/a，扩建前生产废水排入污水处理站进行处理的类型为脱脂后的清洗废水、陶化后清洗废水、废气处理过程产生的水喷淋废水、脱脂废液和陶化废液。 根据陶化废液和脱脂废液污染物浓度高的特性，项目拟对该两股废水先进行隔油隔渣后，再进入序批式混凝反应预处理，序批式混凝反应该工艺能完全有效的进行物化反应，选择通过投加专用药剂（主要为除油药剂、PAM和PAC），可大幅度降低废水中的CODcr等污染物质。经过预处理后的高浓度废液，通过计量泵定量排入前处理废水调节池，再进行后续气浮+物化沉淀+生化（详见后续工艺流程，即流程中的水解酸化+接触氧化+MBR膜生物法）处理。该工艺能有效避免因废水浓度高及排放不稳定，对污水处理系统造成的负荷冲击。 图4 项目废水工艺流程图 说明： ①序批式混凝沉淀通过投加专用药剂（主要为除油药剂、PAM和PAC），可大幅度降低废水中的CODcr和氟化物等污染物质。 ②水解酸化池的特点是 它可以在无需动力的情况下，通过各种酸化菌的作用将废水中的大分子有机物转化为小分子有机物，并去除部分有机物，提高BOD/COD的比值，为后续好氧生化处理创造有利条件。 ③接触氧化法是指在好氧池中设有填料，微生物部分固着，部分悬浮。利用微生物降解有机污染物。 ④膜-生物反应器工艺（MBR工艺）是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。因此，膜-生物反应器工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。与传统的生物处理方法相比，具有生化效率高、抗负荷冲击能力强、出水水质稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动控制等优点。 中空纤维膜组件置于MBR中，污水浸没膜组件，通过自吸泵的抽吸，利用膜丝内腔的抽吸负压来运行。膜组件材质为聚乙烯。膜组件公称孔径为0.4 μm，是悬浮固体、胶体等的有效屏障；中空纤维膜丝较细，有较好的柔韧性，能保持较长的寿命，即使有膜丝破损的现象发生，由于膜丝内径仅为 270 μm，可被污泥迅速阻住，对处理水质完全没有影响。 鼓风机曝气，在提供微生物生长所必须的溶解氧之外，还使上升的气泡及其产生的紊动水流清洗膜丝表面，阻止污泥聚集，保持膜通量稳定。 MBR中产生的剩余污泥由气提泵定量提升至污泥储池，污泥在其中浓缩，并使污泥减容，上清液回流至调节池，MBR出水由自吸泵抽送至回用水池。 MBR的技术优势：高效地进行固液分离，其分离效果好于传统的沉淀池，优良的出水水质，悬浮物和浊度接近于零，可直接回用，实现了污水资源化。膜的高效截留作用，使微生物完全截留在生物反应池内，实现反应池水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离，运行控制灵活稳定。该技术将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一，并取代了三级处理的全部工艺设施，利于硝化细菌的截留和繁殖，系统硝化效率高。通过运行方式的改变，有脱氮和除磷功能；由于泥龄可以非常长，从而大大提高难降解有机物的降解效率；反应池在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行，剩余污泥产量低。 注：本项目除油陶化废液和清洗废水中含有氟化物，其中除油陶化废液中的氟化物可通过序批式混凝反应池进行处理后，除油陶化废液与清洗废水混合后可经气浮处理+絮凝反应处理+斜管沉淀处理可有效去除氟化物；废液中的氟化物经四级处理后可达标排放，废水中的氟化物经三级处理后可达标排放。 项目采用该工艺处理生产废水能有效去除废水中各种污染物，去除效率详见下表4-18： 表4-18 自建污水处理设施处理效率可达性分析表 污染物 工艺 CODcr SS 石油类 氨氮 LAS 氟化物 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 扩建前（集水池） 产生浓度（mg/L） 1210 439.1 71.3 27.2 22.5 18.6 扩建部分（集水池） 产生浓度（mg/L） 1200 151 / 2.22 / 8.6 混合后污染物产生量t/a 约22.77 约1.48 约8.19 约0.71 约0.51 约0.436 污水排放量t/a 25800 25800 25800 25800 25800 25800 混合后水质 882.6 57.3 317.4 27.51 19.8 16.9 隔油调节池处理效率 5% 5% 30% 0 0 0 隔油调节池出水水质 838.5 54.4 222.2 27.51 19.8 16.9 气浮处理设备处理效率 30% 80% 80% 0 80% 30% 气浮出水水质 587 10.9 44.4 27.5 4 11.8 絮凝反应池+斜管沉淀池处理效率 30% 80% 80% 0 50% 50% 絮凝反应池+斜管沉淀池出水水质 410.9 2.2 8.9 27.5 2 5.9 水解酸化池处理效率 25% 10% 15% 0 30% 0 水解酸化池出水水质 308.2 2 7.6 27.5 1.4 5.9 接触氧化池+MBR膜处理效率 80% 5% 40% 80% 50% 0 接触氧化池+MBR膜出水水质 61.64 1.9 4.6 5.5 0.7 5.9 排放水质 61.64 1.9 4.6 5.5 0.7 5.9 排放标准要求 90 60 5 10 5 10 由上表可知，扩建后整体生产废水量25822.7t/a(平均每日排放废水约107.59t/d)，经过隔油调节+气浮+物化沉淀（絮凝反应+斜管沉淀）+生化（水解酸化+接触氧化+MBR膜生物法）进行处理后排放的废水可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，本项目污水处理站设计能力为225m3/d，项目平均每日排放废水107.59t，排放规律属于连续性排水，污水处理站设计能力＞项目平均每日排放废水，因此拟筹建该225m3/d处理规模的污水处理站）且可满足本次扩建项目+扩建前整体的废水处理，平均每日排放废水最大负荷20%设计能力）；因此项目采取的处理工艺技术是可行的。 主要构筑物的设计参数： （1）调节池 ① 功能：进行水质水量调节；同时将污水提升至下一级污水处理构筑物。 ② 设计参数： 结构形式：钢砼结构 数量：1座 外形尺寸：L(m)×B(m)×H(m) =6.4*5.1*5 有效水深：H＝5.0m 停留时间：HRT=17.2h 主要设备及材料： A、污水提升泵 数量：2台（1用1备） 水量：Q=9.5m3/h 扬程：H=10m 功率：N=1.5kW D、液位控制系统 数量：1套 （2）气浮机 ① 功能：气浮反应、去除大部分油类及部分有机污染物。 ② 主要设备及材料： A、 混凝气浮机 数量：1套 处理量：9.5m3/h 功率：N=6kW （3）混凝沉淀池 ① 功能：絮凝反应，通过加入化学药剂，去除大部分有机污染物。 ② 设计参数： 结构形式：钢砼结构 数量：1座 外形尺寸：L(m)×B(m)×H(m) =8.3*4.05*5 有效水深：H＝5.2m 表面负荷：0.65m3/m2·h ③ 主要设备及材料： A、 斜管及支架 数量：36m2 B、污泥泵 数量：2台 水量：Q=10m3/h 扬程：H=10m 功率：N=1.5kW C、絮凝搅拌器 数量：3台 功率：N=0.75kW （4）水解酸化池 ① 功能：通过各种酸化菌的作用将废水中的大分子有机物转化为小分子有机物，并去除部分有机物，提高BOD/COD的比值，为后续好氧生化处理创造有利条件。 设计参数 结构形式：钢砼结构 数量：1座 外形尺寸：L(m)×B(m)×H(m) =83×2.5×5 有效水深：H＝5.0m 停留时间：HRT=10.9h 主要设备及材料 A、填料 数量：70m3 B、填料支架 数量：40m2 C、潜水搅拌器 数量：2台 功率：N=1.1kW （5）接触氧化池 ① 功能：利用生物膜吸附降解有机污染物。 好氧微生物在氧气充足的条件下，利用自身的新陈代谢将污水中的有机物分解成二氧化碳和水，降解有机污染物，并进行自身增殖，维持系统中高浓度的生物群体。 设计参数 结构形式：钢砼结构 数量：1座 外形尺寸：L(m)×B(m)×H(m) =8.3×3.0×5.0 有效水深：H＝4.8m 停留时间：HRT=12.6 h 气水比：32: 1 主要设备及材料 A、罗茨鼓风机（变频控制） 数量：2台（1用1备） 气量：Q＝10.5m3/min ΔPa＝6mH2O 功率：N=15kW B、填料 数量：84m3 C、填料支架 数量：48m2 D、盘式微孔曝气器 数量：230套 （6）MBR膜池 ① 功能：深度处理废水，确保水质能达标排放。 设计参数： 结构形式：钢砼结构 数量：1座 外形尺寸：L(m)×B(m)×H(m) =4.1×3.65×5.0 有效水深：H＝4.5m 停留时间：HRT=7.1h 膜面积：800m2 膜通量：0.3m3/m2·d 主要设备及材料： A、膜组件 数量：2套 面积：400 m2/套 B、抽吸泵 数量：2台（1用1备） 水量：Q=9.5m3/h 扬程：H=11m 功率：N=2.2kW C、回流泵 数量：2台（1用1备） 水量：Q=20m3/h 扬程：H=9m 功率：N=3.0kW D、膜清洗系统 数量：1套 E、罗茨鼓风机 数量：2台（1用1备） 气量：Q＝4.5m3/min ΔPa＝6mH2O 功率：N=7.5kW （8）污泥储池 ① 功能：暂存污泥。 ② 设计参数： 结构形式：钢砼结构 数量：1座 外形尺寸：L(m)×B(m)×H(m) =4.0×2.5×5.0 （3）废水类型、污染物及污染治理设施信息表 对项目水污染物进行统计，如下表： 表4-19废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生产废水 CODCrBOD5、SS，石油类、氨氮、LAS、氟化物 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 连续排放，流量稳定 / 综合废水处理站 隔油调节+气浮+物化沉淀（絮凝反应+斜管沉淀）+生化（水解酸化+接触氧化+MBR膜生物法） / (是 (否 ☑企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表4-20 废水间接排放口基本信息 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 生产废水 / / 2.58 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 连续排放，流量稳定 / CODCr ≤40 BOD5 ≤10 SS ≤10 氨氮 ≤5 石油类 ≤1 LAS ≤0.5 pH 6-9 表4-21 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 生产废水排放口 pH 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准 6-9 CODCr 90 BOD5 20 SS 60 NH3-N 10 石油类 5 LAS 5 氟化物 10 表4-22 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 WS-002生产废水 CODCr 90 0.0000085 0.0097 0.002 2.329 SS 60 0.0000057 0.0065 0.0014 1.553 NH3-N 10 0.00000095 0.001 0.00023 0.259 石油类 5 0.00000047 0.0005 0.00011 0.129 LAS 5 0.00000047 0.0005 0.00011 0.129 氟化物 10 0.0000009 0.001 0.00023 0.259 全厂排放口合计 CODCr 0.002 2.329 SS 0.0014 1.553 NH3-N 0.00023 0.259 石油类 0.00011 0.129 LAS 0.00011 0.129 氟化物 0.00023 0.259 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020），本项目污染源监测计划见下表，本项目污染源监测计划见下表。 表4-23 废水排放监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 生产设施废水排放口 CODCr BOD5 SS NH3-N 石油类 LAS 氟化物 半年/次 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 噪声（扩建部分） 本项目的主要噪声为：生产过程中设备运行产生的机械噪声，噪声声压级约75~90dB(A)；原材料和成品的运输过程中产生的噪声，60~70dB（A）。 （1）预测模式 根据本项目营运期各噪声源的特征，预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，公式如下： 1、基准预测点噪声级叠加公式 Lp总=10×lg[] 式中：Lp总 — 叠加后总声级，dB(A). Lpi — i声源至基准预测点的声级，dB(A). n — 噪声源数目。 2、噪声源至某一预测点的计算公式 Lp=L0-20×lg()-α×(r-r0) 式中：Lp — 距离基准声源r米处的声压级，dB (A)。 L 0—离声源距离为r0米处的声压级，dB (A)。 α — 衰减常数dB (A)/m。 r — 预测点距声源的距离，m。 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其他因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 A.距离衰减Ad Ad=10lg(2πr2) 其中r为受声点到整体声源中心的距离。 B. 屏障衰减Ad 其中N为菲涅尔系数。 C. 空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 （2）噪声标准 表4-24 评价标准选用一览表 单位：dB(A) 评价标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准值Leq 昼间 夜间 3类标准（北面、东面和南面） 65 55 4类标准（西面） 70 55 （3）噪声源分析 这些噪声源的源强及分布情况见下表。 表4-25 项目部分高噪声源强表（主要集中于2#厂房） 生产设备名称 数量 距声源1m处单台声强dB（A） 叠加后的总声压级dB(A） 治理措施 治理后噪声源强dB（A） 降噪后车间叠加值 热洁炉 1台 80 80 采取设备基础减振和气动减振的降噪措施，另外采取吸声材料粘附于设备的外表面，降噪效果可达到15dB（A）； 车间实体砖墙降噪效果可达23dB（A） 57 57 （4）噪声影响预测结果及分析 根据厂区平面布置、噪声源经车间墙体、厂界围墙隔声后的源强及离厂界的距离，预测项目投产后对周围环境的影响程度。噪声预测结果详见下表。 表4-26 噪声预测结果表 单位：dB（A） 源强 预测点 及名称 与车间距离（m） 贡献值 昼间标准值 夜间标准值 经墙体隔声及隔振措施后的源强 西面厂界 326 6.7 70 55 东面厂界 23 29.8 65 55 南面厂界 35 4.12 65 55 北面厂界 139 14.1 65 55 根据计算结果可知，经墙体隔声、增加减振垫、吸声棉和自然距离衰减后，项目北面、东面和西面厂界的昼间噪声贡献值均≤65dB(A)、夜间噪声贡献值≤55 dB(A)，西面厂界的昼间噪声贡献值均≤70dB(A)、夜间噪声贡献值≤55 dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类和4类标准的要求。 通过墙体隔声和自然距离衰减（实际生产过程中还有空气吸收引起的衰减、地面效应引起的衰减和绿化林带吸收引起的衰减），项目运行过程中产生的噪声对周边声环境影响较小。 为了进一步降低噪声对周边的影响，建议建设单位进一步落实加强管理等有效的降噪措施，进一步降低噪声对周围的影响，建议厂方做好以下措施： ①对于车间的门窗要选用隔声性能良好的铝合金门窗，企业生产时，尽可能关闭门窗，通过设备间和厂房建筑进行隔声降噪； ②应选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声； ③高噪声设备均安置在厂房内，并对设备设减震基座或橡胶减震垫，进行减震降噪处理； ④合理安排高噪声设备的使用时间，尽可能避免大量高噪声设备同时使用； ⑤在原材料的搬运过程中，要轻拿轻放，避免大的突发噪声产生； ⑥车间周围和厂区内、厂边界等处尽可能加强绿化，既可以美化环境，同时也可以起到辅助吸声、隔声作用。 建设单位积极落实各项噪声污染防治措施后，项目厂区边界外1米处的噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类和4类功能区厂界噪声排放限值。 若能保证以上措施的落实，该项目运营对附近居民的影响不大。 表4-27 噪声监测计划 序号 监测点位 监测频次 排放限值 执行排放标准 1 项目所在地西面厂界外1m处 1次/季 昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 2 项目所在地南面厂界外1m处 昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 3 项目所在地东面厂界外1m处 4 项目所在地北面厂界外1m处 四、固体废物（扩建部分） （1）一般固体废物： ①沉渣：6.6t/a，主要成分为炉渣，属于一般固体废物（该部分专指打磨废气的水喷淋沉渣和喷粉废气处理过程产生的沉渣）（一般固体废物分类类别代码66）。 注：挂具上掉落的环氧树脂炉渣约占挂具重量2%，即330*2%=6.6t/a 以上一般固体废物交由有相应处理能力的固废处理单位进行处理。 项目于厂内设置一般固体堆放场用于储存一般固体废物，地面为混凝土结构，并在相应的位置做好相应的标识。必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，且不能相容的固废要分开储存，并在相应的位置做好相应的标识。 （3）危险废物 ①废油性油墨桶及稀释剂桶； 废油性油墨桶和废稀释剂桶重量约占油性油墨用量和稀释剂用量的2%，即0.45*5%+0.045*5%=24.75kg/a。 ②废UV油墨桶 废UV油墨桶重量约占UV油墨用量的2%，即0.2*5%=10kg/a。 ③废洗网水桶 废洗网水桶用量的2%，即0.6*5%=30kg/a。 ④饱和活性炭 每次更换活性炭量为1.98t/a，每1年更换1次。 ⑤蘸有洗网水的废抹布 每条废抹布重0.5kg，一年产生50条废抹布，即25kg/a。 ④铂催化剂罐 废气处理过程产生的催化剂罐4个，每个0.5kg，即2kg/a。 表4-28 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废油性油墨桶和废稀释剂桶 HW49其他废物 900-041-49 0.02475 丝印 固态 油性油墨和稀释剂 油性油墨和稀释剂 1年/次 T/In 交由具有危险废物经营许可证的单位处理 2 废UV油墨桶 HW49其他废物 900-041-49 0.01 丝印 固态 UV油墨 UV油墨 1年/次 T/In 3 废洗网水桶 HW49其他废物 900-041-49 0.03 清洁擦拭 固态 洗网水 洗网水 1年/次 T/In 4 蘸有洗网水废抹布 HW49其他废物 900-041-49 0.025 清洁擦拭 固态 洗网水 洗网水 1年/次 T/In 5 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 1.98 有机废气处理设施 固态 有机废气 有机废气 1年/次 T 6 铂催化剂罐 HW49其他废物 900-041-49 0.002 有机废气处理设施 固态 有机废气 有机废气 1年/次 T/In 表4-29 项目危险废物贮存场所基本情况样表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废仓 废油性油墨桶和废稀释剂桶 HW49其他废物 900-041-49 生产车间内 10平方米 罐装 0.02475t/次 1年/次 2 废UV油墨桶 HW49其他废物 900-041-49 生产车间内 罐装 0.01 t/次 1年/次 3 废洗网水桶 HW49其他废物 900-041-49 生产车间内 罐装 0.03 t/次 1年/次 4 蘸有洗网水废抹布 HW49其他废物 900-041-49 生产车间内 袋装 0.025 t/次 1年/次 5 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 废气处理措施 袋装 1.98 t/次 1年/次 6 铂催化剂罐 HW49其他废物 900-041-49 废气处理措施 罐装 0.002 1年/次 危险废物的厂内贮存措施需要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的有关标准； 此外，危险废物的管理还必须做到以下几点： ①必须按国家有关规定申报登记； ②建立健全污染防治责任制度，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业固体废物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移六联单； ③危险废物暂存区建设必须防风、防雨、防晒、防渗漏。危险废物由专人负责收集、贮存及运输，对危险废物容器和包装物以及收集、贮存的区域设置危险废物识别标志； ④禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。装载危险废物的容器必须完好无损。 总体而言，项目固体废物在采取如上的污染预防措施的基础上，分类收集并能得到妥善处置，对外环境影响较小。 五、地下水环境影响分析（扩建部分） （1）运营期地下水影响分析 本项目营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要为生产废水处理站、固体废物贮存场所，主要污染物为废水与固体废物。 （2）污染途径分析 对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。 根据上述分析，本项目地下水防渗措施按照相关标准执行，采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的方式进行地下水的防渗方式，因此只针对非正常情况下的地下水污染分析。本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是废水处理站、危险化学品仓库、固体废物贮存场所等，主要污染物为CODCr、SS、石油类、LAS和氟化物等。 项目所在地孔隙潜水主要接受大气降水入渗补给，以侧向径流及蒸发为主要排泄途径。当发生地下水污染后，污染物通过侧向径流进入附近地表水，且周边居民基本采用自来水、不使用地下水作为生活用水。因此，评价认为对周边地下水环境影响较小。 综上所述，只要建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，本项目营运期不会对地下水环境产生大的影响。 （3）防控措施 ①项目产生的生产废水经自建污水处理站处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司；由工程分析可知，项目生产废水处理站均采用混凝土构造及设置防渗层，防止污水下渗污染地下水。另时刻关注废水输送管道、废水池是否存在跑冒滴漏现象，若发现立即进行修补措施。 废水总排放口处设置阀门，若发现废水不达标排放或污水站发生故障时则立马将其生产废水阀门关闭，将超标的废水抽回前处理池再次进行处理。 ②危险废物贮存于室内，不露天堆放。贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单中的规定建设，设置防雨淋、防渗漏、防流失措施，以防止危险废物或其淋滤液渗入地下或进入地表水体而污染地下水。 ③一般工业固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗也可能引起地下水污染。本环评要求其他固废全部贮存于室内，不得露天堆放，贮存场所按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定建设。 ④厂区内裸露的地方仅是花基部分，花基的四周围设有10cm砖混凝土的围堰；废水总排放口处设置阀门，若发现废水不达标排放或污水站发生故障时则立马将其生产废水阀门关闭。清洗区域、化学品仓、危险废物暂存区均设有围堰，如发生泄露，可截留至围堰内。 本项目雨污水管选用防渗性能良好的材质，在施工中严格按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等相关技术规范进行管道施工，尤其注意管道接口、管道与检查井连接处的施工；化粪池等地埋式处理设施主要采用钢筋混凝土构筑，采取防漏、防渗措施，正常情况下可有效防范雨水及污水下渗至土壤和地下水。 在落实废水收集管道、污水处理装置的防渗处理及相关管理措施的情况下，本项目污水发生泄漏、下渗的可能性较小，对地下水水质不会造成明显的不良影响。在落实危险废物暂存点地面防渗防漏措施的情况下，固体废物不与地表直接接触，不会对项目所在区域地下水质造成不良影响。 对于生活垃圾，建设单位日产日清，一般不会产生垃圾渗滤液，同时对堆放点做防腐、防渗措施。危险废物的厂内贮存措施需要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的有关标准，危险暂存场须进行地面防渗处理，周围设置围堰，防治危险废液的渗漏；定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；同时对危废贮存场所设置标识牌，加强管理；固体废物的处置应严格按照《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定进行，一般固废暂存场应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护使用。 经上述措施处理后，项目对地下水污染影响不大。因此项目可不开展地下水跟踪监测。 六、土壤环境影响分析（扩建部分） 项目车间、污水处理站厂区内地面不存在裸露土壤地面，地面均设置了混凝土地面以及基础防渗措施，废水处理池已进行防腐防渗处理；危险废物暂存区设置防风防雨、地面进行基础防渗处理，大气沉降影响主要为清洁擦拭、丝印及烘干、调配和热洁炉工序，大气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、恶臭气味（以臭气浓度表征）、甲苯与二甲苯合计、总VOCs，其中清洁擦拭、丝印及烘干、调配和热洁炉废气均进行处理后烟囱排放，其余污水处理站产生的污染物较小，不会对周边环境产生明显影响。 建设项目土壤环境影响类型和影响途径识别详见下表。 表4-30 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 建设期 / / / / 运营期 √ / √ / 服务期满后 / / / / 表4-31 染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 厂房 热洁炉工序 大气沉降 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃和恶臭气味 / 正常工况 调配、清洁擦拭、丝印及烘干 大气沉降 总VOCs、甲苯和二甲苯合计、非甲烷总烃和恶臭气味 / 正常工况 污水处理站 大气沉降 恶臭气味、硫化氢和氨气 / 正常工况 根据上表可知，项目在正常工况下排放大气污染物主要为总VOCs、甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、恶臭气味、颗粒物等，不涉及重金属。建设单位运营期应加强生产废水处理、危险废物的储存和转移管理以及废气处理设施的维护和保养，设置专人管理，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤环境造成影响。 针对上述分析，厂家应该做好如下措施，防治土壤污染： （1）生产中严格落实废水收集，生产废水进行处理排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司进行处理，禁止废水外排。项目废水收集池采取了防渗防漏措施，生产中加强废水处理池巡检，发现破损后应及时采取堵截措施，将泄露的废水控制在厂区范围内。 （2）严格落实废气污染防治措施，加强废气治理设施检修、管理和维护，使大气污染物得到有效处理，以确保废气达标排放，杜绝事故排放减少粉尘污染物干湿沉降，可减轻大气沉降影响。 （3）危险废物收集、转运、贮存、处理处置各环节做好防风、防水、防渗措施，避免有害物质流失，禁止随意弃置、堆放、填埋危险废物。 （4）一旦发现土壤被污染，应该立即查明污染源，并采取紧急措施，控制污染进一步扩散，然后对污染区域进行逐步净化。 （5）加强宣传力度，提高员工环保意识。 （6）项目厂区做好分区防渗，危废仓做好防漏防渗。发生泄露事故，及时采取紧急措施，不任由物料、污染物渗漏进入土壤，并及时对破损的设施采取修复措施。 重点防渗区：本项目重点防渗区主要为危废暂存区，其防渗层的防渗性能应不低于6.0 m厚、渗透系数不高于1.0×10-7cm/s 的等效黏土防渗层，可采用混凝土防渗处理，如采用水泥基防渗结晶型防水涂料刷涂或喷涂在混凝土表面，形成防渗层。埋地管线内衬、污水构筑物内衬采取有效防渗。防渗工程的设计使用年限不应低于其主体工程的设计使用年限，且不得少于10 年。混凝土表面需采取抗渗措施。 一般防渗区：厂区内除重点防渗区以外的地面的生产功能单元和污水处理单元，主要为一般固体废物暂存间、化粪池及收集管道等。防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数不高于1.0×10-7m/s 的等效黏土防渗层。 简单防渗区：上述区域外的其他区域，可采用抗渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-8cm/s，其下以防渗性能较好的灰土压实后（压实系数≥0.95）进行防渗。 项目所在地地下水环境为不敏感区，项目生产车间、道路的地面全部进行硬底化处理，为混凝土硬化地面，厂区内裸露的地方仅是花基部分，花基的四周围设有10cm砖混凝土的围堰。项目生产过程产生的生产废水储存于隔油调节池中，隔油调节池可储存一天的生产废水量，废水总排放口处设置阀门，若发现废水不达标排放或污水站发生故障时则立马将阀门关闭。清洗区域、化学品仓、危险废物暂存区均设有围堰，如发生泄露，可截留至围堰内。 七、环境风险（扩建部分） （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量、表B.2其他危险物质临界量推荐值，《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2qn--每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-32 建设项目Q值确定表 序号 物质名称 最大储存量q（t） 临界量Q(t) 1 甲苯（洗网水） 0.2t 10t 0.02 由上表可知，项目各物质与其临界量比值总和Q=0.02＜1。 （2）环境风险识别 结合本项目的工程特征，识别如下表所示。 表4-33 建设项目环境风险识别表 危险目标 事故类型 事故引发可能原因及后果 措施 油墨、稀释剂、洗网水 泄露 包装物破损、人为操作失误，导致危险废物泄露 加强对人员操作能力管理 危险废物 泄露 包装物破损、人为操作失误，导致危险废物泄露 加强对人员操作能力管理 生产废水 泄漏 废水处理系统出现故障、人为操作失误，导致废水泄露溢流 加强对人员操作能力管理 废气处理系统 废气超标排放 废气处理系统发生故障、人为操作失误，导致废气超标排放 加强对人员操作能力管理 （3）环境风险分析 生产车间油墨、稀释剂、洗网水发生泄漏事故，油墨、稀释剂、洗网水遇明火造成火灾事故，启动消防栓灭火产生事故消防废水、大气污染物，废水通过进入雨水管网等途径进入外环境，造成水环境污染；废气超标排放对周围大气环境造成影响。危险废物、废水发生泄露，可能通过雨水管网、地表造成地下水、土壤、地表水环境污染。 （4）事故防范措施 由于建设项目具有潜在的风险事故危险性，且一旦发生，后果较为严重，因此本项目在运营中必须进行合理安排、严格执行国家的防火安全设计规范，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。 ①建筑安全防范措施 建筑安全应严格参照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求进行设计和施工。生产装置区采用敞开式，以利可燃液体的扩散，防止爆炸。 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。 根据本项目的生产特点，在生产车间内，在工作人员可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，应设置紧急淋浴等应急设施，并加以明显标记，同时应设置救护箱，配备必要的个人防护用品等。 ②化学品储存场所管理措施 项目使用的化学品原材料应设置单独化学品仓储放，每种化学品分类分格储放，储存位置进出口应设置围堰，若发生泄露可截留至车间内，避免泄露出去。同时防止日光曝晒，应远离火种、热源。 ③防火、防爆和防泄漏管理措施 运营中可能遇到的火源主要是明火、吸烟、维修用火、电器火灾、静电火花、雷击、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括： A、严禁吸烟、严禁携带火种、严禁穿带铁钉的皮鞋进入易燃区域； B、维修动火必须彻底吹扫、置换、泄压，经测爆合格后方准动火，并设专人看守； C、对于小型跑冒滴漏，应有相应的预防及堵漏措施，防止泄漏事故的扩大。 ④消防措施分析 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，区内建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87的要求。 建设项目的消防采用独立稳定高压消防供水系统，生产区应配备消防栓灭火系统。消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。 项目厂房进出口均设有10cm高的挡板、消防沙袋，项目项目产生消防事故时，产生的废水均能截留于厂内。此外，项目应于厂区内雨水总排口设置雨水截断闸阀，发生事故时关闭闸阀，以防事故废水经雨水管网排出。 ⑤生产中严格落实废水处理，生产废水处理池均采取了防渗防漏措施，基本不会发生渗漏。应加强巡检，发现破损后应及时采取堵截措施，将泄漏的废水控制在厂区范围内。 ⑥生产过程应设专人对废气处理系统进行定期维修维护，应加强巡检，发现废气系统不正常，立马停机，请专业人员对其进行维修维护，恢复正常之后方可开机。 ⑦项目危险废物暂存区按《危险废物储存污染控制标准》进行建设，进出口设有围堰，防风防雨，硬底化地面上方涂防渗漆，防渗防漏。 八、敏感点影响分析 项目位于中山市横栏镇富庆二路29号，项目500m范围内最近敏感点主要为位于项目西面158米处的居民区。 项目积极落实各项噪声污染防治措施后，噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类（北面、东面和南面）和4a（西面）类标准。此外，为减少项目在运营过程中对敏感点的影响，项目不允许夜间生产，噪声较大的设备应放置加装减振垫等减振措施等。 本次项目所设有的烟囱排放口均设置于远离敏感点一侧（所在厂房建筑物的东侧），最近敏感点距离项目所在地178米较远，项目生产过程做好废水、废气、固废的处理处置，加强环境风险防范，则对敏感点环境影响不大。 |

五、环境保护措施监督检查清单（扩建部分）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 清洁擦拭、调配、丝印及烘干 | 总VOCs（ | 干式除尘过滤+活性炭吸附+脱附（CO）催化燃烧装置进行处理后烟囱排放 | 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》丝网印刷II时段（DB44/815-2010） |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |
|  |  | 恶臭气味（以臭气浓度表征） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 热洁炉废气 | 颗粒物 | 废气经设备腔内自带的副燃烧器进行燃烧后，再进入水喷淋装置进行处理后烟囱排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中干燥炉、窑二级排放标准 |
|  |  | SO2 |  | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对于二氧化硫及氮氧化物的排放标准值要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准较严者 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | 恶臭气味（以臭气浓度表征） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 污水处理过程 | 恶臭气味 氨气 硫化氢 | 无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH | 经自建污水处理站进行处理后排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司处理 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | Leq（A） | 吸声、减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 | 是否到位 |
|  | 一般固体废物 | 沉渣 | 交有一般工业固废处理能力的单位处理 | 是否到位 |
|  | 危险废物 | 废油性油墨桶和废稀释剂桶 | 交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改） |
|  |  | 废UV油墨桶 |  |  |
|  |  | 废洗网水桶 |  |  |
|  |  | 蘸有洗网水废抹布 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 铂催化剂罐 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、化学品设置化学品仓进行储放，每种化学品应分类分格储放，储存位置进出口应设置围堰，若发生泄露可截留至车间内，避免泄露出去。2、危险废物暂存区按《危险废物储存污染控制标准》进行建设，进出口设有围堰，防风防雨，硬底化地面上方涂防渗漆，防渗防漏。3、废水储存池采取了防渗防漏措施，基本不会发生渗漏。废水处理系统、废气处理系统应叫人专人负责，加强巡检查。4、项目厂房进出口均设置10cm高的挡板、消防沙袋，事故废水可暂存于厂房内。5、项目于雨水总排口设置雨水截断闸阀，发生突发环境事故时通过关闭雨水闸阀将事故废水截留于厂内。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 根据项目厂区生产计划，合理安排相关物料的单次采购量，降低项目厂区内物料的最大仓储量。同时安排专人做好风险物质的日常管理工作，作业区域范围内严禁出现明火。 厂区雨水总排口设置防泄漏应急截止阀门设施，并安排专人管理，确保事故状态下能够第一时间采取有效截留措施。 做好项目厂区日常环境风险应急措施和演练工作，确保事故状态下，项目厂区风险应急体系能够有效运转。 危险废物由专人负责收集、贮存及运输。危险废物暂存区建设必须防风、防雨、防晒、防渗漏，危废仓门口设置围堰 |
| 其他环境 管理要求 | / |

六、结论

综上所述，用地选址不在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。自然保护区、风景名胜区、生态保护区、堤外用地等区域，外排的废气、噪声，在经处理后达标排放的情况下，对项目周边环境影响不大，因此可认为该项目的选址是合理的。在贯彻落实国家和地方制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环保措施和建议的前提下, 确保各治理设施正常运转，废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处理，项目对周围环境的影响不大，从环境保护角度分析，本项目是可行的。建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经有关部门验收、自主验收合格后方可投入使用。 为保护环境建议如下： 1、企业要注重环境管理，推行清洁生产，减少污染物的排放，并制定切实可行的环保规章制度； 2、绿化措施建议---树木和草坪不仅对废气有一定吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻尼。在工厂内空地和边界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，营造优美、舒适、清洁的工作环境。建议企业在绿化上多下功夫，广种花草、树木，力求增大绿化面积。 从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | 2.8 t/a |  | 0.01167 t/a |  | 2.81167 t/a | +0.01167 t/a |
|  | 颗粒物 |  | 11.89t/a |  | 0.008811t/a |  | 11.898811t/a | +0.008811t/a |
|  | 二氧化硫 |  | 0.004 t/a |  | 0.000009 t/a |  | 0.004009t/a | +0.000009 t/a |
|  | 氮氧化物 |  | 4.576 t/a |  | 0.104722 t/a |  | 4.680722t/a | +0.104722 t/a |
|  | 锡及其化合物 |  | 0.0014 t/a |  | 0 |  | 0.0014 t/a | 有所增加 |
|  | 臭气浓度 |  | ≤2000（无量纲） |  | ≤2000（无量纲） |  | ≤2000（无量纲） | ≤2000（无量纲） |
|  | 总VOCs |  | 0 |  | 0.359t/a |  | 0.359t/a | +0.359t/a |
|  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 0 |  | 0.054 t/a |  | 0.054 t/a | +0.054 t/a |
| 生产废水 | CODCr |  | 2.327 t/a |  | 0.002 t/a |  | 2.329 t/a | 0.002 t/a |
|  | SS |  | 1.5516 t/a |  | 0.0014 t/a |  | 1.553 t/a | 0.0014 t/a |
|  | NH3-N |  | 0.25877 t/a |  | 0.00023 t/a |  | 0.259 t/a | 0.00023 t/a |
|  | 石油类 |  | 0.12889 t/a |  | 0.00011 t/a |  | 0.129 t/a | 0.00011 t/a |
|  | LAS |  | 0.12889 t/a |  | 0.00011 t/a |  | 0.129 t/a | 0.00011 t/a |
|  | 氟化物 |  | 0.25877 t/a |  | 0.00023 t/a |  | 0.259 t/a | 0.00023 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角废料 |  | 0 |  | 23t/a |  | 23t/a | +23t/a |
|  | 废包装材料 |  | 0 |  | 3.6 t/a |  | 3.6 t/a | +3.6 t/a |
|  | 沉渣 |  | 52.65t/a |  | 6.6 t/a |  | 59.25t/a | +6.6t/a |
|  | 除油包装物和陶化包装物 |  | 0 |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  | 0.1t/a |  | 0 |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 废机油桶 |  | 0.08t/a |  | 0 |  | 0.08t/a | 0 |
|  | 含油废抹布及废手套 |  | 0.01t/a |  | 0 |  | 0.01t/a | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 33.6t/a |  | 0 |  | 33.6t/a | 0 |
|  | 污泥及油渣 |  | 129t/a |  | 0 |  | 129t/a | 0 |
|  | 废油性油墨桶及稀释剂桶 |  | 0 |  | 24.75kg/a |  | 24.75kg/a | +24.75kg/a |
|  | 废UV油墨桶 |  | 0 |  | 10kg/a |  | 10kg/a | +10kg/a |
|  | 废洗网水桶 |  | 0 |  | 30kg/a |  | 30kg/a | +30kg/a |
|  | 蘸有洗网水的废抹布 |  | 0 |  | 25kg/a |  | 25kg/a | +25kg/a |
|  | 铂催化剂罐 |  | 0 |  | 2kg/a |  | 2kg/a | +2kg/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1项目地理位置图

# 附图2 建设项目四至图

# 附图3 建设项目平面布置图

附图6  建设项目声环境功能区划图

附图7  中山市建设工程规划许可证土地用地用途证明

# 附图8  建设项目大气评价范围图

# Text boxes

生活用水32300

生活污水29070

清洗废水23568

废气喷淋用96

废气喷淋废水86.4

脱脂陶化用水2380.8

脱脂陶化废液2145.6

损耗3230

损耗2860.8

损耗9.6

损耗235.2

经市政管网收集后排入中山市横栏镇永兴污水处理

经自建污水处理站处理后，排入中山市横栏镇永兴污水处理

用水量61205.6

图2扩建前水平衡图   单位：m3/a

清洗用水26428.8

生活用水32300

生活污水29070

清洗废水23568

废气喷淋用241.8

脱脂陶化用水2380.8

脱脂陶化废液2145.6

损耗3230

损耗2860.8

损耗139.2

损耗235.2

经市政管网收集后排入中山市横栏镇永兴污水处理

经自建污水处理站处理后，排入中山市横栏镇永兴污水处理

用水量61377.3

图3扩建后整体水平衡图   单位：m3/a

清洗用水26428.8

热洁炉用水25.9

热洁炉废水6.5

损耗19.4

废气喷淋废水102.6

烤炉、吸油烟机、灶具、集成灶和烤箱

丝印

烘干

成品

废气、废包装物

油性油墨丝印产品：

取暖器、燃气热水器、其他餐厨加工用品

丝印

烘干

成品

UV油墨丝印产品：

外购网版

清洁擦拭

废气、废抹布、废网版、废包装物

废气

外购网版

清洁擦拭

废气、废抹布、废网版、废包装物

废气、废包装物

废气

辅助工序（热洁）：

挂具

热洁

挂具回用于生产线

废气、废水

注：挂具主要指扩建前喷粉固化后，部分固化后的环氧树脂粉末粘附于挂具上，日积月累以致于固化层过厚，无法将工件顺利挂区在挂具上，因此，需用热洁炉对挂具上固化了的环氧树脂粉末进行热洁，从而使固化后的环氧树脂脱落。

油性油墨与稀释剂

调配

废气

UV油墨

清洗

废水

主燃烧室

主烘室

加热空气

副燃烧室

挂具涂层剥离

裂解产生有机废气

燃烧有机废气

排放

热洁炉工作流程图

冷轧板

机加工

打磨

焊接

脱脂及清洗*

陶化及清洗*

喷粉

固化

组装成品

废气、废水、废渣

废气

废水、废液

废水、废液

废气

废气、废水

烘干

工件

热水洗

预脱脂

主脱脂

水洗1

水洗2

水洗3

陶化

水洗4

水洗5

水洗6

水洗7

主燃烧室

主烘室

加热空气

副燃烧室

挂具涂层剥离

裂解产生有机废气

燃烧有机废气

接入后置水喷淋

热洁炉工作流程图

验收监测点

脱脂废液及陶化废液

清洗废水、废气喷淋废水*和热洁炉清洗废水*

集水池

序批式混凝反应池

人工格栅

隔油调节池

气浮处理设备

絮凝反应池

斜管沉淀池

水解酸化池

接触氧化池

MBR膜池

排放达标废水至中山市横栏镇永兴污水处理有限公司

污泥储池

污泥

污泥

剩余污泥

回流污泥

污泥外运

定量排入

PAC/PAM

供氧

供氧

隔油隔渣

除油剂、PAC/PAM

*涉及扩建部分

中山百得厨卫公司异址扩建项目

比例尺：1：79000

项目所在地经纬度

N22°32′21.156″

E113°16′12.648″

本公司

广东乐美达集团（已建成）

永谊六路

三河沥

三河沥

沿路一排工业厂房

飞鸿光电

空地

厂房

在建工地

厂房

厂房

空地

空地

比例尺：1：60m

污水处理站

宿舍楼

宿舍楼

宿舍楼

备用厂房

1#办公楼

2#组装和仓库

3#装卸平台和仓库

4#

1F机加工和打磨

2F焊接车间

3F除油陶化清洗和喷粉固化

危险废物储存场所

G3

G2

G4

G1

G5

注：G1打磨废气，G2喷粉废气，G3固化废气，G4燃天然气废气，G5食堂油烟  ，G7 丝印、烘干、清洁擦拭、调配废气，G8热洁炉废气

6#

5#

1F组装和仓库

2F、3F、4F和5每层均设有组装和丝印、烘干、清洁擦拭、调配

G7（扩建部分）

热洁炉

G8（扩建部分）

# 附图4  项目所在地大气功能区划图

本项目

# 附图5项目所在地水功能区划图

本项目

本项目

三河沥

本项目

①

②

③

④

图例：

①广宏、四季公寓

②信鸿达公寓+华盈公寓

③华利租房

④农民安置中心

噪声评价范围50m

大气评价范围

5

00m

比例：

1：70m

图例

项目所在地

大气评价范围

敏感点

大气引用监测点

比例尺：1:1600m

# 附图9  建设项目土壤监测图

S1

# 附图10  建设项目地下水监测图

D1

3#

# 附图11  噪声监测点图

4#

1#

2#

A1

# 附图12  大气监测点图